## Slide 1: Přednášky z lékařské biofyziky
Bezpečnostní aspekty změn tlaku vzduchu a tíhového zrychlení. Biologické účinky ultrazvuku

## Slide 2: Obsah přednášky
Rizika spojená s příliš nízkým nebo vysokým tlakem vzduchu
Rizika plynoucí ze změn tíhového zrychlení, stavu beztíže, kinetózy
Rizika plynoucí z vysokých intenzit ultrazvuku, ultrazvuková kavitace

## Slide 3: Rizika nízkého tlaku vzduchu
Atmosférický tlak klesá s výškou exponenciálně, jeho poloviční hodnoty je dosaženo ve výši 5400 m nad mořem (přibližně 80%-ní sycení krve kyslíkem).
Při rychlých výstupech nad 3000 m vzniká u netrénovaných osob výšková hypoxie (nevolnost, bolesti hlavy). První reakcí je zrychlené mělké dýchání  roste parciální tlak kyslíku v alveolech a tím i saturace hemoglobinu kyslíkem. Později dochází k uvolnění erytrocytů z rezervních prostorů, zvýšení srdečního výkonu a tepové frekvence (tachykardie). Zásobení mozku a srdce kyslíkem se zvyšuje.

## Slide 4: Rizika zvýšeného tlaku vzduchu
Přetlak zvyšuje parciální tlaky dýchacích plynů a jejich obsah v krvi. Když se okolní tlak sníží na normální hodnotu, přebytečné dýchací plyny difundují z tkání do krve a do alveolárního vzduchu.
Také více v - Raoultův zákon, Henryho zákon
Problémy nastávají při rychlé dekompresi. Nadbytečný kyslík je rychle metabolizován, avšak dusík zůstává ve tkáních a krvi v podobě bublin  dekompresní neboli kesonová nemoc. (Keson je komora bez dna používaná pro práce pod vodou. Zvýšený tlak vzduchu brání jejímu naplnění vodou.) Negativně jsou ovlivněny klouby, mozek a srdeční sval  bolesti v kloubech a ve svalech, bolest hlavy, nevolnost a zvracení. Bubliny N2 způsobují plynovou embolii v srdečních cévách. S touto nemocí se často setkáváme u potápěčů.

## Slide 5: Barokomory a dysbarismus
Hypobarické komory: Využití při léčbě respiračních onemocnění – snížení tlaku o 20 - 40 kPa. Roste dechový objem i frekvence (též uvolňování CO2). Plíce jsou lépe prokrveny – je usnadněno vykašlávání a je tlumen úporný kašel.
Hyperbarické komory (barokomory) pro fyziologickou dekompresi jsou používány nejen pro terapii dekompresní neboli kesonové nemoci. Po rychlém vynoření z hloubky je provedena terapeutická rekomprese v komoře následovaná pomalou dekompresí. Léčba kyslíkem je také účinná.
Přetlak používaný pro jiné terapeutické účely se pohybuje v rozmezí 26 - 54 kPa, někdy i více. Hyperbarické komory (barokomory) se používají v kombinaci s kyslíkovou terapií (dýchání kyslíku pod tlakem). Tato léčba je aplikována u některých respiračních onemocnění, při otravách CO a kyanidy, popáleninách aj.

## Slide 6: Barokomora – pohled do jejího nitra
http://www.stranypotapecske.cz/kontakty/pic/komora2.jpg
V zadní části komory vidíme přístroj pro oxygenoterapii.
Zdravotnický personál někdy pacienta do nitra komory doprovází.
V České republice je 15 hyperbarických komor. 14 z nich se nachází v Čechách. V Praze Na Homolce (pro 1 ležícího pacienta), ve Všeobecné fakultní nemocnici (pro 2 pacienty), v Ústavu leteckého zdravotnictví (pro 5 sedících či 1 ležícího pacienta) a v Ústřední vojenské nemocnici (pro 1 ležícího). Barokomory jsou dále umístěny v Kladně (12 pacientů), v Českých Budějovicích (2 pacienti), v Plzni (2 komory pro 2 pacienty), v Mostě (pro 2 pacienty), v Ústí nad Labem (12 pacientů), v Hronově (2 jednomístné komory), v Chrudimi (pro 1 pacienta), v Pardubicích (2 jednomístné komory) a v Hostinném (pro 2 pacienty). Na Moravě je barokomora v Ostravě, vejdou se do ní 4 ležící nebo až 9 sedících pacientů.
Zdroj : Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

## Slide 7: Dysbarismus
Dysbarismus je označením pro problémy způsobené malými změnami tlaku vzduchu (do 5 kPa) – zejména během letecké přepravy. Bolest v uších je výsledkem relativního přetlaku nebo podtlaku ve středoušní dutině, což vede k napínání ušního bubínku. Často k tomu dochází při neprůchodnosti Eustachovy trubice. Opakované polykání napomáhá vyrovnávání tlaků.

## Slide 8: Rizika plynoucí ze změn tíhového zrychlení
Lidé jsou přizpůsobeni normální hodnotě tíhového zrychlení, g = 9,81 m·s-2. Při letecké a kosmické dopravě se v důsledku působení sil setrvačnosti objevují zrychlení několikanásobně vyšší.
Kladné zrychlení – síla směřuje od hlavy k nohám. Krev se pohybuje ve stejném směru  nedokrevnost mozku a hromadění krve v dolních končetinách. Snížení tlaku krve v mozku způsobuje ztrátu vědomí a tzv. bílou slepotu (nedokrevnost sítnice). Kritická hodnota: kolem +5g.
Záporné zrychlení – síla směřuje od nohou k hlavě. Krev se hromadí v hlavě, způsobuje překrvení sítnice – červenou slepotu – objevuje se krvácení do sítnice a do mozku. Kritická hodnota: kolem -3g.
Příčné zrychlení – síla je kolmá k ose těla. Kritická hodnota: asi 18 g.
Účinky zvýšeného tíhového zrychlení mohou být omezeny vhodnou polohou těla a tzv. antigravitačními obleky.

## Slide 9: Účinky zvýšeného tíhového zrychlení se mohou projevit zejména u vojenského letectva a při letech do vesmíru.

## Slide 10: Stav beztíže
Na oběžné dráze kolem Země nastává stav beztíže. Způsobuje poruchy v nervosvalové koordinaci z důvodu chybějících podnětů přicházejících z končetin a z důvodu zkresleného vnímání polohy těla vlivem chybné funkce statokinetického ústrojí.
V průběhu dlouhodobých pobytů ve stavu beztíže nastává pokles svalové síly a odvápňování kostí. Snížená zátěž pohybového ústrojí může být nahrazena cvičením.
Verne:
Cesta na Měsíc

## Slide 11: Kinetózy
Nepravidelné zrychlování a zpomalování dopravních prostředků vyvolává u citlivých osob kinetózu (mořská nemoc apod.). Tato porucha nervového systému se projevuje bledostí, povrchním a zrychleným dýcháním, nevolností a zvracením.

## Slide 12: Rizika spojená s působením ultrazvuku
Pasivní a aktivní interakce ultrazvuku
Aktivní: tepelné, kavitační a jiné účinky
  Kavitační – viz dále
  Tepelné – viz přednáška o fyzikální léčbě
  Jiné účinky – tixotropie a emulgace, zvyšování propustnosti membrán, zrychlení difuze – zvyšování rychlosti některých chemických reakcí aj.

## Slide 13: Biofyzikální aspekty ultrazvukové kavitace

## Slide 14: Historická pozorování kavitace a první pokus o matematické zpracování problému
Sir John Isaac Thornycroft (1843 - 1928, britský loďař) a Sidney Barnaby pozorovali účinky kavitace vznikající při turbulentním proudění vody kolem lodního šroubu (1895, torpédoborec HMS Daring)
Lord (John William Strutt) Rayleigh, 1842 – 1919, popsal matematicky jako první radiální kmity bubliny v kapalině – na objednávku britského válečného námořnictva.

## Slide 15: Od sonaru Paula Langevina k ultrazvukové terapii a diagnostice
Po potopení Titanicu (1912) a ponorkové válce vzrůstá potřeba včasné výstrahy.
Paul Langevin (1872 – 1946) společně s Chilowskim si nechávají patentovat ultrazvukový echolokační systém (1918).
Tím také vznikl účinný a regulovatelný zdroj ultrazvuku neseného vodou.
Wood a Loomis (1926, 1927) – chem. and biol. účinky UZ kavitace.
Sokolov (1937), Firestone (1942) - UZ defektoskopy
40. Léta 20.stol. – počátky UZ terapie
50. Léta 20. stol. – první aplikace UZ v zubním lékařství a diagnostice

## Slide 16: Co to je kavitace?
Radiální kmity plynem naplněných mikrobublin
Dva hlavní druhy kavitace:
  Přechodná (též kolapsová) - IUZ nad ~ 100 W/cm2 (1 MW/m2)
  Rezonanční neboli pseudokavitace - IUZ nad ~ 0,2 W/cm2 (2 kW/m2)
Kavitační prahy: (obecně různé) – pro mechanické účinky, sonoluminiscenci, chemické účinky, Blakeův práh (nástup přechodné kavitace).

## Slide 17: Kmity kavitační bubliny
Kmity kavitačních bublin nejsou harmonické (tj. závislost
r = f(t) není sinusová) – na rozdíl od ultrazvukových vln v okolní kapalině.
From: Reinhard Geisler (DPI), 1997 http://www.physik3.gwdg.de/~rgeisle/nld/blaf.html

## Slide 18: Kmity mikrobubliny

## Slide 19: Chování mikrobublin na rozhraní pevných látek a kapalin
http://www.scs.uiuc.edu/~suslick/execsummsono.html: THE CHEMICAL AND PHYSICAL EFFECTS OF ULTRASOUND Kenneth S. Suslick
Crum L.A., Cavitation microjets as a contributory mechanism for renal calculi disintegration in ESWL, J. Urol. 140, 1988, p. 1587 - 1590
Mikrofotografie leštěného mosazného povrchu se stopami kavitačního poškození.

## Slide 20: Jak studovat kavitaci?
Teoretický problém: Kavitace je jev na pomezí makro- a mikrosvěta – kavitační bublina je příliš malá a nestabilní pro klasickou fyzikální analýzu a příliš velká pro kvantově-mechanickou analýzu.
Matematické modely kmitů bublin jsou velmi složité a popisují téměř výhradně jen jednotlivé kmitající bubliny.
Experimentální problém: Jak působí kavitace v nitru živého organismu? Jak je sama kavitace ovlivněna biologickým prostředím? Lze zkoumat kavitaci in vivo?
Experimentální studie se zabývají téměř výhradně působením velkých souborů bublin.

## Slide 21: Metody studia kavitačních jevů v biofyzice
- akustické (měření akustických emisí a změny echogenity tkáně)
- optické (tzv. schlieren-metoda pro zobrazení akustického pole, vysokorychlostní fotografie, měření kmitů „ukotvené“ bubliny pomocí laserového paprsku, měření sonoluminiscence)
- chemické (chemická dosimetrie)
biologické (hemolýza, histologie – např. hledání drobných krvácení do plicní tkáně u experimentálních zvířat)
Vyhodnocování mechanického poškození způsobeného kavitací, např. na kovových fóliích vystavených působení ultrazvuku.
Jak lze tyto metody aplikovat in vivo?

## Slide 22: Sonochemie vzduchem nasycených vodných roztoků
Sonolýzu vody můžeme srovnat s radiolýzou vody. Uvnitř kavitačních bublin dochází k excitaci molekul plynu. Příklady reakcí (tečky označují volný radikál, tedy molekulu s nespárovaným elektronem):
Za nepřítomnosti kyslíku v ozvučované vodě se volný kyslík může objevit v důsledku těchto reakcí:
H2O2 + •OH •HO2 + H2O
•HO2 + •OH H2O + O2
V plynné fázi je zvýšená pravděpodobnost reakcí vedoucích k tvorbě peroxidu vodíku:
H2O (excit.) •H + •OH
•HO2 + •HO2 H2O2 + O2
V okolní vodě mohou excitované molekuly vody vstoupit do reakcí vedoucích k tvorbě dalších primárních produktů sonolýzy vody:
H2O (excit.) + H2O H2 + H2O2

## Slide 23: Jiné sonochemické procesy
Existují látky, které mohou ovlivnit ultrazvukovou kavitaci a tím i výtěžek sonochemických reakcí.
Tyto látky pronikají do kavitačních bublin a brání jejich kompresi nebo kolapsu, například alkoholy, ethery a aldehydy s vysokou tenzí par. Chemické účinky kavitace jsou též tlumeny některými plyny, např. CO2, CO, H2S, N2O.

## Slide 24: Chemické dozimetrické metody (příklady)
Frickeho dozimetr je založen na oxidaci Fe2+ na Fe3+.
Jodidová dozimetrie: KI rozpuštěný v destilované vodě. Po ozvučení je měřena koncentrace uvolněného jódu.
Cerový dozimetr je založen na redukci Ce4+ na Ce3+
Taplinův dozimetr (dvousložkový) - chloroform je překryt vodou. Tvoří se HCl, měří se pH.
Stanovení H2O2 na základě měření luminiscence luminolu.
Fluorescence kyseliny tereftalové po interakci s volnými radikály.
Uvolňování chlóru z tetrachlormetanu. Chlór vytváří barevnou sloučeninu s O-tolidinem.

## Slide 25: Zdroje ultrazvuku použité v následujících pokusech
Piezon Master 400
(zubní zařízení)
UZD – 21
(dezintegrátor)
BTL – 07
(terapeutický přístroj)

## Slide 26: Jódová dozimetrie kavitace – měření absorbance při 350 nm

## Slide 27: Hemolýza vyvolaná ultrazvukovou kavitací
v 1 mm3

## Slide 28: Kavitace – riziko nebo prospěch v medicíně
Přímé riziko: v ultrasonografii a při dopplerovských metodách, zejména za přítomnosti ultrazvukových kontrastních prostředků, které mohou působit jako kavitační jádra. V experimentu krvácení do plic. Mimotělová litotripse rázovou vlnou po aplikaci ultrazvukových kontrastních prostředků.
Hlavní účinný mechanismus: chirurgické aplikace, angioplastika, fakoemulgace, rozprašovače, dezintegrátory, čističky
Vedlejší účinný mechanismus: aplikace rázových vln, ultrazvukové odstraňovače zubního kamene

## Slide 29
Ultrazvuková lázeň (čistička)
rozprašovač
dezintegrátor
Odstranění katarakty (fakoemulgace)
CUSA- CUSA (Cavitronic Ultrasonic Surgical Aspirator) (chirurgie)

## Slide 30: Využití kavitace v chirurgii – HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
Nádor je lokalizován pomocí CT a následně je rozbíjen kavitačním ultrazvukem.

## Slide 31: Závěry
Ultrazvuková kavitace je významnou komponentou biologických účinků ultrazvuku.
Vzniká za podmínek srovnatelných s podmínkami terapeutických aplikací ultrazvuku.
V ultrazvukové diagnostice je považována za potenciální rizikový faktor při vysokých výkonech sond a za přítomnosti mikrobublin echokontrastních prostředků.

## Slide 32: Autor: Vojtěch Mornstein
Obsahová spolupráce: Carmel J. Caruana
Grafika: Lucie Mornsteinová
Poslední revize a ozvučení: duben 2021