## Slide 1
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Notes: <číslo>

## Slide 2
Přístroje pro náhradu a podporu tělesných orgánů
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Notes: <číslo>

## Slide 3
Podpora a náhrada srdce
<číslo>
Dvojice čerpadel s externím zdrojem energie.
V minulosti bylo vyvinuto mnoho jiných systémů a nelze vyloučit jejich paralelní využívání.
Muž, který přežil půl roku bez pulzu se dvěma rotačními čerpadly Heartmate 2
Notes: <číslo>

## Slide 4
<číslo>
V průběhu velkých chirurgických výkonů na srdci nebo plících je často nutné nahradit funkci těchto orgánů mimotělním zařízením. Plíce jsou nahrazeny oxygenátorem, který dodává tělu kyslík a odstraňuje z něj oxid uhličitý.
Dva druhy oxygenátorů: s přímým kontaktem bublin plynu s krví nebo založené na difuzi plynů přes membránu oddělující krev a plyny.
U bublinových oxygenátorů bubliny kyslíku stoupají válcovou nádobou naplněnou krví. Krev přijímá kyslík a oxid uhličitý je odstraňován. Vznikající pěna se musí usadit, pak krev prochází filtrem a „pastí na bubliny“.
Membránové oxygenátory jsou vybaveny polopropustnými membránami. Problém: na membránách dochází k určité denaturaci krevních bílkovin a poškozují se krvinky, což omezuje jejich použití na několik hodin. Membrány jsou vrstvené nebo jsou z nich vyrobeny kapiláry. Tyto oxygenátory jsou dobrým přiblížením plic, avšak je nutno narušovat vrstvu krve u membrány turbulencemi.
Mimotělní oběh
Notes: <číslo>

## Slide 5
<číslo>
Mimotělní oběh
Součástí mimotělního oběhu je pumpa (peristaltická), oxygenátor a výměník tepla umožňující ohřívání nebo ochlazování krve a tím i těla pacienta.
Membránový
oxygenátor
Notes: <číslo>

## Slide 6
<číslo>
Mimotělní oběh
Bublinový oxygenátor s výměníkem tepla.
Problémem všech mimotělních oběhů je nutnost poněkud zvýšit objem cirkulující krve – lze to provést např. zředěním.
Notes: <číslo>

## Slide 7
<číslo>
Kardiostimulátor
Programovací zařízení
Kardiostimulátory se používají u pacientů s vážnými arytmiemi či jinými onemocněními srdce. Toto aktivní implantovatelné zařízení se skládá z elektrod a z centrální jednotky poháněné bateriemi s dlouhou životností. Mimo tělo lze kardiostimulátor naprogramovat podle konkrétního stavu pacienta.
Notes: <číslo>

## Slide 8
<číslo>
Defibrilátory
Defibrilátory se používají v naléhavých případech pro obnovu spontánní srdeční aktivity (v případě fibrilace - míhání komor).
Implantabilní defibrilátor – kardioverter – sleduje srdeční akci a v případě problému vyšle defibrilační impulz
automated external defibrillator (AED)
Notes: <číslo>

## Slide 9
<číslo>
„Železné plíce“ (historie)
www.blinn.edu/natscience/phillips/ironlung.html
Uvnitř hermeticky uzavřeného válce se nachází pacient, jehož hlava je ovšem mimo vlastní válec. Vlivem proměnlivého tlaku ve válci jsou navozovány změny objemu plic a dostatečný přísun kyslíku je takto zajištěn.
Notes: <číslo>

## Slide 10
<číslo>
58 let s podporou dýchání…

## Slide 12
<číslo>
Mechanická ventilace plic
Ventilace se provádí pomocí nasazené masky či jako na obrázku podle nastaveného tlakového nebo objemového limitu vzduchu
http://www.mtsinai.org/pulmonary/books/physiology/chap10a.htm
Trysková a oscilační ventilace s vibrujícím proudem vzduchu. Druhá je používána u dětí.
Notes: <číslo>

## Slide 13
<číslo>
Corovent CVUT prof Roubík at al.

## Slide 14
<číslo>
Umělá ledvina - hemodialýza
Nadbytečný objem krve lze redukovat podtlakem na straně dialyzačního roztoku
According to: www.renalpatients.co.uk/ haemodialysis.htm. www.rheomed.de/Bilder/ produkte/dialyser.jpg
Notes: <číslo>

## Slide 15
<číslo>
Peritoneální dialýza
www.devicelink.com/ expo/awards02/98winQ.html. www.healthyeatingliving.com/ Kidney_failure.htm.
Peritoneální dialýzu si pacient může provádět i doma. Do peritonea má trvale zavedený katétr, kterým si napouští a následně vypouští dialyzační roztok. Proces může být automatizován a pacient jej může absolvovat i ve spánku.
Notes: <číslo>

## Slide 16
<číslo>
Hemofiltrace
According to: info-dialyse.de/.../ haemo_haemofiltration.php.
Hemofiltrace je alternativou dialýzy. Velmi užitečná je při některých otravách. Hemofiltrát s toxickými látkami je nahrazován náhradním roztokem přidávaným do krve v potřebném množství.
Notes: <číslo>

## Slide 17
Hemodialýza vs. hemofiltrace
Hemodialýzou se krev očišťuje mimo tělo nemocného. Nejdůležitějšími zařízeními jsou dialyzátor, dialyzační monitor a systém hadic. Krev poháněná pumpou přitéká hadicemi z nemocného do dialyzátoru, kde se očišťuje a odkud se jinými hadicemi vrací zpátky do krevního oběhu. Opačným směrem než krev protéká dialyzační roztok, který je po průchodu dialyzátorem odváděn do odpadu. Hemodialýza užívá k odstraňování látek především difuzi a jen v menší míře filtraci
Hemofiltrace. Do hemofiltru přitéká jen krev (nikoli dialyzační roztok). Přechod látek přes membránu se děje výhradně filtrací. Aby očišťování krve bylo dost účinné, i když chybí difuzní složka, musí být množství filtrované tekutiny dostatečně velké (asi 30 litrů při jedné proceduře). Objem odfiltrované tekutiny se nemocnému nahradí speciálním sterilním roztokem. K výměně velkého objemu tekutiny při hemofiltraci je třeba membrán o velké propustnosti, které potom odstraňují i látky o větší molekulové hmotnosti. Přesto je u hemofiltrace odstraňování nízkomolekulárních látek menší než při hemodialýze.
Hemodiafiltrace. Jde o určitou kombinaci hemodialýzy a hemofiltrace. K očišťování krve užívá difuzi, zajišťující účinné odstraňování nízkomolekulárních látek, a filtraci (jejíž objem se pohybuje mezi hemodialýzou a hemofiltrací), která odstraňuje i látky o větší molekule.
<číslo>

## Slide 18
<číslo>
Umělý pankreas – inzulínová pumpa
http://www.diabetesaustralia.com.au/conquest/0204-insulin-pump-therapy.htm www.pnl.gov/ energyscience/06-01/ws.htm.
Notes: <číslo>

## Slide 19
<číslo>
Sítnicový implantát
www.nmi.de/deutsch/ showprj.php3?id=3&typ=1
MPDA – micro-photo-diode-array
Toto zařízení a jeho analogie je klinicky testováno. Mělo by umožnit základní orientaci v prostoru.
Notes: <číslo>

## Slide 20
<číslo>
Kochleární implantát
Elektronický kochleární implantát může částečně nahradit Cortiho orgán, zvlášť u dětí, které mají neporušený sluchový nerv. Jde o elektrodový systém implantovaný do hlemýždě, který může stimulovat nervová vlákna pomocí impulsů generovaných v tzv. řečovém procesoru. Viz též přednášku o vyšetřování smyslů a korekci jejich vad.
http://www.accessexcellence.org/AB/BA/biochip3.html
Notes: <číslo>

## Slide 21
<číslo>
Náhrada kyčelního kloubu
http://www.orthogastonia.com/patient_ed/html_pages/hip/hip_hemiarthrooplasty.html
Náhrady kyčelního nebo jiných kloubů se původně vyráběly z nerezové oceli, dnes se používají kombinace plastů a keramiky nebo titanu či jeho slitin. Titanový povrch je porézní, což umožňuje kosti vrůstat do povrchu implantátu – snižuje se tím potřeba kostního cementu.
Notes: <číslo>

## Slide 22
<číslo>
Umístění implantátu jamky kyčelního kloubu (acetabula)
babbage.me.ic.ac.uk/ case/mim/projects/acrobot/. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/9494.htm
Roboty v ortopedické chirurgii. Některé části endoprotéz kloubů musí být umístěny (orientovány) s velkou úhlovou přesností. Roboty v medicíně nelze chápat jako samostatně operující zařízení. Jde spíše o prodlouženou a zpevněnou ruku chirurga.
Notes: <číslo>

## Slide 23
Náhrada kolenního kloubu
<číslo>

## Slide 24
<číslo>
Kotník
http://www.orthogastonia.com/patient_ed/html_pages/ankle/ankle_arthroplasty.html
Notes: <číslo>

## Slide 25
<číslo>
Náhrada ramenního a loketního kloubu
http://www.orthogastonia.com/patient-ed.html
Notes: <číslo>

## Slide 26
<číslo>
Karpometakarpální skloubení, klouby palce a prstů
http://www.orthogastonia.com/patient_ed.html
CMC = karpometakarpální
Notes: <číslo>

## Slide 27
<číslo>
Bioprotéza ruky – nastupující realita
Elektroda na eferentním nervu;
Elektroda na aferentním nervu;
Implantovaná část pro snímání nervové aktivity a stimulaci nervů;
Eferentní telemetrické spojení;
Aferentní telemetrické spojení;
Bionická ruka;
čidla;
Dekódování pacientových úmyslů a řízení protézy;
Jednotka zprostředkující signály z čidel do mozku.
Podsystémy 8-9 budou mimo tělo, avšak snadno přenosné.
http://www-arts.sssup.it/research/projects/CyberHand/default.htm
Notes: <číslo>

## Slide 28
<číslo>
Zubní náhrady
Snímatelná horní protéza
Částečné protézy
Nesnímatelná
náhrada chrupu
Notes: <číslo>

## Slide 29
<číslo>
Penilní endoprotéza
Notes: <číslo>

## Slide 30
Autor: Vojtěch Mornstein, Vladan Bernard
Obsahová spolupráce: Carmel J. Caruana, Ivo Hrazdira
Grafika: Lucie Mornsteinová
Poslední revize a ozvučení: březen 2020
Notes: <číslo>