## Slide 1: Části strojů
Strojní součásti

## Slide 2: CÍLE PŘEDNÁŠKY
Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení – hřídele, uložení a spojky.

## Slide 3: Obsah PŘEDNÁŠKY
1. Strojní součásti.
2. Hřídele a čepy.
- nosné;
- hybné.
3. Uložení
- kluzná;
-valivá.
4. Spojky
5. Příklady

## Slide 4: CHARAKTERISTIKA HŘÍDELŮ A ČEPŮ
Podle funkce a použití jsou hřídele:
- nosné, které jsou uloženy nepohyblivě v rámu stroje (nepřenáší kroutící moment).
- hybné, které jsou vždy otočné a slouží k přenosu otáčivého pohybu (přenáší kroutící moment).
Při návrhu hřídele je třeba přihlížet k normalizaci (pera, ložiska,..)

## Slide 5: Nosné hřídele
U nosných hřídelů jsou konce
pevně ukotveny, nedochází k
otáčení hřídele – viz. např. kladka.
U náprav se uvažuje hřídel jako
nosník s převislými konci.

## Slide 6: Nosné hřídele - výpočet
Při výpočtu se bere hřídel jako nosník na dvou podporách.
Nosný hřídel je namáhán na ohyb a otlačení.

## Slide 7: Hybné hřídele
Základní případy jednoduchých namáhání.

## Slide 8: Hybné hřídele - výpočet
Hybné hřídele mohou být namáhány na krut a ohyb.

## Slide 9: Otočná uložení
Otočné uložení je takové sestavení strojních částí, které umožňuje vymezit jejich vzájemnou polohu a zajistit jejich vzájemný otáčivý pohyb.
Podle schopnosti zachycovat síly mohou být uložení:
- radiální
- axiální.
Nejběžnějším způsobem uložení ve strojích a zařízeních bývá uložení s ložiskem.
Uložení může být:
- valivé (s valivými ložisky)
- kluzné (s kluznými ložisky).

## Slide 10: Otočná uložení – mazání ložisek
Účel mazání:
- snížení tření a opotřebení
- snížení hlučnosti
- zvýšení korozivzdornosti
Druhy maziv:
- tuhá maziva (grafit)
- plastická maziva (vazelína, molyka)
Oba výše uvedené druhy maziv vhodné pro mazání obtížně dostupných míst.
- kapalná maziva (minerální oleje)

## Slide 11: Otočná uložení – mazání ložisek
Základní charakteristikou olejů kinematická a dynamická viskozita. Platí, že viskozita klesá s rostoucí teplotou a roste s tlakem.
Součástí maziv mohou být aditiva (přísady) ke zlepšení:
- odolnosti proti stárnutí (oxidaci)
- odolnosti proti otěru
- zlepšení antikorozních vlastností
K distribuci maziva se využívá mazacích soustav (průchozí nebo oběhové).

## Slide 12: Valivá ložiska
Otočné uložení je zajištěno valivým třením pomocí valivých tělísek, která mají tvar koule, soudečku, kužele nebo jehly. Tyto valivá tělíska jsou součástí valivého ložiska.
Radiální ložiska
- kuličková, válečková, jehlová
Ložiska - jednořadá, víceřadá.

## Slide 13: Valivá ložiska
Axiální ložiska
- kuličková soudečková
Materiál ložisek - ocel tř. 14, Cr-oceli.

## Slide 14: Provedení uložení s valivými ložisky
Typická provedení

## Slide 15: Valivá ložiska
Užitné vlastnosti :
- zachycování radiálních a axiálních sil, podle druhu ložiska
- nejsou vhodná pro zachycování rázů
- vysoká účinnost ložiska
- jednoduchá výměna
- malé nároky na údržbu (mazání)
- výroba uložení: nároky na přesnost
- ložiska normalizována
Použití ložisek: stroje a zařízení, dopravní technika.

## Slide 16: Kluzná ložiska
Kluzné uložení využívá vrstvy maziva (případně suchého tření) mezi kluznými plochami při jejich vzájemném pohybu.
Pro kluzné otočné kluzné uložení se používají kluzná ložiska.
Normalizovaná pouzdra a pánve:
- kovová pouzdra
- bimetalická pouzdra

## Slide 17: Provedení kluzného uložení
Kluzná ložiska je třeba mazat.
Typické provedení kluzného uložení s dělenou pánví.

## Slide 18: Kluzná uložení
Ložiskové materiály:
- slitiny Pb-Sn (kompozice)
- slitiny Cu a Sn, Pb (bronzi)
- slitiny Al
- ocel, litina, kovy zhotovené práškovou metalurgií
- plasty
Vlastnosti ložiskových materiálů:
= odolnost proti zadírání
= únavová pevnost
= otěruvzdornost, tvrdost, korozivzdornost

## Slide 19: Kluzná uložení
Užitné vlastnosti:
- vhodné k zachycování radiálních i axiálních sil
- vhodné i pro dynamické (rázové) zatěžování
- klidný a tichý chod
- dobré rozložení sil (široké pánve)
- jednoduchá demontáž
- vyšší nároky na kvalitu mazání (čistotu oleje)
- vyšší náklady na provoz a údržbu

## Slide 20: Hřídelové spojky
Hřídelové spojky jsou strojní součásti, jejichž funkcí je umožnit přenos kroutícího momentu z hnací hřídele na hřídel hnanou.
Podle principu a přenosu Mk se spojky dělí na:
1) Mechanické spojky – pevné (např. kotoučové), pružné, ovládané hydraulicky, pneumaticky (zubové, třecí, ..).
2) Hydraulické spojky – s hydraulickým řízením.
3) Elektrické spojky – synchronní nebo asynchronní.
4) Magnetické spojky.
Spojky pojistné – zvláštní varianty předchozích spojek, schopné přerušit Mk při překročení povolené hodnoty.

## Slide 21: mechanické spojky pevné
Spojka trubková s kolíky – konstrukčně jednoduchá pevná spojka.

## Slide 22: mechanické spojky pevné a pružné
Kotoučová spojka –jednoduchá spojka tvořená přírubami (obr. vlevo), varianta pružné kotoučové spojky (obr. vpravo).

## Slide 23: mechanické spojky pojistné
Pojistné spojky:
- s rozrušitelnými prvky
- vysmekávací
- prokluzovací
Spojka s rozrušitelnými prvky
- funkce na principu střižného kolíku (pera)
Překročením Mk dojde k přestřižení
kolíku. K novému sepnutí je třeba
kolík nahradit!

## Slide 24: spojky
Spojky volnoběžné – na principu třecích prvků umožňujících přenos kroutícího momentu pouze v jednom smyslu otáčení.
Spojky v nejrůznějších strojích, automobilech a motocyklech (lamelová spojka),

## Slide 25: Příklady
Př.1 – Hřídel

## Slide 26: Příklady

## Slide 27: Lteratura
[1] Hosnedl, S., Krátký, J. Příručka strojního inženýra 1, Computer press, 1999, 313 s.
[2] Zelený, J. Stavba strojů strojní součásti. Cpress, 2007, 157 s.
[3] Stejskal, V. a kol. Mechanika 1. ČVUT, 1998, 163 s.
[4] internet <http://www.338.vsb.cz/PDF/04HYDRO-STROJE.pdf>
[5] internet <http://www.restauratorskadilna.cz/fotoalbum.php?adresar=/opravy/projekty-konzultace/2010-parni_stroj_Skoda-Techmania >