## Slide 1: Technologie výroby droždí

## Slide 2: Droždí
Droždí (pekařské droždí, pivní kvasinka, Saccharomyces cerevisiae) je druh kvasinky z oddělení vřeckovýtrusných hub, která se již od antiky používá při kvasných procesech v pekařství a pivovarnictví.
Existují dvě základní životní formy buněk kvasinky, haploidní a diploidní.
Haploidní buňky prochází prostým životním cyklem (mitóza, růst, smrt).
Diploidní buňky (typická pro kvasinky) procházejí podobným životním cyklem, ale v zhoršených životních podmínkách (stres) začnou sporulovat - vytvářet haploidní spory.

## Slide 4: Výroba droždí
Cílem výrobců droždí je produkce velkého množství živých buněk.
Kvalitního droždí přizpůsobeného požadavkům zákazníků dosahují výrobci propojením přísného výběru násadních buněk a specifické výrobní technologie.
Pekařské droždí se vyrábí dvou formách: lisovaného droždí a aktivního sušeného droždí.
K jeho výrobě se u nás používá výlučně řepná melasa.

## Slide 6: Melasa
Melasa je zbytek po vycukernění cukrové řepy či cukrové třtiny
užívá se v likérnictví, na výrobu lihu, kyseliny citrónové, droždí, nebo na zkrmení
Obsahuje asi 50 % cukru, který však již není schopen pro velký obsah příměsí vykrystalizovat.
Melasa se skladuje v melasnicích, ze kterých je přečerpávána do nádrží, kde se připravuje melasová zápara.
K tomu se používá varná káď, ve které se melasa při určitém pH (většinou kolem 3-4) povařuje s částí živin.

## Slide 8: Melasa
Dochází k tzv. čeření melasy (vysrážení nežádoucích koloidních látek, které by zhoršovaly růst kvasinek).
Vzhledem k tomu, že melasa má nedostatek dusíku a fosforu, musí se oba prvky dodávat, a to většinou ve formě amoniaku a fosforečné kyseliny.

## Slide 9: Výroba droždí
Kvasinky se kultivují z čistých kultur (kmenů) v laboratoři (laboratorní propagace) v několika stupních od tzv. očkovacího množství až do objemu několika litrů.
Odtud se asepticky převedou do prvního stupně provozní propagace. Laboratorní propagace je anaerobní, v provozní propagaci se již občas slabě větrá.
Kvasinky se postupně adaptují na vyšší větrání a nižší obsah živin.
V provozních podmínkách se provádí kultivace tzv. násadních (generačních) kvasinek. Dalším důvodem pro přípravu jednotlivých generací je příprava neustále většího množství zákvasu pro další stupeň.

## Slide 11: Výroba droždí
Syntetická media používaná při kultivacích mikroorganizmů musí být doplněna celým spektrem anorganických a organických látek.
Z anorganických látek to bývá hlavně dusík (většinou ve formě amonných solí, ale může to být často i dusík aminokyselin, amidů, bílkovin aj.), fosfor (většinou jako fosfát), draslík, hořčík, síra a další prvky, které označujeme jako stopové.
Z růstových faktorů se nejčastěji přidává biotin (vitamin H).
Čiré médium (ředění - melasa : voda = 1:1,5) je připraveno v přítokových nádržích pro dávkování do jednotlivých provozních stupňů (včetně propagace).

## Slide 12: Výroba droždí
Použití roztoku melasy jako média poskytuje tu výhodu, že velkou většinu látek již tato surovina obsahuje.
Z připraveného média vyloučené kaly se oddělují sedimentací, filtrací nebo odstřeďováním.
Mezi jednotlivými generacemi je vždy zařazeno odstřeďování a propírání čistou vodou. Výsledkem je kvasničné mléko.
Kvasinky se v podobě kvasničného mléka skladují i několik dní při teplotě 4 °C.

## Slide 13: Výroba droždí
Kultivace kvasinek v jednotlivých stádiích probíhá za větrání zředěných melasových zápar.
Teplota kultivace bývá kolem 30-34 °C.
Doba fermentace je ovlivněna koncentrací melasy a pohybuje se od 10 do 18 hodin.
Poslední 1-2 hodiny kultivace expedičního droždí se nepřidává již žádný přítok melasy.
Po skončení kultivace se musí kvasinky rychle oddělit od zápary, což se děje odstředěním na kontinuálních odstředivkách.

## Slide 14: Výroba droždí
Kvasničné mléko se několikrát propírá vodou, aby se z produktu vytěsnila co nejvíce melasa.
Její přítomnost snižuje významně trvanlivost droždí.
Koncentrace kvasničného mléka je kolem 15% hm. sušiny.
Filtrací kvasničného mléka se získá biomasa o koncentraci kolem 26-30 % hm. sušiny.
Při konečné operaci se upravuje koncentrace vody a na liberkovacím stroji vznikají kvádry o určité hmotnosti.

## Slide 16: Využití droždí
Pekařství
V průběhu běžného kynutí těsta připraveného z vody, mouky, soli a droždí, rozlišujeme dvě fáze:
Nejprve probíhá fermentace přirozených cukrů přítomných v mouce (asi 1,5% její hmotnosti) a asimilovaných droždím.
Druhá fáze představuje fermentaci maltózy, což je sladový cukr obsažený v mouce. Maltóza vzniká působením určitých enzymů – amyláz - na moučný škrob poškozený při mletí obilí.
Pokud se do těsta přidá cukr, sacharóza nebo glukóza, fermentuje tento cukr ještě před maltózou. To znamená, že v pečivu, jako je například brioška, spotřebovávají kvasinky zejména sacharózu.

## Slide 17: Využití droždí
Pekařství
Zbytek sacharózy, která není v průběhu kynutí spotřebována kvasinkami, dodá pečivu sladkou chuť.
Účinek amyláz mouky doplňuje svým působením maltáza. Jde o enzym droždí, který štěpí maltózu na jednoduchý cukr, glukózu.
Droždí transformuje glukózu na oxid uhličitý (díky kterému pečivo nabývá na objemu a střídka získává pórovitý vzhled) a na alkohol (který se v průběhu pečení odpaří).
Droždí rovněž vytváří aromatické sloučeniny, které přispívají k utváření charakteristické vůně a chuti pečiva.

## Slide 18: Využití droždí
Vinařství
Jednou z etap při kvašení vína je přeměna hroznového cukru na alkohol. A právě v této fázi výroby vína hrají významnou roli kvasinky.
Divoké kvasinky jsou přirozeně přítomny na slupkách bobulí hroznů vinné révy, ale k samotné fermentaci neboli kvašení samy nestačí.
Proto byly vyšlechtěny speciální odrůdy kvasinek pro vinařský průmysl.
Tyto čisté odrůdy jsou pro ekonomickou a především jakostní výrobu vín podstatně jistější.

## Slide 19: Využití droždí
Vinařství
Oceňujeme mimo jiné jejich schopnost dodávat vínu specifické aroma, například banánové, které je obzvlášť vyhledáváno třeba u Beaujolais.
Rovněž dokáží zdůraznit odrůdový charakter vína (jako u vín bílých Sauvignon nebo Chardonnay),
mají vliv na tvorbu pěny, přispívají k dokvašování nápoje přímo v láhvi (důležitý faktor při výrobě šampaňského),
jsou odolnější vůči vyšším koncentracím alkoholu a konečně jsou také schopny přizpůsobit se různým způsobům přípravy vína.

## Slide 20: Využití droždí
Zdravá výživa
Droždí obsahuje mnohé esenciální aminokyseliny, které jsou tolik potřebné pro správné fungování lidského organismu.
Jsou bohaté na proteiny, uhlohydráty, lipidy, vitaminy skupiny B.
Představují i významný zdroj minerálních solí a oligo-elementů, které se v nich přirozeně hromadí.
Mimoto jsou schopny vytvářet Omega 3 nenasycené mastné kyseliny.

## Slide 21: Využití droždí
Živočišná výroba
Živé kvasinky používané jako krmné aditivum pro zvířata řadíme do kategorie tzv. probiotik.
„Probiotikum“, opak slova „antibiotikum“, je výraz řeckého původu a znamená „pro život“.
V množství mnoha miliónů živých buněk obsažených v jednom gramu jsou kvasinky dodávané do krmiv přírodními aditivy, které zlepšují celkový stav zvířat (pokles rizika vzniku acidóz, redukce stresu, lepší tělesný stav ...),
zvyšují ukazatel žravosti, a mají tedy významný vliv na hospodářské výsledky chovu dobytka.

## Slide 22: Využití droždí
Potravinové aditivum
Potravinářským droždím“ nazýváme neaktivní kvasinky, které jsou pro své chuťové a nutriční vlastnosti přidávány do potravinářských výrobků za účelem zvýraznění jejich chuti nebo vůně.
Používají se také ke zlepšení struktury výrobků s nižším obsahem tuku nebo ke snížení kyselosti či hořkosti.
Toto droždí nachází své uplatnění třeba i při výrobě sýrů nebo masa, kde pomáhá zdůraznit různorodost chutí.

## Slide 23: Využití droždí
Potravinové aditivum
Použitím droždí jako „zvýrazňovače chuti“ je také možné dosáhnout snížení dávek soli v potravinářských výrobcích a hotových jídlech.
Jsou běžně užívány při přípravě vývarů, polévek, omáček a dalších pokrmů.