## Slide 1: Požární prevence
Obr. 1 Požár skládky - JSDH Kuřim

## Slide 2: 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Každá osoba je povinna:
chovat se tak, aby jeho chováním nedošlo ke vzniku požáru, a pokud již k požáru došlo, aby dokázal co nejrychleji a nejefektivněji situaci řešit
pokud má na starosti člověka, který je zbaven schopnosti posoudit následky svého jednání, dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil požár
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany
mít v prostorách ve svém vlastnictví uzpůsobené podmínky pro rychlé zdolávání požáru
se spotřebiči zacházet tak, jak je uvedeno v návodech týkajících se požární ochrany výrobků

## Slide 3: Zamezení vzniku požáru
V domácnosti:
nikdy nenechávejte hořet svíčky bez dozoru a v jejich nejbližším okolí by neměly být materiály, na které by se mohl požár přenést, jako například zapálená svíčka vedle papírové skládačky
nainstalujte hasicí přístroje a nainstalujte požární hlásiče,
(http://www.ioolb.cz/docs/stesti/hlasice.html)
zamezte dětem přístup k otevřenému ohni
dodržujte pokyny pro správné používání elektrických přístrojů
neodcházejte od zapnutého sporáku a nenechávejte ho bez dozoru
udržujte dobrý technický stav elektrických spotřebičů, topidel a jiné techniky
nebezpečné látky skladujte na bezpečném místě nejlépe mimo obytné části

## Slide 4
V přírodě:
ohniště rozdělávejte jen na povolených místech a po jeho použití vše správně uhaste a zabezpečte
nevypalujte travní
porosty nebo křoviny
nekuřte v přírodě
Obr. 2 požár lesa

## Slide 5: Požární poplach – opuštění budovy
Po vyhlášení poplachu se řiďte evakuačním plánem dané budovy
dostaňte se co nejrychleji z budovy,
opusťte budovu únikovými cestami
Obr. 3 Informační cedule v panelovém domě

## Slide 6: Úniková cesta
„ Komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroženy.“ (HZS JMK [online], 2011)
Musí být zřetelně označeny
většinou zelenými cedulemi s nápisy EXIT, nebo je na nich vyobrazen panák a šipka pro směr východu
cedule musí být umístěny všude, kde se mění směr únikové cesty, při změně podlaží a všude kde se kříží komunikace
musí být stále volně průchozí
musí být dobře osvětleny
únikovými cestami mohou být eskalátory, rampy a evakuační výtahy

## Slide 7: Dva druhy únikových cest
Nechráněné únikové cesty
trvale volné komunikační prostory vyústěny na volné prostranství
nemusí být od ostatní části budovy konstrukčně odděleny
šířka cesty je 550 mm
Chráněné únikové cesty
trvale volné komunikační prostory vyústěny na volné prostranství
od ostatních částí v budově odděleny požárně-konstrukčními prvky
šířka cesty je 825 mm

## Slide 8: Požární poplach – v uzavřené místnosti
Pokud je znemožněn odchod z budovy:
Dýchací cesty si chraňte navlhčeným kusem látky
pokud je místnost zakouřená, zdržujte se při zemi, kde je vzduch čistější
nerozsvěcujte světla
pokud jsou dveře horké, neotevírejte je, ale utěsněte otvory pod dveřmi
zavolejte na linku 150 a vyvěste například kus látky z okna, abyste na sebe upozornily, čekejte na příjezd záchranářů
Obr. 4 Balkon nad PS Lidickou

## Slide 9: Hoření
Hoření definujeme jako „ „proces, při kterém mezi sebou vzájemně reagují hořlavá látka a oxidační prostředek (nejčastěji vzdušný kyslík) za vývinu tepla, světla a zplodin hoření.“ (MV HZS ČR, [online] 2009)
Obr. 5 Hoření svíčky

## Slide 10: Dělení
Dokonalé hoření
při dobré výměně plynů (dokonalé chemické reakci)
dochází ke spalování s vysokými teplotami
zplodiny již nejsou schopny dalšího hoření
Nedokonalé hoření
obsah kyslíku ve vzduchu pod určitou hranicí
dochází k tzv. nedokonalému spalování za vzniku toxických a výbušných látek
látky jsou schopny dalšího hoření

## Slide 11: Požár
Požár definujeme „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob a zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo
životním prostředí a
nežádoucí hoření, při
kterém byly osoby,
zvířata, materiální
hodnoty nebo životní
prostředí bezprostředně
ohroženy.“ (SH ČMS,
2008, s. 27)
Obr. 6 Vozidlo JSDH Kuřim

## Slide 12: 3 základní podmínky požáru
světelné záření
tepelné záření
zplodiny
Obr. 7 Hoření skládky – zásah JSDH Kuřim

## Slide 13: Světelné záření Tepelné záření
Viditelná část požáru = plamen
barva plamene může prozradit, které látka hoří.
Šíří se:
Sáláním - ztěžuje práci hasičů na místě zásahu
vedením – požár se může rozšířit
prouděním - může se založit nové ohnisko požáru
Obr. 8 Požár

## Slide 14: Zplodiny
Nejvíce negativní jev požáru
kapalné, pevné a plynné produkty hoření
nejčastější příčina smrti z místa požáru je kvůli nadýchání se zplodin
mezi nejnebezpečnější producenty jedovatých zplodin řadíme plasty, molitan, polyester atd.
Obr. 9 Dopravní nehoda

## Slide 15: Nebezpečné zplodiny
Oxid uhelnatý (CO)
plyn bez barvy a zápachu
při nedokonalém hoření v uzavřených
prostorech
jedovatý a se vzduchem výbušný
ztráta vědomí bez náznaku nevolnosti
a následovná smrt
Oxid uhličitý (CO2)
plyn bez barvy a zápachu
při dokonalém hoření
Dochází k zrychlenému dýchání, nevolnosti
Oxid siřičitý (SO2)
páchnoucí bezbarvý plyn
Chlorovodík (HCl)
bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem
dráždí oči a vyvolává otok horních cest dýchacích
Obr. 10 Zásahové oděvy PS Lidická

## Slide 16
Kyanovodík (HCN)
velmi jedovatý plyn bez barvy s vůní mandlí
do organismu se dostává dýchacími cestami i kůží
při hoření polyamidů, některých laků a lepidel
Fosgen (COCl2)
bezbarvý plyn se zápachem po shnilém seně
při hoření kapalin s obsahem freonů
jedovatost se projevuje až několik hodin po vystavení jeho účinkům
Nitrozní plyny (NOx)
oxid dusný → ve vlhku změna na oxid dusičitý
oxid dusičitý je žlutohnědý až červenohnědý plyn, dráždivý pro dýchací cesty a po jeho působení postižená osoba trpí dusivým kašlem, edémem plic až udušením.
Ultrajedy
velmi nebezpečné chemické látky
v malém množství mohou způsobit smrt
při hoření sloučenin s obsahem chlóru a skladů s PVC.
Zplodiny pyrolýzy
nebezpečné produkty, které vznikají pouze při nedokonalém hoření

## Slide 17: Rozdělení hořlavých látek
A - hoření pevných organických látek, látky hořící plamenem nebo žhnou (dřevo, sláma, rašelina)
B - hoření kapalných látek hořících plamenem nebo tavících se tuhých látek (benzín, nafta, laky, ředidla)
C - hoření plynných látek plamenem (propan-butan, vodík)
D - hoření lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny)
F - hoření jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků

## Slide 18: Hasicí přístroje
„prvotní protipožární zásah “ (HZS JMK [online], 2011)
používá se k hašení požáru
v jeho počátcích
dělí se podle funkce a
náplně
Dělení podle funkce:
přenosné
pojízdné
přívěsné
Obr. 11 Hasicí přístroje ve vozidle PS Lidická

## Slide 19: Rozdělení podle náplně
Pěnové HP
Vodní HP
Sněhové HP
Práškové HP
Halotronové HP
Obr. 12 Hasicí přístroje ve vozidle PS Lidická

## Slide 20: Pěnové hp
Vhodné na hašení pevných látek, benzínu, nafty a minerálních olejů
nevhodné pro hašení kapalin a plynů
nesmí být použitý na elektrická zařízení pod proudem a na lehké alkalické kovy.

## Slide 21: Vodní hp
Vhodné pro hašení pevných látek a alkoholu
nevhodné na hořlaviny plynné a dále pro benzín, naftu, ředidlo a na cenné materiály
nesmí být použit na elektrické přístroje pod proudem, lehké alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou a na jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky
nejpoužívanější, ale ne univerzální

## Slide 22: Sněhové hp
Neboli CO2
vhodné pro elektrické přístroje pod proudem, hořlavé plyny a kapaliny a jemnou mechaniku
nevhodné pro hašení pevných hořlavých látek
nesmí se používat na hašení lehkých alkalických kovů, hořlavý prach a sypké látky

## Slide 23: Práškové hp
Vhodné pro hašení elektrických přístrojů pod proudem, hořlavých plynných a některých pevných látek, benzínu, nafty, olejů a elektroniky
nevhodné k použití pro dřevo, uhlí a textil
nesmí být použity k hašení lehkých hořlavých alkalických kovů

## Slide 24: Halotronové hp
vhodné na hašení všech materiálů kromě žhnoucích pevných látek
určeny k hašení především automobilů, cenných materiálů, elektrických přístrojů pod proudem a jemné mechaniky a elektroniky
nesmí být použity v nevětraných uzavřených prostorech
ŠKODLIVÉ K LIDSKÉMU ZDRAVÍ

## Slide 25: Videa
Hasič – rytíř 21. stol.
https://www.youtube.com/watch?v=g0XCkCquXak
Černé ovce na silnici - Den s ... Hasiči
https://www.youtube.com/watch?v=EFU2qPPjtUs
Hasiči varují (video pro ZŠ)
https://www.youtube.com/watch?v=gjytGKlHPl0

## Slide 26: Zdroje
MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003, 119 s. ISBN 80-866-4008-6.
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Vaše cesty k bezpečí: aneb chytré blondýnky radí...[online]. Brno, 2011 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: http://www.firebrno.cz/uploads/blondynky/brozurka_blondynky_2010.pdf
FOTOGRAFIE PŘEVZATY ZE STRÁNEK http://www.ordinaryangels.net, které jsou pořízené profesionálním hasičem z PS Bruntál Š. Mikulkou (Obr. 2, 8, 9)
Zuzana Coufalová - fotografie (Obr. 3-5, 10-12)
fotografie pořízené členem JSDH Kuřim (Obr. 1, 6, 7).
Videa, na které přesměrovávají odkazy prezentaci, pocházejí ze stránek http://www.ioolb.cz/ - Institut ochrany obyvatelstva.

## Slide 27: Zdroje
Hasič – rytíř 21. stol.
https://www.youtube.com/watch?v=g0XCkCquXak
Černé ovce na silnici - Den s ... Hasiči
https://www.youtube.com/watch?v=EFU2qPPjtUs
Hasiči varují (video pro ZŠ)
https://www.youtube.com/watch?v=gjytGKlHPl0