## Slide 1
Základy mechaniky, 3. přednáška
Obsah přednášky :
těžiště čar, ploch a těles,
Pappus - Guldinovy věty
Doba studia :
asi 1,5 hodiny
Cíl přednášky :
Seznámit studenty se způsobem určování polohy těžiště,
se způsobem výpočtu povrchu a objemu rotačně symetrických těles.
Těžiště.

## Slide 2
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště je velmi důležitý bod tělesa, se kterým se budeme v mechanice často setkávat.
Než se seznámíme se způsobem jeho určení, je třeba jej definovat.
Těžiště je působiště výslednice tíhových sil.
Představme si, že těleso je složeno z několika menších těles (v některých případech
dokonce z nekonečně mnoha nekonečně malých těles).
Na každé dílčí těleso působí dílčí tíhová síla. Jejich součet pak dává tíhu celého tělesa.
Ta však, jako výslednice silové soustavy, má i své působiště; a to je právě těžiště.
Je zřejmé, že pro stanovení těžiště využijeme poznatky, se kterými jsme se seznámili
v kapitole o určování výslednice silové soustavy s různými působišti.
Někdy se pojem „těžiště“ vysvětluje jako „bod, v němž je soustředěna hmota tělesa“.
Tato formulace je nepřesná a nemá charakter definice.
Je rovněž nesprávná, protože hmota tělesa není koncentrovaná v jednom bodě,
naopak je rovnoměrně rozložena v objemu tělesa.
Jako výraz elementárního porozumění pojmu „těžiště“ je však vcelku přijatelná.
V následujícím textu budeme určovat polohu těžiště tří různých typů objektů :
- těleso (trojrozměrné),
- plocha (dvojrozměrná - plech, vystřižený do určitého tvaru),
- čára (jednorozměrná - tvarovaný drát).

## Slide 3
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
Představme si plošný útvar, složený ze tří obdélníků. Jde o reálné těleso s určitou hmotností, např. výstřižek z plechu. Tíha každého ze tří obdélníků (úměrná jejich ploše) působí v těžišti obdélníku (v průsečíku úhlopříček). Tyto tíhové síly tvoří silovou soustavu, jež má svou výslednici. Vzhledem k tomu, že síly jsou navzájem rovnoběžné, je jejich výslednice dána prostým součtem dílčích tíhových sil. Působiště výslednice pak je těžištěm tělesa (plochy). Umístíme-li plochu do souřadného systému, doplníme o rozměry a vyjádříme dílčí tíhové síly a jejich součet - výslednici, můžeme polohu těžiště vyjádřit z momentové podmínky rovnováhy.
Zde 1, 2 a 3 jsou hustoty materiálů jednotlivých obdélníků, t1, t2 a t3 jsou jejich tloušťky,
a1, a2, ... b3 jsou rozměry obdélníků a S1=a1·b1, S2=a2·b2 a S3=a3·b3 jsou plochy obdélníků.
Konečně g je gravitační zrychlení.

## Slide 4
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
Jsou-li dále xT1=a1/2, xT2=a1+a2/2 a xT3=a1+a2+a3/2 souřadnice těžišť jednotlivých obdélníků a xTC je souřadnice těžiště celkové plochy, lze vyjádřit rovnost momentu výslednice k počátku souřadného systému a součtu momentů dílčích tíhových sil.
a odtud konečně určit
souřadnici těžiště celkové plochy :
Jsou-li všechny tři obdélníky
ze stejného materiálu a je-li tedy
1=2=3=, lze hustotu v čitateli
a jmenovateli vykrátit. Souřadnice těžiště pak je :
Mají-li všechny obdélníky stejnou tloušťku
t1=t2=t3=t, lze rovněž tuto tloušťku vykrátit
a souřadnice těžiště pak je dána výrazem :

## Slide 5
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
Těžiště tělesa je jednoznačný bod, jehož poloha je s tělesem pevně spojena.
Poloha těžiště v tělese se nezmění, jakkoliv změníme polohu tělesa.
Otočíme-li například těleso o 90º, poloha těžiště se nezmění.
Vyšetříme-li opět souřadnici těžiště, nebude to již souřadnice v původním směru, ale ve směru kolmém.
Abychom to provedli, není nutné kreslit nový obrázek,
stačí když pomyslně otočíme o 90º směr působení tíhových sil.

## Slide 6
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
Souřadnice těžišť jednotlivých obdélníků jsou
yT1=b2-b1/2, yT2=b2/2 a yT3=b3/2,
rovnice vyjadřující rovnost momentu výslednice
a součtu momentů dílčích tíhových sil má tvar :
a odtud výraz pro souřadnici těžiště :
resp. při stejném materiálu obdélníků
(hustota se vykrátí) :
resp. při shodné tloušťce obdélníků
(tloušťka se vykrátí) :

## Slide 7
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
Stejně postupujeme, když je třeba „odečíst“ plochu.
Uvedeme číselný příklad.
Těleso má tvar pravoúhlého lichoběžníka o celkových rozměrech
B=4,5 cm a H=5 cm. Délka kratší strany lichoběžníka je a=3 cm.
V ploše je kruhový otvor o průměru d=2 cm, poloha středu kruhu
vůči levému dolnímu okraji je dána souřadnicemi xk=1,75 cm
a yk=3 cm. Celé těleso je ze stejného materiálu, o stejné tloušťce.
Výsledná plocha je dána součtem ploch obdélníka (S1)
a trojúhelníka (S2),
od nichž odečítáme
plochu kruhu (S3).
kde c = B-a = 4,5-3 = 1,5 cm
Celková plocha je :
Souřadnice těžiště celkové plochy jsou dány vztahy :

## Slide 8
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Postup si vysvětlíme na těžišti plochy, protože pro tento typ objektu je výklad nejnázornější.
 | i | Si | xTi | yTi |  | Si·xTi | Si·yTi
 |  | [cm2] | [cm] | [cm] |  | [cm2·cm] | [cm2·cm]
obdélník | 1 | 15,00 | a/2=1,5 | H/2=2,5 |  | 22,5 | 37,5
trojúhelník | 2 | 3,75 | a+c/3=3,5 | H/3=1,67 |  | 13,125 | 6,25
kruh | 3 | -3,14 | xk=1,75 | yk=3 |  | -5,495 | -9,42
 |  |  |  |  |  |  | 
lichoběžník |  | 15,61 | xTC=1,93 | yTC=2,2 |  | 30,13 | 34,33
kde c = B-a = 4,5-3 = 1,5 cm
Celková plocha je :
Souřadnice těžiště celkové plochy jsou dány vztahy :
Výpočet můžeme uspořádat do přehledné tabulky :

## Slide 9
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Na dvou příkladech jsme ukázali postup určení souřadnic těžiště tělesa,
které lze považovat za dvourozměrný objekt (plochu).
Zobecníme-li tento postup, dospějeme ke vztahům pro souřadnice těžiště v podobě
Zde :
i hustota i-té plochy,
ti tloušťka i-té plochy,
Si velikost i-té plochy,
xTi, yTi x-ová a y-nová souřadnice těžiště i-té plochy.
Výraz ve jmenovateli je celková hmotnost tělesa. Plocha, která je ve skutečnosti prázdná,
se jak v čitateli, tak ve jmenovateli dosazuje jako záporná. Pokud je celé těleso
ze stejného materiálu, lze hustotu v čitateli a jmenovateli vykrátit. Vztahy pak mají tvar :
V tomto případě představuje výraz ve jmenovateli celkový objem tělesa. Pokud je tloušťka
tělesa všude stejná, lze ji vykrátit. Dostáváme pak výrazy v nejjednodušší možné podobě.
Suma ve jmenovateli je přirozeně celková plocha tělesa.

## Slide 10
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Uvedeným způsobem lze určit souřadnice těžiště plochy, již lze rozložit na několik
dílčích ploch, jejichž těžiště (jeho poloha) je známo.
Takovýchto ploch je poměrně málo (obdélník, trojúhelník, plný kruh, rovnoběžník
a snad ještě několik dalších).
V podstatě stejným způsobem, ale s použitím diferenciálního počtu, stanovíme souřadnice
těžiště plochy, kterou nelze rozložit na konečný počet „jednoduchých“ ploch.
Plocha ovšem musí být matematicky definována.
Libovolnou plochu můžeme chápat jako složenou
z nekonečně mnoha nekonečně malých obdélníčků
dS=dx·dy.
Zde dx a dy jsou nekonečně malé změny souřadnic
x a y - diferenciály souřadnic.
Souřadnice těžiště určíme způsobem, popsaným výše.
Při tom součet nekonečně mnoha
nekonečně malých prvků je integrál.
Konkrétní provedení se může případ od případu v detailech lišit. Ukážeme si řešení dvou úloh.

## Slide 11
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Těžiště pravoúhlé úseče paraboly o rozměrech b×h.
V souřadném systému x-y je parabola dána rovnicí :
Souřadnice těžiště jsou dány dříve uvedenými vzorci.
Pro parabolu mají tvar :
Integrál ve jmenovateli přirozeně vyjadřuje plochu parabolické úseče.

## Slide 12
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Integrály v čitateli pak jsou statické momenty plochy.

## Slide 13
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Souřadnice těžiště pak tedy jsou :
Pokud se jedná o symetrickou parabolickou úseč,
je x-ová souřadnice těžiště, s ohledem na symetrii, nulová,
y-nová zůstává beze změny.

## Slide 14
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Výpočet se může poněkud lišit, např. je-li vhodné použít jiný souřadný systém, než kartézský.
Ukážeme si výpočet polohy těžiště kruhové výseče o poloměru r a vrcholovém úhlu .
V tomto případě použijeme polární souřadný systém,
jehož souřadnice jsou průvodič  a úhel  od řídící osy x
k průvodiči.
Elementární ploška dS je obdélníček o stranách d a ·d.
Je-li řídící osa osou symetrie, leží na ní těžiště,
a jediným údajem, jenž je třeba vypočíst, je vzdálenost xT
těžiště od vrcholu výseče - počátku souřadného systému.
Jmenovatel vyjadřuje plochu kruhové výseče.
Poznámka : Úhel  se zde dosazuje v obloukové míře (radiány).

## Slide 15
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Výpočet se může poněkud lišit, např. je-li vhodné použít jiný souřadný systém, než kartézský.
Ukážeme si výpočet polohy těžiště kruhové výseče o poloměru r a vrcholovém úhlu .
V tomto případě použijeme polární souřadný systém,
jehož souřadnice jsou průvodič  a úhel  od řídící osy x
k průvodiči.
Elementární ploška dS je obdélníček o stranách d a ·d.
Je-li řídící osa osou symetrie, leží na ní těžiště,
a jediným údajem, jenž je třeba vypočíst, je vzdálenost xT
těžiště od vrcholu výseče - počátku souřadného systému.
Čitatel vyjadřuje statický moment plochy k počátku souřadného systému.
Souřadnice těžiště pak je :

## Slide 16
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště plochy.
Například souřadnice těžiště půlkruhu (=180º=3,14 rad, /2=90º=1,57 rad) je :

## Slide 17
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště tělesa.
Při hledání těžiště trojrozměrného tělesa postupujeme stejně jako u plochy,
pouze přibývá třetí souřadnice.
Pro souřadnice těžiště tělesa, složeného z konečného počtu jednoduchých těles
(t.j. takových, jejichž těžiště známe) lze shrnout :
Zde samozřejmě součet ve jmenovateli vyjadřuje celkový objem, součty v čitateli vyjadřují
statické momenty objemů k jednotlivým osám.
V případě různých materiálů jsou dílčí objemy Vi jak v čitateli, tak ve jmenovateli
navíc vynásobeny hustotou jednotlivých materiálů i.
Samozřejmě i v tomto případě jsou objemy, jež jsou ve skutečnosti prázdné, záporné
(odečítají se).

## Slide 18
Základy mechaniky, 3. přednáška
Pro ilustraci uvedeme výpočet těžiště trojrozměrného
tělesa, jež lze rozložit na velký a malý kvádr,
trojúhelníkový hranol a válcovitý otvor,
vyvrtaný do velkého kvádru.
Rozměry jsou :
a = 12 cm b = 10 cm h1 = 10 cm
c = 8 cm e = 7,5 cm h2 = 8 cm
d = 6 cm yk = 5 cm zk = 4 cm
Dílčí objemy, souřadnice jejich těžišť
a statické momenty objemů k souřadným osám,
jakož i výsledné součty opět uspořádáme do tabulky.
 | i | Vi | xTi | yTi | zTi |  | Vi·xTi | Vi·yTi | Vi·zTi
 |  | [cm3] | [cm] | [cm] | [cm] |  | [cm4] | [cm4] | [cm4]
velký kvádr | 1 | a·b·h1=1200 | a/2=6 | h1/2=5 | b/2=5 |  | 7200 | 6000 | 6000
malý kvádr | 2 | c·e·h2=480 | c/2=4 | h1+h2/2=14 | e/2=3,75 |  | 1920 | 6720 | 1800
trojúh. hranol | 3 | (a-c)·e·h2/2=120 | c+(a-c)/3=9,33 | h1+h2/3=12,67 | e/2=3,75 |  | 1120 | 1520 | 450
válcový otvor | 4 | ·d2·a/4=-339 | a/2=6 | yk=5 | zk=4 |  | -2034 | -1695 | -1356
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1461 | 5,62 | 8,59 | 4,72 |  | 8206 | 12545 | 6894
Těžiště tělesa.

## Slide 19
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště tělesa.
Podobně pro jakýkoliv matematicky definovaný objem platí.
Jako příklad určíme souřadnice těžiště pravoúhlého trojbokého jehlanu.
Strany u pravoúhlého vrcholu jsou a, b a c.
Strana jehlanu v rovině x-y má rovnici :
Čelní rovina jehlanu pak :
Integrály ve výše uvedených výrazech pro souřadnice těžiště mají tvar :

## Slide 20
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště tělesa.
Integrály ve výše uvedených výrazech pro souřadnice těžiště mají tvar :
Tento integrál samozřejmě vyjadřuje celkový objem.

## Slide 21
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště tělesa.
Integrály v čitateli vyjadřují statický moment objemu k souřadným osám :

## Slide 22
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště tělesa.
Integrály v čitateli vyjadřují statický moment objemu k souřadným osám :
Cyklickou záměnou pak :
Z výše uvedených vztahů vyplývá, že souřadnice těžiště jsou :

## Slide 23
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště čáry.
Posledním typem objektu, jehož těžištěm se budeme zabývat, je čára.
I v tomto případě bude základní postup stejný, jako u plochy a objemu
(čáru si můžeme představit jako drát určitého tvaru).
Je-li čára složena z několika jednoduchých čar,
jsou souřadnice jejího těžiště :
kde i je délka i-té jednoduché čáry, xTi (yTi, zTi) je x-ová
(y-nová, z-tová) souřadnice těžiště jednoduché čáry.
Existuje prakticky jediný typ jednoduché čáry, jejíž těžiště je přímo známo - úsečka
s těžištěm ve svém středu. Těžiště jiných typů čar (kruhový oblouk apod.) je třeba stanovit.
Jestliže jednotlivé jednoduché čáry jsou dráty odlišných průřezů, je třeba do výrazů
pro souřadnice těžiště doplnit průřez jednotlivých čar Si.
Konečně jsou-li jednotlivé čáry - dráty z různých materiálů o různých hustotách i,
budou ve výrazech i tyto hustoty.

## Slide 24
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště čáry.
Postup si ukážeme na výpočtu souřadnic těžiště dvakrát zalomené čáry o rozměrech
B=40 cm, H=30 cm, b=20 cm a h=10 cm (viz obrázek).
i | i | xTi | yTi |  | i·xTi | i·yTi
 | [cm] | [cm] | [cm] |  | [cm2] | [cm2]
1 | 36 | 10 | 15 |  | 360 | 540
2 | 20 | 30 | 30 |  | 600 | 600
3 | 10 | 40 | 25 |  | 400 | 250
 |  |  |  |  |  | 
 | 66 | 20,6 | 21,1 |  | 1360 | 1390
Poznámka : Těžiště čáry samozřejmě nemusí ležet na této čáře.

## Slide 25
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště čáry.
Stejně jako u ploch a objemů, i u čar určujeme polohu těžiště matematicky definované
čáry (křivky) tak, že místo sumy použijeme integrál (křivkový).
Jako příklad ukážeme výpočet souřadnice těžiště kruhového oblouku o poloměru r
a vrcholovém úhlu . Jeho těžiště leží na ose symetrie ve vzdálenosti xT od středu oblouku.
Integrály ve zlomku, určujícím souřadnici těžiště, jsou :
souřadnice těžiště pak je :
Přirozeně i zde se úhel  ve jmenovateli dosazuje v obloukové míře (v radiánech).

## Slide 26
Základy mechaniky, 3. přednáška
Těžiště čáry.
Například pro půlkružnici (samozřejmě bez průměru) dosadíme :
 = 180º =  rad, /2 = 90º = /2 rad.

## Slide 27
Základy mechaniky, 3. přednáška
Objem a povrch rotačně symetrických těles - Guldin-Pappovy věty
Poznatků o určování souřadnic těžiště využijeme ještě pro jiný účel
- určení objemu a povrchu rotačně symetrického tělesa.
Takové těleso vznikne rotací plošného útvaru okolo osy, ležící v rovině tohoto útvaru.
Je-li např. tvořící
plochou kruh,
rotací okolo osy vznikne
anuloid, tedy „duše“.
Při výpočtu objemu takového tělesa využijeme rotační souměrnosti. Tvořící plochu
rozdělíme na nekonečně mnoho elementárních plošek dS = dx·dy.
Rotací této plošky okolo osy rotační symetrie vznikne nekonečně tenká obruč o poloměru x.
Vzhledem k nekonečně malým příčným rozměrům obruče
můžeme její objem (nekonečně - diferenciálně malý) vypočíst
jako součin příčné plochy dS a obvodu obruče O=2··x.
Celkový objem tělesa je pak dán součtem objemů těchto
obručí, tedy integrálem přes tvořící plochu S.
Integrál v tomto výrazu je rovněž ve vzorci pro souřadnici těžiště plochy :
Je tedy :
Objem tělesa pak je :

## Slide 28
Základy mechaniky, 3. přednáška
Objem a povrch rotačně symetrických těles - Guldin-Pappovy věty
Podobným způsobem určíme povrch tělesa. Vybereme-li na obvodu tvořící plochy nekonečně
krátkou úsečku d, vznikne její rotací „prstýnek“ nekonečně malé šířky d, o poloměru x.
Plocha prstýnku je :
Obvod prstýnku je :
Povrch tělesa je pak dán součtem ploch těchto „prstýnků“,
tedy integrálem.
Přesněji křivkovým integrálem po obvodu tvořící plochy.
Integrál v tomto výrazu však je čitatelem ve vzorci pro souřadnici těžiště čáry (obvodu) :
Je tedy :
Povrch tělesa pak je :

## Slide 29
Základy mechaniky, 3. přednáška
Takto tedy můžeme poměrně snadno vypočíst objem a povrch rotačně symetrického tělesa,
známe-li těžiště tvořícího útvaru. Pro přehlednost zopakujme :
Objem a povrch rotačně symetrických těles - Guldin-Pappovy věty
Objem | Povrch
Objem vznikne rotací plochy (tvořícím útvarem je plocha) | Povrch vznikne rotací obvodové čáry (tvořícím útvarem je obvodová čára)
V je objem tělesa S je obsah tvořící plochy xT je souřadnice těžiště tvořící plochy | S je plocha povrchu tělesa L je délka tvořící obvodové čáry xT je souřadnice těžiště tvořící čáry
Poznámka : Pozor ! Označení S a xT znamená v obou případech něco jiného !

## Slide 30
Základy mechaniky, 3. přednáška
Objem a povrch rotačně symetrických těles - Guldin-Pappovy věty
Pomocí těchto vzorců snadno vypočteme objem a povrch zmíněného anuloidu, tedy útvaru,
který vznikne rotací kruhu okolo osy, ležící vně kruhu (v rovině kruhu).
Poloměr tvořícího kruhu je r, poloměr rotace středu tvořícího kruhu je R.
Obsah tvořící plochy S a délka tvořící obvodové čáry L jsou :
Souřadnice těžiště jak tvořící plochy, tak tvořící obvodové čáry je xT = R.
Objem anuloidu V a jeho povrch S pak jsou :