## Slide 1: Modelová rozdělení

## Slide 2: Normální Gaussovo rozdělení
Při každém měření – m nezávislých náhodných vlivů
Každý z vlivů dává vznik elementární chybě
Výsledná hodnota je dána součtem velkého množství elementárních chyb se skutečnou hodnotou

## Slide 3
Normální rozdělení
- udává polohu maxima normálního rozdělení
- šířkový parametr, směrodatná odchylka
(chyba měření)

## Slide 4: Normální rozdělení

## Slide 5: Normální rozdělení
(μ – σ, μ + σ) s pravděpodobností 68,27 %,
(μ – 2σ, μ + 2σ) s pravděpodobností 95,45 %,
(μ – 3σ, μ + 3σ) s pravděpodobností 99,73 %.

## Slide 6: Studentovo rozdělení
Pro Gaussovo rozdělení potřebujeme znát 2 parametry - ,  z velkého počtu měření (n→)
Pro Studentovo rozdělení stačí 1 parametr – n - počet stupňů volnosti
n = počet měření - 1
t – náhodná veličina
x0 – náhodná proměnná – standartní rozdělení
x – náhodná proměnná – rozdělení x2
n – počet stupňů volnosti
x0, x – navzájem nezávislé proměnné

## Slide 7: Studentovo rozdělení
Proměnná t má studentovo rozdělení s n stupni volnosti:
Gama funkce:

## Slide 8: Studentovo rozdělení
Interval spolehlivosti:
Velikost intervalu spolehlivosti je určena součinem směrodatné odchylky aritmetického průměru a Studentova koeficientu pro příslušný počet měření a požadované jistoty

## Slide 10: Studentovy koeficienty

## Slide 11: Chyby měřidel, celková chyba měření
Chyba měřidla – chyba systematická + náhodná, kterou měřidlo do měření vnáší (mezní chyba)
U mechanických měřidel – polovina nebo jede dílek stupnice
Třída přesnosti měřícího přístroje (ručkové voltmetry, ampérmetry)

## Slide 12: Chyby měřidel, celková chyba měření
Pro odhad celkové chyby měření je určující směrodatná odchylka střední hodnoty měřené veličiny a chyba měřidla

## Slide 14: Zákon přenosu chyb

## Slide 15: Regresní analýza
Lineární regrese metodou nejmenších čtverců
Hledání takových hodnot parametrů regresní funkce. Které minimalizují součet druhých mocnin odchylek mezi naměřenými hodnotami a hodnotami na proložené křivce zvoleného typu.

## Slide 16: Lineární regrese
Je třeba určit hodnoty dvou parametrů a,b
y=ax+b

## Slide 17: Lineární regrese
Nabývá-li koeficient b nulovou hodnotu
Koeficient korelace (nejistoty parametrů)

## Slide 18: Lineární regrese
Nejistota parametru a udávající směrnici přímky: