## Slide 1: Tlak a jeho měření Atmosférický tlak

## Slide 2: Magdeburské polokoule
Otto von Gőricke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve kterém ukázal „sílu vakua“ a dokázal existenci atmosféry Země.
Gőricke spojil dvě duté měděné polokoule s úchyty o průměru 51 cm (Magdeburské polokoule) a ze vzniklé dutiny vypumpoval vzduch.

## Slide 3: Magdeburské polokoule
Pak nechal zapřáhnout ke každé polokouli 4 páry koní a ukazoval, že ani 16 koní není schopno od sebe polokoule oddělit. Poté, co nechal do dutiny opět vniknout vzduch, se od sebe obě polokoule oddělily samovolně.
Prokázal, že obě polokoule nebyly k sobě pevně připoutány vzduchoprázdnem, ale že polokoule držel u sebe tlak okolního vzduchu.

## Slide 4: Atmosférický tlak
Člověk zahrabaný pískem na pláži na sobě cítí tíhovou sílu písku
Nad námi je atmosféra,složená z atomů a molekul. Na všechny působí tíhová síla.
Výsledkem tíhové síly je značný tlak vzduchu - působí na předměty i na nás
Tento tlak nazýváme atmosférický.

## Slide 5
Atmosféra působí na každý čtverečný centimetr zemského povrchu takovou silou, jako kdyby na něm bylo položeno závaží 1 kg.

## Slide 6: Proč si atmosférický tlak neuvědomujeme?
Tlaková síla atmosféry na povrch lidského těla je obrovská
Odhadneme-li obsah povrchu člověka na 1 m2, je celková tlaková síla atmosféry 100 000 N!
Stejně velký tlak je však i uvnitř lidského těla.
Proto jsou síly působící na pokožku stejně velké, mají opačný směr, výslednice je tedy nulová.

## Slide 7: Kdy si přítomnost atmosférického tlaku uvědomujeme?
Jedeme-li autem dlouho do kopce nebo z kopce, cítíme tlak v uších a něco nás nutí polykat.
To něco je převažující tlaková síla zevnitř nebo zvenku.
Polykáním obě síly vyrovnáváme.
Uveď další příklady!
Změny tlaku při jízdě ve výtahu, při přistávání letadla,..

## Slide 8: Pokus
Naplníme prázdnou sklenici od marmelády po okraj vodou
Vystřihnutý tvrdý papír (větší než okraj sklenice) přiložíme na vodní hladinu tak, aby pod ním nebyla žádná vzduchová bublina
Nad umyvadlem otočíme
Proč voda nevyteče?

## Slide 9: Vysvětlení
Voda nevyteče,
  protože tlak vzduchu, který působí na papír zvenku, je větší než hydrostatický tlak uvnitř sklenky

## Slide 10: Jan Evangelista Torricelli
Vzduch byl dlouho pokládán za „nehmotnou a bez tížnou látku“
V roce 1644 navrhl italský fyzik Torricelli pokus
Dokazoval jím, že vzduch není nehmotný, ale že na něj působí síla
Ta vyvolává atmosférický tlak
Tento pokus byl nazván později „TORRICELLIHO POKUS“
Jan Evangelista Torricelli
1608 - 1647

## Slide 11: Torricelliho pokus
Torricelli vzal 1 metr dlouhou skleněnou trubici, na jednom konci zatavenou
Naplnil ji rtutí a uzavřel zátkou
Pak trubici obrátil dnem vzhůru a ponořil do nádoby se rtutí
Zátku odstranil

## Slide 12: Torricelliho pokus
Určitá část rtuti vytekla, pod zataveným koncem se vytvořilo vzduchoprázdno
Při naklánění trubice se vždy hladina ustálila ve výšce přibližně 750 mm nad volným povrchem rtuti v nádobě

## Slide 13: Co zabránilo rtuti, aby nevytekla všechna?
„síla“ vzduchu, působící na volný povrch hladiny rtuti v nádobě
neboli atmosférický tlak působící na volný povrch rtuti
na rtuť ve skleněné trubici působí tlak hydrostatický
Hladina rtuťového sloupce klesá až k vyrovnání obou tlaků, a to atmosférického a hydrostatického
Ustálí se na hodnotě 750 mm nad povrchem

## Slide 14: Výpočet atmosférického tlaku
Je stejný jako hydrostatický tlak rtuti
Značíme jej ….. pa
vypočítáme hodnotu hydrostatického tlaku ph sloupce rtuti
h = 750 mm = 0,75 m
ρ (rtuti) = 13 600 kg/m3
g = 10 N/kg
……………………………………………………………
ph = h . ρ . g
ph = 0,75 . 13 600 . 10
ph = 102 kPa
pa = ph = 102 kPa ……. ATMOSFÉRICKÝ TLAK

## Slide 15: Je atmosférický tlak vždy a všude stejný?
Není, jeho velikost je závislá na nadmořské výšce, denní době, teplotě vzduchu,..
Kde získáš aktuální údaje o atmosférickém tlaku?
  v předpovědích počasí
  uvádí se v hektopaskalech (hPa)
  předpona hekto znamená 100
  1 kPa = 10 hPa
  1 hPa = 100 Pa
Největší atmosférický tlak
je u hladiny moře,
se stoupající nadmořskou výškou
tlak klesá

## Slide 16: Atmosférický tlak ve výškách
Nad vysokým pohořím je tloušťka atmosféry menší než v nížinách
Je zde i nižší tlak vzduchu
Horolezci vědí, že ve výškách od 3 000 m se hůře dýchá ( do plic se při nižším tlaku vzduchu dostane méně kyslíku)
Při výstupu nad 6 000 m je dobré mít kyslíkový přístroj

## Slide 17: Měření tlaku
Tlak je jednou ze základních fyzikálních veličin v technice.
Je stavovou veličinou, která určuje stav látek.
Všechny tekutiny v kapalném nebo plynném skupenství působí určitým tlakem na stěny nádoby, ve které jsou uzavřeny ,nebo působí na stěny tělesa do nich ponořeného.
Jednotkou tlaku je pascal (Pa).
Pascal je tlak, který vyvolává síla jednoho newtonu rovnoměrně rozložená na rovinné ploše s obsahem jednoho čtverečního metru, kolmé ke směru síly.
Pro praktické použití v technické praxi je jednotka 1 Pa velmi malá, proto používáme jednotky násobné kPa, MPa.
Z hlediska vyjádření můžeme tlak udávat vůči dvěma vztažným hodnotám, absolutní tlakové nule a atmosférickému tlaku.
Podle tohoto kritéria můžeme hovořit o:
· tlaku absolutním,
· přetlaku,
· podtlaku,
· tlaku diferenčním (rozdílovém).

## Slide 18: Jednotky (staré i současné)
Definice tlaku :
Pascal: 1 Pa = N.m-2
Technická atmosféra: 1 at = kp.cm-2
1 torr: 1 mm Hg (Hg=13545,87 kg.m-3)
1 fyzikální atmosféra: 1 atm = 760 torr
1 bar: 1 b = 100 kPa
( 1 Pa = 1,02 . 10-5 at. 1 at = 0,9801.105 Pa)
( 1 torr = 1,3332.10-3 b = 1,3332.102 Pa = 1,35951 at)
( 1 atm = 1,01325.105 Pa = 1,01325 b = 1,0332 at)
( 1 at = 0,9807 b = 0,9807 Pa = 0,9678 atm)
( 1 b = 750,07 torr)

## Slide 19: Rozděleni tlakoměrů
Pro měření tlaku se využívá různých fyzikálních principů, které se liší podle charakteru převodu tlaku na výstupní signál.
Měřiče tlaku (tlakoměry) můžeme rozdělit podle několika hledisek.
Podle rozsahu měření: · manometry pro měření přetlaků,
· barometry pro měření tlaků ovzduší,
· vakuometry pro měření velkých podtlaků,
· diferenční ( rozdílový ) tlakoměr pro měření tlakových rozdílů,
· manovakuometry pro měření přetlaků a podtlaků.

## Slide 20
Podle fyzikálního principu :
1. Kapalinové- jsou založeny na účinku hydrostatického tlaku, který vyvozuje tlakoměrná kapalina.
2. Se silovým účinkem- měření tlaku se převádí na měření síly, jejíž účinky jsou vyvažovány např. závažím či pružinou.
3. Deformační- měřený tlak způsobuje pružnou deformaci tlakoměrného členu. Velikost deformace je úměrná hodnotě měřeného tlaku.
4. Elektrické- využívají principu tlakové závislosti některých elektrických veličin.
Podle stupně přesnosti:
· provozní
· kontrolní - o třídu přesnější než provozní
· laboratorní - bývají nejpřesnější.

## Slide 21: Tlakoměry se silovým účinkem
U pístového tlakoměru je podstatnou součástí píst přesného průřezu, umístěný ve válci (obr.1).
Tlak na píst se přenáší obvykle olejem, kterým je celý systém tlakoměru vyplněn.
Síla, vzniklá působením měřeného tlaku na píst, je kompenzována tíhou pístu a závaží.
Rovnováhy sil se dosáhne v okamžiku, kdy se píst nepohybuje ve směru osy.
Rozsah měření pístovými tlakoměry je od 0,05 do 2 000 MPa a i více.

## Slide 22: Deformační tlakoměry
Princip funkce deformačních tlakoměrů je založen na pružné deformaci, a tím i na změně geometrického tvaru vhodných tlakoměrných prvků, vlivem působení měřeného tlaku.
Nejčastěji používanými deformačními prvky jsou Bourdonova trubice, membrána, krabice a vlnovec (obr. 2)
Deformační prvky se zhotovují z uhlíkových a niklových ocelí, z mosazi, z fosforového a beryliového bronzu a dalších vhodných slitin.

## Slide 23: Přístroje k měření tlaku
Barometr = rtuťový tlakoměr (sestrojen na základě Torricelliho pokusu: skleněná trubička se rtutí otevřeným koncem přechází do otevřené baňky)
vakuum
ručička na stupnici
Aneroid
Pružné zvlněné víčko –
prohnutí se mění
se změnou atmosférického
tlaku
Pohyb se přenese na ručičku

## Slide 24: Výškoměr
Tlakoměr může pracovat i jako výškoměr
Využívá toho, že atmosférický tlak klesá s rostoucí výškou
Změna tlaku se převádí na změnu nadmořské výšky
Výškoměr v letadle

## Slide 25: Zápis
Tlak vzduchu na zemský povrch nazýváme atmosférický tlak, značka pa.
Atmosférický tlak určujeme pomocí hydrostatického tlaku rtuti.
Atmosférický tlak měříme rtuťovými tlakoměry (barometry) nebo aneroidy.
Jeho hodnota je přibližně 100 kPa
Přesná hodnota závisí na počasí a nadmořské výšce.

## Slide 26: Pokusy
Pascalův zákon pro kapaliny a plyny
Co dokáže vzduch