## Slide 1: Speciální pomůcky pro slabozraké
OFTALMOPEDIE

## Slide 2: Na úvod terminilogie
Speciální pomůcky
Pomůcky pro zrakově postižené
Reedukační a kompenzační pomůcky
Rehabilitační pomůcky
Tyflopomůcky

## Slide 3: Vysvětlení předchozího
Speciální pomůcky pro zrakově postižené:
Pomůcky, přístroje a zařízení využívající nebo nahrazující poškozený smysl
Kompenzační pomůcka pro těžce zrakově postižené: je nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití kompenzovalo nějakou nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením

## Slide 4
Tyflotechnika/tyflopomůcky:
Soubor přístrojů, zařízení a pomůcek umožňující nevidomým alespoň do jisté míry kompenzovat chybějící zrak
Náročné elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově postižené (NKEP):
- Víceloúčelové pomůcky na bázi počítače

## Slide 5: Poradentsví a pomůcky
Zdravotní pojišťovna – úhrada
Sociální fondy
Speciálněpedagogické centrum
Tyfloservis, o.p.s; Tyflocentrum, o.p.s
Střediska pro pomoc vysokoškolským studentům s postižením

## Slide 6: Klasifikace pomůcek
Dle stupně postižení:
          Pro nevidomé
          Pro slabozraké
          Poruchy binokulárního vidění (JBV)
Dle účelu:
          Kompenzace
          Reedukace
          Rehabilitace
Dle jednotlivých oblastí postižených zrakovou vadou: (uspokojování základních životních potřeb, orientace a pohyb v prostoru, získávání a zpracování informací)

## Slide 7: Klasifikace pomůcek
Dle školních předmětů
Dle náročnosti zácviku (obtížné / neobtížné)
Optické
Neoptické

## Slide 8: Optické pomůcky
Ruční lupy
nenáročné použití
nízká cena
možnost dosvětlení
zraková vzdálenost 25 cm
Stojánkové lupy

## Slide 9: Optické pomůcky
Hyperkorekční brýle
Zvětšení: 4 x, 5 x, 6 x a 8 x
Pracovní vzdálenost: 3 – 6 cm
Nejčastěji monokulární provedení
Lupové brýle
Pracovní vzdálenost (6 cm)

## Slide 10: Optické pomůcky
Dalekohledové brýle (úzké zorné pole)
Pozorování do dálky
Spojná čočka + okulár s rozptylkou – Galielův dalekohled
Nepřevrácený obraz
Turmon
Při výrazné snížení zrakové ostrosti
Malá a skladná pomůcka
Monokulární použití
Zvětšení: (dálka 8x); blízko (32x)
Možnost doostření

## Slide 11: Elektronické zobrazovací pomůcky
Kamerové zvětšovací televizní lupy
    Televizní kamerová lupa
    Skládací kamerová lupa
    Ruční kamerová lupa

## Slide 12: Neoptické pomůcky
Braillovo písmo

## Slide 13: Záznamová zařízení
Kontrastní, dostatečné silné fixy
Reliéfní podložky, Podpisové šablony – obdelník
Bodové písmo – Braillovo písmo (šesti bod)
Záznam Braillova písma pomocí Pichtova stroje
Mechanické zařízení obsahující 7 kláves odpovídající šestibodu + mezerník
Existuje rovněž kapesní verze

## Slide 14: Pichtův stroj

## Slide 15: Elektronická záznamová zařízení
Záznamník s braillskou klávesnicí – obdoba klasického PC – určen pro hlasovou reprodukci knížek či časopisů
Klávesnice v kombinaci s Braillským řádkem
Práce s běžným PC umožněna díky speciálnímu programu, který ozvučuje místo – kde se právě nachází kurzor (na ploše čte ikony, v menu důležité položky, čte text)
Existuje možnost naskenovat knihu a nechat si ji přečist

## Slide 16: Elektronická záznamová zařízení
Braillská klávesnice – u PC pomalý způsob, výhoda při napojení na drobná mobilní zařízení, obdobné klávesy jako u Pichtova stroje.
K PC je možné připojit Braillský řádek – který převádí klasický text na obrazovce do podoby Braillova písma

## Slide 17: Úprava prostředí pro slabozraké
Vodící pruhy – barevně odlišené (důležitý je kontrast)
Barevně odlišené dveře, kliky
Světelný pruh