## Slide 1: Železo

## Slide 2
Fe (ferrum)
Fe je šedý, stříbřitě-lesklý, středně tvrdý, feromagnetický kov.
? Jakou značku a latinský název má železo ?
Uveďte alespoň tři důležité charakteristické vlastnosti železa:
Fe ve vlhku ochotně reaguje se vzdušným kyslíkem a koroduje:
4 Fe + 3 O2 + 6 H2O  4 Fe(OH)3
Fe je biogenním prvkem, který je ve formě Fe+2 nejdůležitější částí hemoglobinu, ve kterém se na něj váže O2 a CO2.

## Slide 3
Obr. 1.: uložení železnatého iontu v hemové skupině hemoglobinu

## Slide 4
V přírodě se železo nachází vázané v nerostech (minerálech), označovaných jako tzv. rudy železa.
? V jaké formě se železo v přírodě vyskytuje ?
Uveďte průmyslově nejvýznamnější minerály železa:
Magnetit (magnetovec – až 71 % Fe)
Hematit (krevel – až 70 % Fe)
Limonit (hnědel – až 63 % Fe)
Siderit (ocelek – až 48 % Fe)
Vysvětlete význam pojmu feromagnetický kov:
Je to takový kov, který je přitahován magnetem a má další magnetické vlastnosti.

## Slide 5
Obr. 2.: krystaly magnetitu (Fe3O4 - oxid železnato-železitý)

## Slide 6
Obr. 3.: hematit (Fe2O3 - oxid železitý)

## Slide 7
Obr. 4.: limonit (Fe2O3 · xH2O –směs oxidů a hydroxidů železa)

## Slide 8
Obr. 5.: siderit (FeCO3 – uhličitan železnatý)

## Slide 9
Při spalování koksu vzniká mimo jiné oxid uhelnatý:
2 C + O2 → 2 CO
Popište chemickými rovnicemi princip získávání železa
z železných rud ve vysoké peci:
Oxid železitý (obsažený v rudě) reaguje s oxidem uhelnatým
a vzniká oxid železnato-železitý:
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2
Oxid železnato-železitý reaguje opět s oxidem uhelnatým
a vzniká oxid železnatý:
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2
Oxid železnatý reaguje opět s oxidem uhelnatým
a vzniká železo:
FeO + CO → Fe + CO2

## Slide 10
Obr. 6.: schéma vysoké pece

## Slide 11
? Co je to litina a jaké má technické vlastnosti a k čemu se používá ?
Pojmem litina se označuje surové železo s vysokým obsahem nežádoucích příměsí (uhlík, křemík, fosfor), které jí dávají nežádoucí vlastnosti (křehkost, nekujnost).
? Co je to ocel, z čeho a jak se vyrábí a k čemu se používá ?
Ocel se vyrábí z litiny a to odstraňováním nežádoucích příměsí (viz výše), čímž získá nové vlastnosti (kujnost, tažnost, ohebnost).
Litina se používá na výrobu plátů kamen, radiátorů ústředního topení, kanálových poklopů nebo podstavců těžkých strojů.
Ocel se používá na výrobu drátů, plechů, hřebíků, nosníků, kolejnic atd.

## Slide 12
Citace:
Železo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 365 s. Kostka. ISBN 80-042-2463-6.

## Slide 13
Citace:
Obr. 1.: Soubor:Heme b.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heme_b.svg
Obr. 2.: Soubor:Magnetit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12].
Obr. 3.: BUGALLO SÁNCHEZ, Luis Miguel. Soubor:Mineral Olixisto GDFL101.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12].

## Slide 14
Obr. 4.: BUGALLO SÁNCHEZ, Luis Miguel. Soubor:Mineral Limonita GDFL120.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Limonita_GDFL120.jpg
Obr. 5.: DESCOUENS, Didier. Soubor:SideriteBresil2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SideriteBresil2.jpg
Obr. 6.: Soubor:Schema kopie.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-12].