## Slide 1
Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickým nábojem stejné velikosti 2.10-8 C se navzájem přitahují ve vakuu silou. Určete tuto sílu, pokud náboje jsou ve vzdálenosti 30 cm. (k = 9.109 N.m2.C-2)
Dva stejné elektrické náboje ve vzdálenosti 6 cm se přitahují silou 5,6 N. Určete velikost těchto nábojů ve vakuu.
Jak velká elektrická síla působí na proton ( Qp= Q0 = 1,602.10-19C. mp = 1,672.10-27 kg), který se nachází v elektrickém poli s intenzitou elektrického pole 2.105N.C-1? Jaké bude zrychlení protonu v daném místě elektrického pole?
[1,5.10-6C]
[3,204.10-14N, 1,92.1013m.s-2]

## Slide 2
Dva náboje 0,1.10-6C a 0,2.10-6C jsou od sebe vzdáleny 20 cm. Jaká je intenzita elektrického pole ve středu mezi nimi?
Příklad

## Slide 3
Kulička s hmotností 40 mikrogramů nabitá kladným nábojem 10–9 C se pohybuje rychlostí 10 cm.s-1. Na jakou minimální vzdálenost se kulička může přiblížit ke kladnému bodovému náboji 1,33.10–9 C?

## Slide 4
Částice α ( mα = 6,7.10-27 kg, Q0α = 3,2.10-19 C) vletěla do homogenního elektrického pole rychlostí 2.106 ms-1. Částice se zastavila po překonání dráhy 2 m. Jak velký potenciální rozdíl částice překonala? Jakou velikost má intenzita elektrického pole?
Jaký elektrický náboj má mikroskopická olejová kulička hmotnosti 6,4.10-16 kg, která se vznáší mezi deskami nabitého kondenzátoru? Desky kondenzátoru mají vzdálenost 1cm a napětí mezi nimi je 400 V.
Určete intenzitu elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami ve vzájemné vzdálenosti 5 cm, pokud je mezi nimi napětí 150 V. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje 1 μC z jedné desky na druhou?
Jakou rychlost dosáhne elektron (Qe= 1,602.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg) při průchodu potenciálním rozdílem 100 V?
Jaký potenciál má vodič, když na přenesení náboje 50 μC z místa nulového potenciálu na jeho povrch se provedla práce 0,2 J?
[4,19.104 V, 2,1.104 V.m-1]
[1,6.10-19C]
[3 kV.m-1, 1,5.10-4 J]
[6.106 m.s-1]
[4000 V]

## Slide 5
Nikelinový drát (ρ1 = 0,4.10-6 Ώm) má délku l1 = 1,25 m. Jakou délku by měl konstantanový drát (ρ2 = 0,5.10-6 Ώm) se stejným průřezem a stejným ohmickým odporem?
l1 = 1,25m
ρ1 = 0,4.10-6Ώm
ρ2 = 0,5.10-6Ώm
l2 = ?
Při rozjíždění elektrické soupravy se odebírá z vedení proud 500 A. Určitě celkový elektrický náboj, který přenesou volné elektrony za 1 minutu. Kolik elektronů přešlo vodičem? e = 1,602.10-19 C.
I = 500ª
t = 60s
e = 1,602.10-19C
Q = ?
n = ?

## Slide 6
Platinový odporový teploměr (α = 3,9.10-3 K-1) má při teplotě 20 0C odpor 500 Ώ. Odpor teploměru v rozpálené peci je 2500 Ώ. Jaká je teplota pece?
R20 = 500Ώ
Rt = 2500Ώ
α = 3,9.10-3K-1
t1 = 20 0C
Δt = ?
t2 = ?

## Slide 7
Rezistor s odporem R = 3,8 Ώ je zapojen na elektromotorické napětí Ue = 12 V. Obvodem prochází proud I = 3 A. Určitě vnitřní odpor, svorkové napětí a maximální proud.
R = 3,8 Ώ
Ue = 12 V
I = 3 A
Ri = ?
U = ?
Imax=?

## Slide 8
Přímým vodičem délky d a elektrickým odporem R prochází konstantní proud I. Vypočítejte velikost intenzity elektrického pole v tomto vodiči pokud platí:

## Slide 9
Jak dlouhý železný drát (ρ = 0,1.10–6 Ώm) s průřezem S = 0,2 mm2 je třeba připojit na článek s elektromotorickým napětím Ue = 2 V a vnitřním odporem Ri = 1 Ώ, aby obvodem procházel proud I = 0,25A.

## Slide 10
Drát z mědi (ρ1 = 0,02.10-6 Ώm) s průměrem d1 = 4 mm je třeba nahradit hliníkovým drátem (ρ2 = 0,03.10-6 Ώm) stejné délky. Jaký průměr musí mít hliníkový drát, aby se odpor nezměnil?
Vláknem wolframové žárovky s teplotou 28 0C prochází při napětí 10 V proud 300 mA. Určete teplotu vlákna svítící žárovky, pokud vláknem prochází proud 0,5 A a napětí na koncích vlákna je 220 ​​V. α = 4,8.10-3 K-1
Jaký je odpor vnější části vedení, pokud vnitřní odpor vedení je 0,2 Ώ a elektromotorické napětí zdroje je 1,1 V. Voltmetr zapojen na svorky ukazuje 1 V.
[4,9 mm]
[2544 0C]
[2 Ώ]

## Slide 11
Jaký proud prochází malým ponorným vařičem s údaji 220V / 500W. Za jaký čas zahřeje tento vařič 1kg vody z 10 0C na 100 0C ?

## Slide 12
Výtah o hmotnosti 1,2 tuny se za 0,5 min. dostal do výšky 15 m. Napětí na svorkách elektromotoru, který zvedal výtah je 230 V (η = 90 %) Určete proud procházející elektroměrem!
m = 1200kg
t = 30s
h = 15m
U = 230V
η = 90% = 0,9
I = ?

## Slide 13
Z nikelínového drátu (ρ = 0,44.10-6 Ώ. M) s průměrem d = 0,5 mm se má zhotovit topná spirála, v níž by při napětí 120 V vzniklo 1667 kJ tepla za 1 hodinu. Jak dlouhý drát je k tomu třeba?

## Slide 14
Elektrický polštář připojen na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220 V příkon P = 15 W. Jaký je odpor polštáře? Jaký proud jím prochází? Kolik elektrické energie spotřebuje za 10 hodin provozu?

## Slide 15
Jaký proud prochází elektrickým vařičem, pokud se na něm 10 litrů vody ohřeje z 20 0C na 100 0C za 30 minut? Účinnost vařiče je 75 %, napětí v síti je 230 V. c = 4180 J.kg-1K-1
m = 10 kg
Δt = 80 0C = 80 K
U = 230 V
τ = 30min = 1800 s
η = 0,75
c = 4180 J.kg-1K-1

## Slide 16
Mezi zemí a mrakem vznikl výboj ve formě blesku, při kterém byl přenesen náboj 20 C. Rozdíl potenciálů mezi mrakem a zemí byl 106 V. Blesk trval 10-3 s. Určete energii výboje a proud.

## Slide 17
Napětí mezi anodou a katodou, které jsou ve vzdálenosti 10 cm je 300 V. Určete velikost rychlosti elektronů při dopadu na anodu, jejich zrychlení a čas pohybu od katody na anodu.
l = s = 10–1 m
U = 300 V,
Q = e = 1,602.10–19 C
me = 9,1.10–31 kg

## Slide 18
Elektron vletěl mezi horizontální vychylovací destičky televizní obrazovky. Určete zrychlení elektronu v elektrickém poli za předpokladu, že mezi nimi je homogenní elektrické pole s intenzitou 105 V.m-1 a že zanedbáme vliv tíhového pole.

## Slide 19
Při napětí 800 V vzniká v katodové trubici proud 5 mA. Jaké teplo se uvolní na anodě za 1minutu, pokud předpokládáme, že celá kinetická energie se proměnila na teplo?
Elektron, který v elektrickém poli přešel z bodu A do bodu B, zvětšil velikost své rychlosti z 800 km.s-1 na 4000 km.s-1. Určitě napětí mezi těmito body!