## Slide 1: Hematologické metody. Využití automatických hematologických analyzátorů v klinické praxi. Koagulační metody
Homola Martin
F16044

## Slide 2: Koagulační kaskáda

## Slide 3: Koagulační metody
Koagulační metody měří čas od přidání startovací
reagencie do vzniku fibrinového vlákna ve vzorku plazmy
Fyzikálna detekcia
  detekcia fibrínového vlákna
  elektromechanické rotácie a vibrácie
Optiká detekcia
  nefelometria
  turbidimetira

## Slide 4: Využití automatických hematologických analyzátorů v klinické praxi.
analýza nesrážlivé periferní krve
- rutinní odběr do solí EDTA (K2+, K3+, Na2+)
• ředící roztoky
- impedanční analýza
- vodivý roztok + nevodivá buňka
- optická analýza
- opticky inaktivní roztok + opticky aktivní buňka
• lyzační roztoky
- hemolýza erytrocytů
• barvící roztoky
- barvení obsahu buňky (granula, DNA, RNA)
• čistící roztoky
- čištění měříciho systému

## Slide 5: Hematologické metody
• absorbční spektrofotometrie
          - mikrohematokritová metoda
• impedanční analýza
- možné doplnění vysokofrekvenční analýzou
• optická analýza
- prošlého světla
- rozptýleného světla
- fluorescence
- cytochemická
z měření získáváme informace o:
- počtu buněk (kvantitativní analýza)
- velikosti, tvaru a složení buňky (kvalitativní analýza)