## Slide 1: 3D tisk
Michal Černý

## Slide 2: 3D tisk podle Garner

## Slide 3: K čemu je to dobré?
Modely téměř čehokoli
Součástky na míru
Personalizované výrobky
Atypické součástky
Šperky na míru
Propagační předměty
Jídlo
Zuby
Orgány
Zbraně
…

## Slide 4: Autorská práva
Stará písnička: když někdo okopíruje, oskenuje, …
Ale nové možnosti: od 2D k trojrozměrným objektům.

## Slide 5: Materiál
Principiálně cokoli, co lze roztavit a může to opět ztuhnout.
V praxi se používá ABS a PLA (á 637 Kč za 1kg):
  ABS – Akrylonitrilbutadienstyren, hustota je 1 045 kg/m3 a smrštění 0,3-0,7 %. Tepelná odolnost výrobků je do 105 °C. Je odolný vůči kyselinám, hydroxidům, uhlovodíkům, olejům, tukům.
  PLA - Poly(lactic acid) nebo polylactide (C3H4O2)n, hustota 1210 – 1430 kg/m3, odolnost do 150 °C. Je založený na bázi kukuřičného škrobu, tedy biologicky odbouratelný.
Požadavky: homogenní struna, dobré tavení v hlavě tiskárny, nesmí ucpávat hlavu, měnit vlastnosti atp. Problémem by byla i velká teplotní roztažnost.

## Slide 6: PLA x ABS

## Slide 7: Různé barvy (stejná cena)

## Slide 8: Jak na barevný 3D tisk
Střídání strun – umíme, je to levné, ale…
Aditivní způsob – budoucnost? (průhledná PLA struna a přidáváme barvu)
Různé barvy jako u inkoustové tiskárny

## Slide 9: Princip tisku
Objekt nanášíme rastrově. Tryska se pohybuje ve dvou osách (tvoří vodorovnou rovinu)
Podložka pro tisk se pohybuje v ose třetí (vertikální)
Většinou se netiskne přímo na podložku ale na „3D koláč“
Je potřeba spočítat opory a výplně
Jak tisknout rozšiřující se objekty?
Řada praktických technických problémů
Jak tisknout ve vesmíru? NASA to umí…

## Slide 10: Tisk potravin
Typicky různé cartridge se surovinami
Nanáší se buď stejnou tryskou nebo má každá cartridge vlastní
Často se hodí různá velikost trysek na různé vzory
Je nutné vaření nebo smažení, ale pečení?

## Slide 11: Tisk v biologii
3D tisk nemusí být jen tavení, ale také přesné nanášení struktury
Dají se takto osazovat kmenové buňky na jiného materiálu -> tisk orgánů
Lze tisknout protetiku přímo na míru (třeba v kombinaci obou technik)

## Slide 12: 3D skenování
dotykové
optické
laserové
rentgenové
ultrazvukové
Podle objektu volíme techniku
Viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/dokumenty/akm-2011/Krizova.pdf

## Slide 13: 3D Up mini
Plně uzavřená 3D tiskárna
Tloušťka vrstvy od 0,2 mm
Vyhřívaná platforma pro tisk ABS
Tryska 0,4 mm
Tiskový prostor 120 x 120 x 120 mm
Automaticky generovaná podpora
Ovládací software pro Windows a Mac
Výška 355 mm
Hloubka 340 mm
Šířka 240 mm
Váha 6 Kg
Tisková plocha 120 x 120 x 120 mm
Tloušťka vrstvy 0,20 - 0,40 mm
Automatická kalibrace Ne

## Slide 14: RepRap

## Slide 15: Jak modelovat 3D
Autodesk nově pro studenty zdarma: 3Ds Max, Maya, AutoCAD,…
SketchUp
Open Source Blender
Vyzkoušejte si: http://shapesmith.net/ nebo https://tinkercad.com/

## Slide 17: Vize, možnosti, výzvy?

## Slide 18: Děkuji za pozornost