## Slide 1: Zobrazovací metody
Základy neurověd

## Slide 2: Zobrazovací metody CNS
diagnostika změn při patologii
Info o struktuře či funkci CNS
dělení:
  Invazivní x neinvazivní (nativní)
  Strukturální x funkční

## Slide 3: Elektroencefalografie (EEG)
záznam bioelektrických potenciálů mozku
povrchové struktury (horizontálně orientované pyramidové neurony)
postsynaptické signály z dendritů (nikoliv axonální)
„Paralelou k EEG je situace, kdy bychom ze záznamu mikrofonů umístěných v různých místech nad hlavami ohromného davu hlučících lidí činili soud o celkové náladě a stavu tohoto davu.“

## Slide 4: EEG- elektrický potenciál
elektrický potenciál vzniká součinností talamu a kortexu
AKČNÍ POTENCIÁL:
  SNÍŽÍ SE POLARITA NEURONU (-40mV)
  Otevření Na+ kanálků pro příjem Na+ iontů
  Na+ ionty vnikají dovnitř neuronu
  ZVÝŠÍ SE POALRITA NEURONU (+50mV)
  Na+ kanálky se uzavírají
  K+ kanálky se otevírají
  REPOLARIZACE (-90mV)
  Uzavření K+ kanálků

## Slide 5: EEG- Elektrody
snímání pomocí čepice/ jednotlivých elektrod
počet elektrod (6-256); norma 32
povrchové / podpovrchové (elektrokortikografie)
označení elektrod:
  Dle lobu písmeno:
    F (frontal)
    P (parietal
    C (central)
    T (temporal)
    O (occipital)
  Dle hemisféry číslo:
    Lichá čísla pro levou hemisféru
    Sudá pro pravou hemisféru

## Slide 6: EEG- Příprava v kostce
FÁZE PŘÍPRAVY
  Vyměření obvodu hlavy- výběr čepice
  Nasazení čepice (referenční elektroda přesně mezi nasionem a inionem)
  Aplikace vodivého gelu do elektrod
  Ladění impedance (odpor; čistota signálu)

## Slide 7: EEG- Elektroencefalogram
SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA- transformace signálu EEG do podoby vlnových délek
měrnou jednotkou je Hz ( 1 Hz = 1 harmonická složka/s)
FREKVENČNÍ PÁSMA
8-13 Hz Alfa
  14-30 Hz Beta
  4-8 Hz Théta
  0,5-4Hz Delta
  30-100 Hz Gama

## Slide 8: Evokované potenciály (event-Related Potentials)
= bioelektrické zpracování a odpověď mozku na zevní senzorický stimulus
vyvolané podněty:
- zrakovými – visual (VEP)
- sluchovými – brainstem auditory (BAEP)
- somatosenzorickými (SSEP)
- motorickými (MEP)

## Slide 9: EEG: Limity
artefakty
nepřesnost (povrchové struktury)
Do jisté míry může vyřešit MULTIMODALITA
EKG
fMRI (kombatibilní EEG)
Nebo odstíněná místnost (nejlépe Faradayova klec)

## Slide 10: EEG: využití
diagnostika (EEG, EEG Holter, Video-EEG)
  epilepsie
  Spánkové poruchy
výzkum (zj. vícečetně kanálové EEG)
terapie (EEG-biofeedback)
SHRNUTÍ: https://www.youtube.com/watch?v=1ovv6lmPHSI

## Slide 11: Výpočetní tomografie (CT)
první zobrazovací metoda
analýza měkkých tkání
absorpce a průnik rentgenového (gama) záření
tomo = řez; zobrazování v řezech
KONSTRUKCE CT
  gantra
  rentgenka
  scintilační detektory

## Slide 12: CT: využití
Zj. v oblasti urgentní medicíny diagnostika:
  traumat
  postižení mozku, míchy
  cévních mozkových příhod
  nádorů mozku
  zánětlivého postižení CNS (absces)

## Slide 13: Ct: Výhody & limity
VÝHODY
přesnost a rychlost (přesnost možno ještě vylepšit podáním kontrastní látky)
100% detekce krvácení
NEVÝHODY
falešně negativní závěr
rentgenové záření
kontraindikace: těhotenství (riziko poškození plodu)

## Slide 14: CT: Zajímavost
otcem matematické teorie o níž se tomografie opírá je rodák z Děčína Johann Radon
1979 Housfeld a Cormack: Nobelova cena za lékařství a fyziologii

## Slide 15: Magnetická rezonance
na principu změny magnetických vlastností tkáně v silném magnetickém poli
magnetické pole až 4 Tesla (nejčastěji 1,5T)
polarizace kyslíku v těle (H2O)
měření v čase:
  T1 = vystavení magnetickému poli
  T2 = relaxace (návrat do klidového stavu)
diskriminace mezi bílou a šedou hmotou mozkovou

## Slide 16: MRI: Výhody & Nevýhody
VÝHODY
3D zobrazení
ne X-ray
prakticky nezobrazuje lebeční kost (malý podíl vody) x CT
NEVÝHODY
kontraindikace: kovy
časová rozlišovací schopnost

## Slide 17: Funkční magnetická rezonance
Využívá vlastní hemoglobinu
  Přitékající krev obsahuje okysličený hemoglobin (vysoce magnetický)
  „využitá krev“ odtéká z mozkových oblastí odkysličená (méně magnetická)
Funkční zobrazení- aktivovaná místa (spotřebovávají více kyslíku)
  Perfúze - průtok krve v aktivovaný částech
  BOLD signál – snímání kolísání oxihemoglobinu a deoxihemoglobinu

## Slide 18: Transkraniální magnetická stimulace (TMS)
není zobrazovací metoda, ale terapeutická a experimentální
častá kombinace se zobraz. metodou (EEG, fMRI atp.)
cívka vysílá magnetický impulz, který je převeden na korových oblastech (cca 2 cm pod aplikační cívkou) na elektrický impuls
efekt se liší podle lokalizování impulzu (motorický kortex, frontální oblasti, okcipitální oblasti atp.)
Opakované užití (rTMS)

## Slide 19: Literatura ke studiu
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál. (49-68)