## Slide 1: Textil v muzeu podklady pro zkoušku okruh VIII. – Textilie nepřízové, netkané

## Slide 2: Nepřízové textilie (netkané)
Již podle názvu jde o textilie, které jsou zhotoveny bez použití příze, jinými technikami než předtkalcovskými, tkalovskými, proplétáním nebo technikami výroby krajek. Jedná se o buď o technologie, kdy základem je vlákno (pozor ne příze viz vysvětlení v předchozích okruzích), které se různými způsoby pojí. Výroba je méně náročná na kvalitu vláken a technologii výroby a je ekonomicky výhodná.
mechanicky vázané – vpichované – vlákna z chomáče jsou do sebe zaklesávána vpichováním speciální jehly s drážkami, chomáč se zhutňuje, množstvím vpichů a směrem vpichů, z chomáče je možno tvarovat plošnou textilii nebo konkrétní tvary trojrozměrné
chemicky pojené – vlákna jsou do sebe zaklesávána za pomoci tekutých pojiv přírodních i syntetických za užití sušení nebo lisování
speciálním způsobem za mokra se napodobují technologie výroby papíru.
Příkladem je plst zhotovovaná lisováním zvířecí srsti, sloužící k výrobě klobouků

## Slide 3: Vedle toho se v textilních sbírkách setkáme ještě s materiály, z nichž se rovněž vyrábějí oděvní součástky, komplety, oděvní doplňky , pomůcky do řemeslných, průmyslových a zemědělských provozů, a které jsou vyrobeny z nepřízových materiálů. Jedná se o kožešiny, kůže a koženky.
Kožešina je vyčiněná kůže zvířat, která má jemnou hustou a
trvanlivou srst.
kožešiny dělíme:
ušlechtilé - perzián, liška stříbrná, činčila, norek
ostatní - ovce, nutrie, křeček, králík
imitace - králík, jehnětina – dostupné kožešiny upravovány barvením a stříháním na podobu ušlechtilých kožešin
textilní – uměle vyrobené tkaním nebo pletením
Useň (kůže) – je vyčiněná kůže zbavená srsti - kozinka, skopovice, vepřovice, hovězina, hadinka, z krokodýla.
Oděvní koženky – synteticky vyrobený materiál napodobující kůži, ve velmi tenké vrstvě, někdy nalepená na textilní vrstvě. Levnější náhrada za drahou kůži v oděvním průmyslu a obuvnictví