## Slide 1: Textil v muzeu podklady pro zkoušku okruh VI. – Vlákno, základ po výrobu textilie

## Slide 2: Typologie vlákna dle původu
Vlákna jsou základem pro vyhotovení příze, ze které se vyrábí plošné textilie různých druhů.
Původ:
Přírodní – získáno z přírodních zdrojů které pocházejí z živé přírody (organická vlákna) nebo z neživé přírodě (anorganická vlákna)
Organická vlákna - rostlinná
- živočišná
Anorganická vlákna - kovová vlákna
- azbestová vlákna
- skleněná
Syntetický - získáno umělou výrobou zejména díky rozvoji chemického průmyslu
syntetická vlákna - uměle vyrobená

## Slide 3: Rostlinná vlákna
Rostlinná vlákna jsou tvořena převážně celulózou (celulóza - glukózový polysacharid, tvoří podstatnou část buněčné stěny). Z rostlinných vláken má největší obsah celulózy bavlna.
Vlastnosti rostlinných vláken –dlouhá, ohebná, nepružná, pevná, dobrá absorpční schopnost, rozložitelná, hořlavá.
Rostlinná vlákna poskytují: len, konopí, kopřiva, bavlna, listy cizokrajných palem,
Živočišná vlákna
Živočišná vlákna se získávají ze zvířecích srstí nebo ze sekretu hmyzu, vhodná pro textilní zpracování. Některé odborné přehledy přiřazují k textilním vláknům také žíně a lidské vlasy. Základním stavebním prvkem jsou bílkoviny.
Vlastnosti živočišných vláken – krátká i dlouhá, ohebná, do určité míry pružná, hřejivá i chladivá, nesají, nehoří, škvaří se.
Živočišná vlákna získáváme ze: srst zvířati (ovce, kozy, lamy, psi, králíci) nebo sekretů hmyzu (bourec morušový)

## Slide 4: Anorganická vlákna Anorganická vlákna se získávají zvlákňováním kovů – tzn. že kov je vytahován v co nejtenčí drátek, který si zachovává pevnost (lehce se nepřetrhne), ale je poddajný a ohebný. Surovinou pro výrobu jsou: zlato, stříbro, platina, měď, bronz, azbest, sklo Syntetická vlákna Syntetická vlákna - uměle vytvořená vlákna měla nahrazovat ta přírodní. Nové, vynikající vlastnosti – pevnost, snadná zpracovatelnost, lehká údržba, dlouhá životnost však jen stěží vyvážily řadu výrazných nedostatků – neprodyšnost, nízkou savost, žmolkování a tvorbu elektrostatického náboje, přilnavost na tělo či jiné textilie, absorbci pachů, atd. Názvy vybraných systetických vláken: viskóza , silon, nylon, akryl, polyester, polyamid Surovinou pro jejich výrobu jsou různé chemické sloučeniny