## Slide 1: Ultrafialová a viditelná spetroskopie
Materiál k předmětu
C 6390 Fyzikální metody organické chemie – laboratorní cvičení
Dominik Heger
Katedra organické chemie, MU

## Slide 2: Co měří UV-VIS spetroskopie? fyzikální podstata
nm] | 
185 - 200 | Vacuum-UV
200 – 380 | Near-UV (quartz)
380 – 780 | Visible
Eint = Eel + Evib + Erot

## Slide 3
Spektrum
x ~ E ~  ~ 1/
y ~ intenzita ~ pravděpodobnost přechodu  síla oscilátoru
f ≡ 4.3e-9 ∫  d  ~ 4.3e-9 max1/2
E =h=hc/=hc

## Slide 4: Beer – Lambert – Bougner law
-log t/0 = -log i = cb = A
i = t0 vnitřní transmitance (transimisní faktor)
= r0 reflektance, reflexní faktor
 = a 0 = 1 –  absorptance, absorpční faktor
0
a
r
t
monochromatický zářivý tok [W]
A (dekadická) absorbance
molární (dekadický) absorpční koeficient
b absorpční dráha
l optická dráha kyvety

## Slide 5
UV – vis spektrometr

## Slide 6: UV – vis spektrometr
Zdroj
čarový x spojitý
rtutová-halogenová výbojka <330; 1200) nm
D2 lampa <UV; 330> nm
Xe výbojka <190; 1000> nm
Spektrometr
jednopaprskový x dvoupaprskový
sekvenční x simultální
Kyvety
tvar
objem
materiál
Detektory
foto-emisní detektory (vakuované fotonky, fotonásobiče ...)
polovodičové detektory (fotovodivostní detektory, fotodiody, fotonásobiče; detektory s prostorovým rozlišením – CCD –charge-coupled device)
http://www.hellmaoptik.com/en/kuevetten/

## Slide 7: Absorpční pásy
Typ přechodu | max
n * (R) | < 100
 * (K) | > 10 000
(B) | ~ 500
(E) | 2000 – 14 000
Efekty
hyperchromický
hypochromický
Posuny
hypsochrmní
batochromní

## Slide 10: solvatochromism change in the position, intensity, and shape of absorption bands due to the surrounding medium
= perichromism (peri - around)
surrounding medium - liquids, solids, glasses, and surfaces
negative solvatochromism a blue (hypsochromic) shift
positive solvatochromism a red (bathochromic) shift

## Slide 11: Reichardt’s dye betaine-30 2,6-diphenyl-4-(2,4,6-triphenyl-pyridium)phenolate
dipol moment - dipol/dipol, dipol/induced dipol interaction
 electron system - dispersion interaction
phenolate oxygen - highly basic EPD ceter

## Slide 12: ET(30) and ETN scale of solvent polarity
ET - molar electronic transition energy (kcal/mol)
ET(30) = hcmaxNA = (2.8591 E -3) max (cm-1)
=28591/max (nm)
ETN = (ET(solvent)-ET(TMS))/(ET(water)-ET(TMS))
= (ET(solvent) - 30.7)/32.4
ETN (TMS) = 0.000 ETN (H2O) = 1.000

## Slide 13: Vyhodnocení spekter – kvantitativní
Nalezení maxim – Antonov – Step by spte filter (SBSF)
Fitování Gaussových křivek
Neparametrické metody
  Roma Tauler – ALS-MCR
  Malinowski – window factor alnalysis

## Slide 15: Odkazy, literatura
http://www.iupac.org/reports/V/spectro/contents.html
Silverstein R. M. et all: Spectrometric indentification of organic compounds, John Wiley & Sons, inc.
Reichardt, C. (1994). "Solvatochromic Dyes as Solvent Polarity Indicators." Chemical Reviews 94(8): 2319-2358.
http://bouman.chem.georgetown.edu/S02/lect10/lect10.htm
http://www.hellmaoptik.com/en/kuevetten/
http://www.orgchm.bas.bg/~lantonov/
http://www.ub.es/gesq/roma/roma.htm

## Slide 16: ,