## Slide 1: IR spektroskopie
Excitace vibračních a rotačních přechodů
Valenční vibrace
Deformační vibrace



## Slide 2: IR spektroskopie
N atomů = 3N stupňů volnosti
Vibrační modus: molekulární pohyb, ve kterém atomy vibrují ve fázi
se stejnou frekvencí
Lineární molekuly: 3N -5 modů
Nelineární molekuly 3N – 6 modů

## Slide 3: IR spektroskopie
Podmínka viditelnosti absorpce v IR spektru – vibrace musí být provázena
změnou dipólového momentu
(např. asymetrické vibrace)
(Elmg. záření je oscilující dipolový moment)

## Slide 4: IR spektroskopie
E = h
Vlnočet = cm-1
Blízká 0.78 - 2.5 m 12800 – 4000 cm-1
Střední 2.5 – 50 m 4000 – 200 cm-1
Vzdálená 50 -1000 m 200 – 10 cm-1
X – H 3600 – 2700
X=Y 2700 – 1900
X=Y 1900 – 1500
X-Y 1500 - 500
bar = 1/2 (kAB/AB)1/2 kde AB = MAMB/(MA + MB)
Kde k je silová konstanta, MA, MB hmotnosti atomů,  vlnočet
A
B

## Slide 5: IR spektroskopie

## Slide 6: IR spektroskopie
Typické IR spektrum

## Slide 7
Příklady vibrací cm-1
 OH (alkohol) 3300-3700
 NH2(amin) 3200-3500
 SH (thioly) 2500-2600
 HOH (voda) 1550-1650
biopolymery
 SH (cystein) 2600-2700
 NH2 (amidy) 3200-3400
 C=O (Asp, Glu) 1710-1720
 COO- 1410-1570
 C-N 1625
 NH3+ 1670
 jádro (Tyr) 1515
 NH (Trp) 3400
 O-PO (fosfát) 900
 jádro (nukl. báze) 1520-1570
CO, NH (pep. vazba) 1620-1670
CN, NH 1500-1550
Polohy abs. pásu podle typu vazeb
X -H 3600 – 2700
X=Y 2700 – 1900
X=Y 1900 – 1500
X-Y 1500 - 500

## Slide 8: IR spektroskopie
IR spektra proteinů
Amid I - 1655 cm-1  N-CO
Amid II – 1550 cm-1  NH CN
Závislost spektra peptidové vazby na typu struktury
Amid I (D2O)
-helix 1651 -1657
- struktura 1620 -1640
1670 -1680
RC 1640 -1648

## Slide 9: IR spektroskopie
FT-IR spektroskopie

## Slide 10: IR spektroskopie
FT-IR spektra proteinů
CaF2, D2O, 60 mg/ml, 10 l
H
S

## Slide 11: Ramanova spektroskopie

## Slide 12: Ramanova spektroskopie

## Slide 13: Ramanova spektroskopie
R –vibr
 – R
= – ( – vib)
 = vib
 = 555 nm
 = 18 000 cm-1
Pokud vib = 1600 cm-1
R = 18 000 – 1 600 = 16 400 cm-1
R = 610 nm
o –v o + v nm
Rayleigh
Stockes
Anti-Stockes

## Slide 14: Ramanova spektroskopie
Zdroje: lasery
He-Ne – 633 nm
Ar 488 nm

## Slide 15: Ramanova spektroskopie

## Slide 16: Ramanova spektroskopie
Polarizovatelnost molekuly a vibrační mody
Viditelnost vibrace v Ramanově spektru vyžaduje změnu
polarizovatelnosti
Symetrické vibrace CO2

## Slide 17: Ramanova spektroskopie
Indukce dipólu P v elektrickém poli Ei
P = .Ei – polarizovatelnost
Ei = Eo cos(2i t) i vlnočet záření
 + vcos(2v t) vib vibr. frekvence molekuly
p = Eoocos(2it) + Eovcos(2it).cos(2vt)
+ Eov[cos2t(i +v) + cos2t(i - v)]
Poměr intenzit Stockesových a anti-Stockesových linií
IA/IS = (i – v)4.e (-hv/kT)
(i + v)
Anti-Stockesovy linie jsou mnohem slabší

## Slide 18: Ramanova spektroskopie
 | Infrared | Raman
Fyzikální efekt | Absorpce Změna diplového momentu (silné, iontové vazby jako O-H, N-H) | Rozptyl Změna polarizovatelnosti (silné: kovalentní vazby jako C=C, C-S, S-S)
Příprava vzorku | Optimální tloušťka (transmission mode) kontakt vzorku nutný | Bez kontaktu, destrukce jednoducháý příprava voda nebo sklo neruší měření
Komplikace | Silná absorpce skla, vody, CO2 | Fluorescece
Materiály | Zejména organické látky | Neomezeno
Frekvenční rozsah | 4000 - 700 cm-1 | 4000 - 50 cm-1 (Stokes and Antistokes)

## Slide 19: Ramanova spektroskopie
Rezonanční Ramanova spektroskopie
Elektronové a vibrační přechody – excitace světlem E  E = Eex - Ez
 světla je kratší než  odpovídajícího el. přechodu
( chromoforu 550 nm,  světla 500 - 400 nm, laditelný laser)
Rezonanční Ramanův efekt – zesílení určitých liníí
Běžná Ramanova spektroskopie
Excitace světlem E  E = Eex - Ez
Např.
 chromoforu 220 nm,  světla 488 nm,

## Slide 21: Ramanova spektroskopie
Resonanční Ramanova spektra cyt c: 1340 – 1550 cm-1: oxidační a vazebný stav hemového Fe. 1375 a 1504 cm-1 – oxidovaný stav, bis-His hemu (6cLS konfigurace). Redukovaný stav: 1353 – 1468 cm-1 (5cHS konfigurace)

## Slide 22: Ramanova spektroskopie
Vazba izotopů CO na cytochrom b5.

## Slide 23: Ramanova spektroskopie
Analýza mutantů Leu88Asp
Prakticky totožná CD spektra
RR: 1482, 1565 – 6 koordinační Fe, s vysokým spinem
1505, 1582 – 6 koordinační, nízký spin
divoký kmen a mutant prakticky totožné

## Slide 24: Ramanova spektroskopie
Spektrum deuterovaného DPPC
as CD2
sCD3
sCD3
sCD2