## Slide 1: Spektrální metody
Petr Zbořil

## Slide 2: Definice
Metody založené na interakci elektromagnetického záření s hmotou
Změna parametrů záření
  Absorbce – absorbční metody
  Změna rychlosti (zpomalení) – disperzní metody
  Vyhodnocení změn
  Charakteristika vzorku

## Slide 3: Vlastnosti elektromagnetického záření
Vlnění elektromagnetického pole
Šíří se v kvantech – fotony
Schematické znázornění fotonu – elektrický a magnetický vektor

## Slide 4: Charakteristika elektromagnetického vlnění – fotonu
rychlost šíření c (nejvyšší ve vakuu) [m.s-1]
kmitočet ν [s-1], perioda T = 1/ν [s, ns]
vlnová délka λ = c/ ν [m, nm], vlnočet ν̃ = 1/ λ [m-1, cm-1]
energie E [J], E = h ν, h = 6.62618x10-34 J·s – Planckova konstanta

## Slide 5: Vlastnosti prostředí
Absorpční – kvantifikuje absorbance
  Disperzní – vyjadřuje index lomu n = cx/c

## Slide 6: Absorbce záření
Foton je pohlcen jako celek
  Jeho energie způsobí přechod do vyššího energetického stavu – jsou kvantovány
Podmínka pro absorpci fotonu
E = h.
Absorbce závisí na  (), vynesena proti  dává absorbční spektrum

## Slide 7: Disperze
Změna c  n
Chiralita prostředí – různé vlivy na složky záření
Optická otáčivost aj.
Disperze závisí na  (), odvozená veličina vynesená proti  dává disperzní spektrum

## Slide 8: Spektrum
Zastoupení fotonů podle energie
Využití ke studiu různých oblastí molekuly -nástroje analýzy vzorku