## Slide 1: GIS - Sběr dat

## Slide 2: Import geometrických dat
Soubory – binární/textové
  Souřadnice
  CAD
  Vektorová grafika
  Rastrové soubory
  GIS výměnné formáty
Databázové připojení
Webové služby
Senzory

## Slide 3: Souřadnice
Textové soubory
  Oddělení mezerou, tabelátorem, čárkou
  S hlavičkou nebo bez
  Oddělovače řádků (závislé na OS)
  Znaková sada (kvůli atributům) UTF/ASCII a rozšíření
Databázové výměnné soubory (.dbf)
Spreadsheetové výměnné soubory (.xls)

## Slide 4: CAD
Vektorová kresba
Souřadnice tiskového listu
Organizace ve vrstvách a barvách
Plochy definované centroidem
Typy – tzv. Buňky
IGDS .dgn, AutoCAD .dwg, .dxf

## Slide 5: Vektorová grafika
Souřadnicové systémy tiskové strany včetně orientace
Hladké křivky
Obtížně konvertovatelné textury
.ai, .svg, .pdf

## Slide 6: Rasterové soubory
Bez nebo s informací o projekci a souřadnicích
Parametry
  Velikost pixelu – rozlišení v DPI
  Komprese
    Bezztrátová/ ztrátová (rle, lzw, jpeg, wavelety ....)
  Barva
    1-24bit, 8bit opacita
  Vnitřní organizace
    Díly, pyramida
  .png, .gif, .tif, .jpg

## Slide 7: GIS výměnné formáty
Geometrie a atributy
Někdy bez projekce
Typ a variabilita geometrie
Shapefie
  Binární, bez projekce, ASCII kódování, monotyp, spaghetti
GML
  Textový, XML, UTF, ISO standard

## Slide 8: Databázové připojení
Přístup
Driver (jdbc, odbc, interní)
SQL komunikace
ESRI SDE, Oracle Spatial
PostGIS, Spatialite, MySQL prostorová extenze

## Slide 9: Webové služby
WMS
  Generování rastového obrazu v souřadnicích
WCS, WFS
  Přímý přenost dat
KML
  Google GIS / Mapový formát
GeoJSON
  Javascript GEO objekty - AJAX

## Slide 10: Analýza v GIS
Exploratorní
  Nevznikají nové objekty
  Vyhledání
  Statistika (min,max,četnost)
Modelování
  Vznikají nové objekty
  Série operací (výběr, kombinace a generování)
  skriptování

## Slide 11: Nástroje modelování
Mapová algebra
Geostatistika
Overlay algebra
Síťová analýza
Rozšiřující mechanismy (celulární automaty, agenti, neuronové sítě …)

## Slide 12: Mapová algebra
Matice
Výstupní grid
Lokální, fokální, zonální a globální
ModelBuilder

## Slide 13: Overlay Algebra
Overlay – kombinace objektů
Buffer – dosah
Prostorové spojení - vazba