## Slide 1
APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA - SEMESTRÁLNÍ PROJEKT
MĚLKÉ SESUVY
NA ZLÍNSKU
Notes: <number>

## Slide 2
VYHODNOCENÍ TERÉNNÍHO MAPOVÁNÍ MĚLKÝCH SESUVŮ NA ZLÍNSKU
Cíle: I. prostorová statistika (geografická char., parametry DMR)
II. prostorová analýza (reliéf, analýza povodí)
III. 3D vizualizace
PLÁN CVIČENÍ

## Slide 3
DATOVÉ SADY
Soubor | Obsah | Formát dat | SRS
ses-zlinsko_gps-pt.xls | GPS body lokalizující část sesuvů | Tabulka Excel | WGS84
ses_zlinsko_total-pt.txt | Detailní zaměření dalších sesuvů pomocí totální stanice | Textový seznam souřadnic | S-JTSK
ses-zlinsko_dbform.xls | Info údaje o všech sesuvech | Tabulka Excel | -
Další data:
vrstevnice ze ZM10 – poskytnuto
DIBAVOD – povodí IV.řádu, vodní toky
Cenia – landuse, ortofoto
GeoČR – geomorfologické jednotky (shp, S-JTSK)
...

## Slide 4
napojit tabulku
přes sloupec názvů sesuvů
PŘÍPRAVA DAT
…VYHODNOCENÍ TERÉNNÍHO MAPOVÁNÍ…
ses-zlinsko_gps-pt.xls
importovat body, definovat souřadný systém
transformace z WGS do S-JTSK
ses_zlinsko_total-pt.txt
importovat body, definovat souřadný systém, uložit
vybrat vrcholové
body sesuvů
(sloupec TopPt = 1),
uložit v nové vrstvě
sloučit vrstvy (Merge)
sjednotit sloupce
názvů sesuvů (FieldCalc)
ses-zlinsko_dbform.xls
pro tvorbu TIN

## Slide 5
PŘÍPRAVA DAT
…VYHODNOCENÍ TERÉNNÍHO MAPOVÁNÍ…
A07_Povodi_IV.shp
- vybrat povodí, ve kterých leží sesuvy
- uložit do nové vrstvy
vrstd25.shp
- odstranit linie s výškou 0 (sloupec ZV1)
- smazat zbytečné sloupce
A02_Vodni_tok_JU.shp:
- určit vodní toky ve vybraných povodích
- uložit do nové vrstvy
tvorba DMR (TopoToRastr)

## Slide 6
- shromáždění a setřídění relevantních informací pro mělké sesuvy (hledání společných prvků)
obsah:
- lokalizace území
- začlenění do geologických a geomorfologických jednotek
- BPEJ
- landuse
- morfometrická analýza (sklon, orientace, křivost...)
- relativní výšková členitost
U všech bodů tabulky, mapky, slovní popis – na daném území převažuje..., v místech sesuvů převažuje...
Styl FG analýzy
Data: WMS, DMR (probírá se až v 9.-10. cvičení)
I. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

## Slide 7
Typy reliéfu podle relativní výškové členitosti
roviny (0 - 30 m) ploché | členité
pahorkatiny (30 - 150 m) 30 - 75 - 150 m
vrchoviny (150 - 300 m) 150 - 225 - 300 m
hornatiny (300 - 600 m) 300 - 450 - 600 m
velehornatiny (nad 600 m)
Analýza RVČ v GIS
vstupní data: DMR
1. Spatial Analyst Tools – Neighborhood Statistics – Block Statistics – zjištění výškového rozdílu ve čtvercích 1x1 km
a) [GRID MAX] – [GRID MIN]
b) GRID RANGE
2. převzorkování velikosti pixelu na rozměr 1x1 km – Resample
3. konverze rastru na body RasterToPoint
4. interpolace z bodů – Spline
I. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

## Slide 8
- výběr jednoho sesuvu – v oblasti s vrstevnicemi
- terénní profil od sesuvu k nejbližšímu toku (+200m přesahy)
- spádová křivka nejbližšího toku s vyznačeným sesuvem
- kategorie relativní výškové členitosti a údaje o profilové a planární křivosti v místě sesuvu
- velikost povodí nejbližšího toku u sesuvu a minimální, maximální a průměrný sklon povodí
II. RELIÉF VYBRANÉHO SESUVU A ANALÝZA POVODÍ

## Slide 9
Přehled sesuvů
- podklad: DMR a letecký snímek natažený na DMR
- obsah: body sesuvů; hranice geomorfologických jednotek (s 3D popisem)
- letecký snímek uložte z WMS přes File - Export Map (checkbox Write World File)
Detail sesuvu
- podklad: TIN ze zaměření sesuvu totálkou
- obsah: LandUse natažený na TIN, vodní toky; polygon obcí (nejbližší s 3D popisem)
- při generovaní TIN zahrňte do vstupu polygon vymezující hranici sesuvu – nutno vytvořit z bodů měřených totální stanicí. Pokud jste doposud pracovali s vybraným sesuvem, který není zaměřen totální stanicí, tak si pro tento bod řešení zvolte nějaký blízký, který zaměřen je.
III. 3D VIZUALIZACE

## Slide 10
Elaborát ze tři částí – popis postupu a použitých funkcí a popis výsledků.
Úspěšné odevzdání nutné před zkouškou.
Pracujte průběžně, některé funkce potřebné v elaborátech se naučíte dřív, jiné později.
Někdy je více cest jak dosáhnout téhož.
Nebudou se kontrolovat přesné výsledky a smysluplnost textového popisu – odborníci na FG jste vy.
Stačí odevzdat v požadované osnově a kvalitě.
Kvalitní elaboráty s viditelnou snahou – body navíc pro závěrečnou zkoušku.
HODNOCENÍ