## Slide 1: Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í
Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti vlivů záměrů na ovzduší a klima, vody, půdu a horninové prostředí

## Slide 2
Ovzduší a klima
Obecná kritéria hodnocení významnosti
  Volba výpočetního modelu
  Volba a dostupnost vstupních dat
  Pozaďové znečištění ovzduší
  Interpretace výsledků a stanovení významnosti zdroje

## Slide 3: Limity znečišťujících látek
  Emisní limity
  Obecný, specifický EL pro:
    spalovací stacionární zdroje,
    ostatní stacionární zdroje,
    spalovny odpadu,
  Přípustná tmavost kouře (stupnice 0 – 5)
  Pachové číslo (čichový vjem), pachová jednotka (hm. koncentrace v odpadním plynu)
Imisní limity
  Vyjádřen hmotnostní koncentrací znečišťující látky v ovzduší (g/m3)
  Pro ochranu zdraví
    SO2 - limit = aritm. průměr za 1 hod, 24 hod, 1 rok
    PM10 (zahrnuje frakce polétavého prachu, které projdou filtrem, vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 m odlučovací účinnost 50%) – limit = aritm. průměr za 24 hod, 1 rok
    NO2 - limit = aritm. průměr za 1 hod, 1 rok
    CO – limit = aritm. průměr za 8 hod
    Benzen (TOL) - limit = aritm. průměr za 1 rok
    O3 – limit = aritm. průměr za 8 hod
    Pb, Cd, As, Ni, Hg – limit = aritm. průměr za 1 rok
    NH3 – limit = aritm. průměr za 24 hod
    Benzo[a]pyren – (PAU - polycyklický aromatický uhlovodík) –limit = aritm. průměr za 1 rok
  Pro ochranu ekosystémů a vegetace (území NP, CHKO, s nadm. v. nad 800 m, vybrané lesní oblasti)
    SO2 , NOX , O3
Depoziční limit (pro TZL)

## Slide 4: Katalog kritérií
Hodnocení imisní situace pozadí:
  Stanovení imisní situace z měření
    Stacionární stanice: ČHMÚ – AIM – automatizovaný imisní monitoring, ISKO
    Mobilní měřící vozy
  Stanovení imisní situace výpočtem (modely)
  Stanovení imisní situace z jiných zdrojů (ročenky, studie, expertýzy)
Hodnocení nového zdroje:
  Kritéria všeobecná
    Hmotnostní toky škodlivin a emisní limity (dané prováděcími předpisy)
    Imisní koncentrace a imisní limity (nesmí být překročeny)
    Technické řešení pro omezení emisí (nadstandardní, obvyklá, žádná, nejsou potřeba)
    Druh zdroje (bodový, plošný, liniový, kombinovaný)
    Velikost bodového zdroje (zvl.velký, velký, střední, malý)
    Charakter zdroje (energetika, technologie, doprava, kombinace)
    Druh škodlivin (základní, ostatní)
  Kritéria umístění zdroje
    Územní limity, ÚPD, Land-use
    Reliéf
    Kritéria pro rozvoj (provoz – pravidelný, nepravidelný; stanovéní hmotnostích toků a koncentrací, výška komína; zabezpečení poruch a havárií a analýza dopadů na emise do ovzduší; termín realizace)
    Charakter stavby (brownfield, greenfield)
    Možnosti kompenzačních opatření
  Rozptylová studie nového zdroje (návrh referenčních bodů)

## Slide 5
Vodstvo
Obecná kritéria hodnocení rozsahu vlivu
  VSTUPY
    Množství odebrané a spotřebované vody
  VÝSTUPY
    Produkce odpadních vod
  Charakter lokality
    Obecný popis – výchozí stav
    vodohospodářské hledisko
    Ochranná pásma, územní limity
  Obyvatelstvo - zdravotní rizika, land-use, rekreace
  Voda jako složka ekosystému
  Rizikovost použitých technologií z hlediska ochrany vod

## Slide 6: Klasifikace jakosti povrchových a podzemních vod
  Nejčastěji sledované ukazatele (g/l, mg/l, g/l, Bq/l):
  BSK, CHSK /biochemická a chemická spotřeba kyslíku, indikuje znečištění
    BSK – udává množství kyslíku spotřebovaného k aerobnímu rozkladu
    CHSK – udává množství kyslíku potřebného k oxidaci organických, silných oxidačních činidel
  Dusík (dusičnanový, amoniakální) /organické znečištění ze zemědělské půdy, fekální znečištění, komunální znečištění
  Fosfor /organické znečištění ze zemědělské půdy, komunální znečištění
  Radioaktivní prvky (U, Ra, Rn)
  Detergenty, fenoly, ropné látky, oleje, těžké kovy /průmyslové a komunální znečištění
  Pesticidy /organické znečištění ze zemědělské půdy
  Jakostní třídy:
  Velmi čistá voda
  Čistá
  Znečištěná
  Silně znečištěná
  Velmi silně znečištěná

## Slide 7: Katalog kritérií
Kritérium potřeby vody (vstup)
  Sociální/ provozní účely
  Napojení na stávající zdroj bez potřeby zkapacitnění/ vyžadující zkapacitnění
  Nový zdroj povrchové vody v bilančně bezproblémovém povodí/ bilančně napjatém povodí
  Nový zdroj podzemní vody
  Územní ochrana: obecná/ speciální – CHOPAV, ochranná pásma, povodí vodárenského toku
Kritérium produkce odpadních vod (výstup)
  Splaškové/ technologické
  Množství produkce
  Kvalita odpadních vod: Základní ukazatelé (BSK5, CHSK, nerozpuštěné látky (NL), teplota)/ Anorganické soli, ropné látky/ Těžké kovy, chlorované uhlovodíky, radioaktivní látky
  Veřejná kanalizace/ veřejná kanalizace s potřebou rekonstrukce ČOV/ akumulace v nepropustném zařízení/ vlastní ČOV/ zaústění do povrchového toku/ zaústění do vodárenského toku/ zaústění do podzemní vody
Kritérium činností ohrožujících kvalitu vod
  Potenciální riziko během výstavby/ provozu/ likvidace
  Rizikové činnosti: těžba, skladování, zpracování, doprava nebo jiné nakládání se závadnými látkami

## Slide 8
Kritérium ovlivnění vodního toku
  Změna odtokových poměrů v místě realizace záměru: lokální/ vratná/ nevratná
  Ovlivnění režimu podzemních vod v souvislosti s realizací záměru
  Ovlivnění bilance povrchových vod v souvislosti s realizací záměru
  Zájmové území: zvláštní ochrana přírody - ZCHÚ/ speciální ochrana vod - CHOPAV, ochranná pásma, povodí vodárenského toku
  Protipovodňová ochrana: zlepšení/zhoršení

## Slide 9: Zdroje dat a informací
Směrný vodohospodářský plán, státní vodohospodářská bilance zásob povrchových a podzemních vod
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Provozovatelé veřejných vodovodů a kanalizací
Hydrogeologický průzkum
Vodoprávní úřady (KÚ, ORP)
ČIŽP

## Slide 10
Půdy a horninové prostředí
Kritéria pro vyhodnocení vlivu záměrů zahrnují:
horninové prostředí – půdu – podzemní vodu a vzduch
jsou ve vzájemné interakci
Obecná kritéria hodnocení rozsahu vlivu
  Dle plošného a hloubkového rozšíření
  Charakteru postižené oblasti
  Doba trvání, frekvence vlivu
  Možnost a cena eliminace vlivu
  Územní limity (ÚP, stupeň a charakter ochran)
Obecná kritéria významnosti vlivů
  Přímé ohrožení zdraví lidí
  Ztráta obydlí
  Ohrožení horninového prostředí
  Ohrožení zdrojů podzemních vod
  Zničení, poškození infrastruktury
  Zničení, ohrožení neobnovitelných surovinnových zdrojů
  Změna krajinného rázu
  Ohrožení vlastní stavby

## Slide 11: Katalog kritérií
Ochranná pásma
  Zásah do dobývacího prostoru nebo chráněného ložiskového území
  Zásah do CHOPAV
Geodynamická kritéria
  Riziko narušení geodynamických podmínek (sesuvy, poddolování)
Hydrogeologická kritéria
  Narušení kolektorů podzemní vody
  Vliv na chemismus podzemních vod
Lokalizace v záplavovém území
  Riziko kontaminace povrchových vod
Redepozice horninového prostředí
  Skrývka, hlušina, odvaly, haldy, odkaliště
Vlivy na půdu
  Velikost záboru, třída ochrany půdy
  Změna kvality ZPF (pokles bonity), změna produkčního potenciálu PUPFL
  Riziko kontaminace, intoxikace půdy (těžké kovy, PCB, pesticidy apod.)
  Vliv na erozi (vodní, větrná)

## Slide 12
Radonová emanance
  Riziko pronikání radonu z podloží
Seismicita
  Riziko statického narušení obytných a provozních budov způsobené umělými otřesy
Racionální využití přírodních nerostných zdrojů
  Ovlivnění využitelnosti přírodního zdroje
Staré zátěže
  Vliv na aktivaci staré zátěže
Významné geologické lokality
  Ohrožení/ narušení/ zničení významné geologické lokality (mineralogicky, paleontologicky)
Faktory užitné hodnoty půd
  Vliv na fyzikální a chemické vlastnosti půd (zrnitost, pH, vodní režim, sorpční vlastnosti atd.) – dáno např. z důvodů použití těžké mechanizace

## Slide 13: Zdroje dat a informací
Např.:
  Geoportál CENIA
  VÚMOP – mapy BPEJ
  ÚHÚL – mapy lesních půd, stanovištní mapy
  ČGS – geologické mapy
  Státní správa (KÚ, ORP)