## Slide 1: Atomová spektroskopie
Petr Zbořil

## Slide 2: Možnosti absorbce
Počet energetických hladin je omezen, jednoduché částice, disperze nevýznamná
Dovolené přechody (H)
m = 0, 1, 2 ..., l = 1, ml = 0, 1
  kvantová čísla m hlavní, l orbitalové, ml magnetické

## Slide 3: Energetické hladiny a přechody
Výběrová pravidla omezují
počet hodnot ν, linie jsou ostré
čarové spektrum
ΔE = h ν, ν = R.c(1/n2 – 1/m2)
R = Rydbergova konstanta
(1,097 373 177 107 m-1)
m, n = hl. kvant. čísla
n – konečná  m – výchozí
ΔE  0 – emise

## Slide 4
Výběrová pravidla omezují
počet hodnot ν, linie jsou ostré
čarové spektrum
ΔE = h ν, ν = R.c(1/n2 – 1/m2)
R = Rydbergova konstanta
(1,097 373 177 107 m-1)
m, n = hl. kvant. čísla

## Slide 5: Absorbce a emise záření

## Slide 6: Schema AAS
Zdroje světla:
výbojka s dutou katodou
Laser
Monochromatické světlo, jednoúčelové
Atomizace:
roztok rozprášen v plameni (acetylen, vodík + kyslík)
suchý vzorek zahříván v grafitové pícce
plasma

## Slide 7
Užití V klinické biochemii nejčastěji Na, K, Ca, Mg, dále Cu, Zn, popřípadě Fe (výjimečně další)