## Slide 1: Matematická kartografie
Výběr a analýza zobrazení

## Slide 2: Obsah
Výběr zobrazení
Metody hodnocení zobrazení
Analýza zobrazení na mapách

## Slide 3: Výběr zobrazení
1.

## Slide 4: Kritéria výběru zobrazení
Výběr vhodného zobrazení nemá jednoznačné řešení. Lze však výběr posuzovat podle různých hledisek – kritérií:
  tvar a velikost zobrazovaného území a jeho poloha na zemském povrchu
  účel mapy nebo mapového souboru
  požadavky na zkreslení
  apod.
V úvahu se berou i otázky případného sjednocení zobrazení v rámci vytvářeného mapového souboru, atlasu nebo požadavky dané legislativou státu.
Kritéria se uvažují vcelku.

## Slide 5: Tvar a velikost zobrazovaného území
Tvar území |  | Zobrazení | 
Kruhový | Kolem zeměpisného pólu | Azimutální | V pólové poloze
 | Kolem bodu na rovníku |  | V rovníkové poloze
 | Kolem obecného bodu |  | V obecné poloze
Protáhlý | Kolem rovníku | Válcové | V pólové poloze
 | Ve směru zeměpisného poledníku |  | V rovníkové poloze
 | Ve směru kartografického poledníku |  | V obecné poloze
 | Ve směru zeměpisné rovnoběžky | Kuželové | V pólové poloze
 | Ve směru kartografické rovnoběžky |  | V obecné poloze

## Slide 6: Požadavky na zkreslení a účel mapy
Požadavky na zkreslení | Zobrazení | Nejčastější účel mapy
Zachování správných relací mezi plošnými rozměry | Ekvivalentní | Všeobecně zeměpisné mapy malých měřítek Politicko správní mapy Ekonomické a demografické mapy Přehledné klimatické mapy ….
Zachování představy o směrech různých dynamických jevů nebo tvarů objektů | Konformní | Státní mapové dílo Topografické a turistické mapy Navigační mapy Klimatické mapy – směry větrů, mořských proudů Hydrologické a hydrografické mapy …
Zachování nezkreslených délek v určitém směru | Ekvidistantní | Všeobecně zeměpisné mapy středních měřítek Komunikační mapy se středem v určitém uzlu Historické mapy zobrazující pohyb (objevy, vojenská tažení apod.)

## Slide 7: Metody hodnocení zobrazení
2.

## Slide 8: Přehled metod hodnocení
Základní způsoby hodnocení zobrazení:
použití extrémních a minimaximálních kritérií – uvažují se extrémní hodnoty zkreslení
  Čebyšeův teorén
  Eulerův teorén
použití variačních kritérií – hodnocení jak velikosti zkreslením, tak jejich průběh v celé zobrazované oblasti
  Airyho kritérium
  Jordanovo kritérium
  Airy-Kavrajského kritérium

## Slide 9: Extrémní a minimaximální kritéria
Jako charakteristiky se posuzují:
  extrémní zkreslení (délková, plošné, úhlové – jejich absolutní hodnoty)
  variace zkreslení (minimální versus maximální hodnoty)
  rozdíly nebo podíly minimálních a maximálních zkreslení

## Slide 10: Variační kritéria - h
Airyho kritérium – kvadratické zkreslení délek
Jordanovo kritérium – charakteristika zkreslení v určitém bodě
  Airy-Kavrajského kritérium
  Jordan- Kavrajského kritérium
  Celková charakteristická hodnota zobrazení I z hlediska zkreslení pro celou zobrazovanou oblast Δ je pro kouli integrál nebo pro n bodů aritmetický průměr
  Kritéria se využívají pro porovnání několika typů zobrazení - vybírá se to, jehož kritérium má nejnižší hodnotu

## Slide 11: analýza zobrazení na mapách
3.

## Slide 12: Důvody analýzy zobrazení na mapách
výtisky map jsou častým zdrojem informací – často jsou digitalizovány nebo používány jako podklad pro odvozování jiných map
přesnost určení polohy objektů je dána:
  stupněm generalizace obsahu,
  použitým značkovým klíčem
  přesností zákresu mapových znaků
  fyzikálními vlastnostmi papíru (podložky) – srážka vlivem vlhkosti, deformace vlivem tisku atd.
  použitým kartografickým zobrazením
analýza je jednodušší na mapách malých měřítek

## Slide 13: Základní postup analýzy zobrazení
Vyhledání a posouzení informací o dané mapě včetně informací o vydavateli mapy (např. obvyklá používaná zobrazení, používané standardy…)
Zhodnocení a využití informací v rámových a mimorámových údajích (informace o zobrazeních, rozbor číselných údajů u popisů zeměpisné, resp. rovinné pravoúhlé sítě atd.)
Odhad na základě vizuálního zkoumání tvaru a změn zeměpisné sítě
Podrobné kartometrické proměřování
Stanovení pravděpodobných zobrazovacích rovnic

## Slide 14: Odhad typu zobrazení – vlastnosti zeměpisné sítě
druh křivek zobrazující poledníky a rovnoběžky
úhel mezi poledníky a rovnoběžkami
vzdálenost mezi jednotlivými poledníky a tendence její změny
vzdálenost mezi rovnoběžkami a tendence její změny

## Slide 15: Odhad typu zobrazení – vlastnosti zeměpisné sítě
Ověřovaný prvek | Vyjádření prvku | Skupina zobrazení
Zeměpisné poledníky | Přímky rovnoběžné | Jednoduchá válcová v pólové poloze
 | Přímky sbíhající se do jednoho bodu | Jednoduchá kuželová a azimutální v pólové poloze
 | Různé křivky | Jednoduchá v rovníkové a obecné poloze
 |  | Nepravá
 |  | Polykónické
 |  | Obecná
Zeměpisné rovnoběžky | Přímky rovnoběžné | Jednoduchá válcová v pólové poloze
 |  | Nepravá válcová v pólové poloze

## Slide 16: Odhad typu zobrazení – vlastnosti zeměpisné sítě
Ověřovaný prvek | Vyjádření prvku | Skupina zobrazení
Zeměpisné rovnoběžky | Soustředné kružnice | Jednoduchá kuželová a azimutální v pólové poloze
 |  | Nepravá kuželová a azimutální v pólové poloze
 | Nesoustředné kružnice | Polykónické v pólové poloze
 | Různé křivky | Jednoduchá v rovníkové a obecné poloze
 |  | Nepravá v rovníkové a obecné poloze
 |  | Obecná
Úhel mezi poledníky a rovnoběžkami | Pravý ve všech místech | Jednoduchá v pólové poloze
 |  | Konformní

## Slide 17: Odhad typu zobrazení – vlastnosti zeměpisné sítě
Ověřovaný prvek | Vyjádření prvku | Skupina zobrazení
Úhel mezi poledníky a rovnoběžkami | Pravý jen v některých místech | Jednoduchá nekonformní v rovníkové a obecné poloze
 |  | Nepravá
 |  | Polykónické
 |  | Obecná nekonformní
Vzdálenost mezi poledníky | Konstantní | Jednoduchá válcová v pólové poloze
 | Konstantní na jednotlivých rovnoběžkách | Jednoduchá kuželová a azimutální
 | Proměnlivá | Jednoduchá v rovníkové a obecné poloze
 |  | Nepravá
 |  | Polykónické
 |  | Obecná

## Slide 18: Odhad typu zobrazení – vlastnosti zeměpisné sítě
Ověřovaný prvek | Vyjádření prvku | Skupina zobrazení
Vzdálenost mezi rovnoběžkami uvažovaná od středu nebo osové přímky nebo osové kružnice zobrazení | Konstantní | Jednoduchá ekvidistantní v pólové poloze
 | Plynule se zmenšující | Jednoduchá ekvivalentní v pólové poloze
 | Plynule se zvětšující | Jednoduchá konformní v pólové poloze
 | Proměnlivá | Jednoduchá v rovníkové a obecné poloze
 |  | Nepravá
 |  | Polykónické
 |  | Obecná