## Slide 1: Kapacitní dioda
Radek Zischka

## Slide 2: Základní informace
speciální polovodičová dioda sloužící jako napětím řízený kondenzátor
z křemíku, galliumarsenidu nebo germania
hrotové a plošné, varikapy a varaktory
PN přechod, který je polarizovaný v závěrném směru, se chová jako kondenzátor
šířka přechodu PN je v závěrném směru závislá na napětí
(s rostoucím U se hradlová vrstva rozšiřuje, zatímco C klesá)

## Slide 3
PN polarizovaný v závěrném směru = kondenzátor
větší závěrné napětí = větší rozšíření vyprázdněné oblasti = oddálení vodivých elektrody
klesá kapacita
při snižování závěrného napětí se kapacita diody zvětšuje, dokud se závěrné napětí nerovná prahovému napětí => oblast zmizí
dioda se otevře a chová se jako malý odpor
C řádově v rozmezí jednotek až stovek pikofaradů

## Slide 5: Varikapy
  kapacita se mění pomocným stejnosměrným ladicím napětím
  ladící kondenzátor (rozhlasových a televizních přijímačích) a obvodech vyžadujících proměnnou kapacitu
  vytlačily otočné kondenzátory

## Slide 6: Varaktory
  signál mění během své periody značně kapacitu
  malý tepelný odpor a nutnost konstruovat
  na větší ztrátový výkon
  v obvodech s velkými amplitudami
  pro směšování a násobení kmitočtů
  lze i jako varikap
  (naopak neplatí)

## Slide 7: Děkuji za pozornost 