## Slide 1: Jednoduchá simulace odtoku v povodí
Cvičení č. 3

## Slide 2: Zadání I
Na základě zadaných délek trvání srážkových epizod oddělených různě dlouhými přestávkami namodelujte velikost odtoku vody z povodí, resp. vývoj hodnoty průtoku v uzávěrovém profilu, a to při zanedbání počátečního průtoku (před srážkou).
td1 = 50 min, tp1 = 40 min, td2 = 70 min, tp2 = 30 min, td3 = 20 min => doby trvání deště a přestávek
tk = 70 min doba koncentrace
qz = 1,71 m3.s-1.km-2 => specifická vydatnost deště

## Slide 3: Zadání II
Plochy mezi izochronami:
F1 = 0,332678 km2
F2 = 1,945288 km2
F3 = 4,097767 km2
F4 = 6,646620 km2
F5 = 5,775785 km2
F6 = 9,151386 km2
F7 = 5,387867 km2

## Slide 4: Vypracování
Výpočet průtoku: Qi = qz.Fi
Doba doběhu
Doba koncentrace
Doba trvání deště

## Slide 5: Příklad: td < tk
td = 3 h, tk = 5 h

## Slide 6: Příklad: td = tk
td = 5 h, tk = 5 h

## Slide 7: Příklad: td > tk
td = 7 h, tk = 5 h

## Slide 8: Výstupy
1. výpočet průtoků v čase v uzávěrovém profilu povodí
2. hydrogram modelovaného odtoku (resp. průtoku) pro závěrový profil

## Slide 9: Zdroje:
http://fzp.czu.cz/~exkurze/_dokumenty/kvhem/skripta.pdf
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Vin/ke_stazeni/Hydrologie.pdf