## Slide 1: C6200-Biochemické metody
08A_Spektrální metody
Petr Zbořil

## Slide 2: Definice
Metody založené na interakci elektromagnetického záření s hmotou
Změna parametrů záření
  Absorbce – absorbční metody
  Změna rychlosti (zpomalení) – disperzní metody
  Vyhodnocení změn
  Charakteristika vzorku
Další metody
  Rozptyl, ohyb, difrakce, interference

## Slide 3: Vlastnosti elektromagnetického záření
Vlnění elektromagnetického pole
Šíří se v kvantech – fotony
Schematické znázornění fotonu – elektrický a magnetický vektor

## Slide 4: Charakteristika elektromagnetického vlnění – fotonu
rychlost šíření c (nejvyšší ve vakuu) [m.s-1]
kmitočet ν [s-1], perioda T = 1/ν [s, ns]
vlnová délka λ = c/ ν [m, nm]
  vlnočet ν̃ = 1/ λ [m-1, cm-1]
energie E [J], E = h ν,
  h = 6.62618x10-34 J·s – Planckova konstanta

## Slide 5: Vlastnosti prostředí
Absorpční – kvantifikuje absorbance
  Emisní – AES, luminiscence
  Disperzní – vyjadřuje index lomu n = c/cx
Další jevy
  Difrakce a interference
  Rozptyl
  Odraz

## Slide 6: Absorbce záření
Foton je pohlcen jako celek
  Jeho energie způsobí přechod do vyššího energetického stavu – jsou kvantovány
Podmínka pro absorpci fotonu
E = h.
Absorbce závisí na  (), vynesena proti  dává absorbční spektrum

## Slide 7: Disperze
Změna c  n

## Slide 8: Chirální metody
Chiralita prostředí – různé vlivy na složky záření
Absorpční
  CD
Disperzní
  Optická otáčivost
  ORD
Disperze závisí na  (), odvozená veličina vynesená proti  dává disperzní spektrum

## Slide 9: Spektrum
Zastoupení fotonů podle energie
Využití ke studiu různých oblastí molekuly -nástroje analýzy vzorku

## Slide 10: Charakteristiky záření