## Slide 1: Vyučující - studenti
dotazy, diskuse
prezentace k dispozici
lukas.smelik@gmail.com
otázky z tohoto tématu ke zkoušce zadávám já

## Slide 2: Proudění v korytech vodních toků
Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

## Slide 3: Vodní tok
vodoteč, koryto s vodou
část území, kterým odtéká voda z povodí
povrchový, podpovrchový
přirozený: bystřina, potok, říčka, řeka, veletok
umělý: kanál, náhon, meliorace, závlaha, akvadukt, tunel
stálý, občasný
Proudění:
  s volnou hladinou
  tlakové

## Slide 4: Variabilita vodních toků - míra úpravy

## Slide 5: Historický vývoj toků
přirozený tok
drobné úpravy - přístup, brod, ryby
energetické úpravy - náhon, jez
soustavná úprava - povodně
revitalizace - estetika
renaturace - biologické funkce
přirozený vývoj

## Slide 6: Proudění
Hydrodynamika - pohyb kapalin a jejich působení na tuhá tělesa při vzájemném relativním pohybu
průtočný profil - kolmý řez k ose toku
bodová rychlost u
  okamžitá rychlost v bodě
střední bodová rychlost ū
  vyrovnaná hodnota bod. rychlosti
průřezová rychlost v
  střední hodnota rychlosti
  v průtočném průřezu
běžný stav
zamrzlá hladina

## Slide 7: Příčné řezy
příčné řezy (průtočné profily) - dané staničením (kilometráží) – v čase proměnná
průtočná plocha A – obsah plochy kolmé v každém bodě k vektoru bodové rychlosti
objemový průtok Q – objem kapaliny proteklé určitým průtočným profilem za jednotku času

## Slide 8: Ustálenost proudění
dle změny průtoku v čase
  ustálené (stacionární) – průtok, průřezová rychlost, průtočná plocha jsou v čase neměnní a závisí jen na poloze
    návrhový průtok
  neustálené (nestacionární) – hydraulické veličiny jsou funkcí času a polohy
    transformace nivou

## Slide 9: Ustálenost proudění
Profil Svratka - Brno-Poříčí
Profil Morava - Kroměříž

## Slide 10: Transformace povodně - nádrž

## Slide 11: Transformace povodně - niva
jez Bulhary
ilustrační obr.

## Slide 12: Rovnoměrnost proudění
dle změny parametrů v prostoru
  rovnoměrné – zvláštní případ ustáleného proudění, průtočné průřezy, rychlost, sklon dna a drsnost jsou v celém úseku konstantní
    idealizovaný případ
  nerovnoměrné – hydraulické veličiny jsou funkcí času a polohy

## Slide 13: Rovnoměrné ustálené proudění
Grafické znázornění Bernoulliho rovnice
sklon dna = sklon hladiny = sklon čáry energie

## Slide 14: Druhy modelů
1D – směr vektoru rychlosti jen ve směru proudnice
  běžné modelování nižší kvality, výpočet v řádu sekund
2D – směr vektoru rychlosti v horizontální rovině
  modelování vyšší kvality, pro inundace, výpočet v řádu hodin až dní
3D – vektor rychlosti může směřovat všemi směry
  řešení detailů – přepady, usměrnění proudu, výpočet v řádu hodin až dní

## Slide 15: (Zaměření koryta)
nerovnoměrné koryto - pro informaci
1D:
  příčné profily jsou vzdáleny desítky až stovky metrů
  geodetické zaměření
  v místech změn profilu
  podle délky úseku
2D:
  plošná informace – fotogrametrie, laserové skenování
  kombinace s 1D ve vlastním korytě

## Slide 16: Časté tvary koryt
obdélník
  úzké prostory,
  u silnice, ve městech
lichoběžník
  technický tvar blízký přírodě, často,
  mimo města
složený lichoběžník
  řeky, vznikem hrází, berma zaplavena
  maximálně několikrát ročně
miskovitý
  mělký, přístup, vyrovnaný průtok během roku
půlkruhový
  NE, složitá stavba, komplikovaná údržba
K
B
B

## Slide 17: Výpočet průtoku
rovnoměrné ustálené proudění s volnou hladinou
hydraulický poloměr [m]
rychlostní součinitel Chézyho [m0,5/s]
rychlost dle Chézyho rovnice [m/s]
průtok [m3/s]
průtočná plocha
omočený obvod
souč. drsnosti
podélný sklon dna

## Slide 18: Průtočná plocha [m2]
univerzální rovnice
  jsou-li oba břehy ve stejném sklonu
  sklon se udává jako 1:m
šířka ve dně
hloubka
sklon břehu
1:m
1
m

## Slide 19: Omočený obvod [m]
na styku vody s korytem
u složeného koryta započítat svislici mezi kynetou a bermou – drsnost 0,010 (jako sklo) přiřadit ke kynetě
části koryta s různou drsností
zeď
dno s balvany
štěrkové dno
tráva
zemina
kámen
zeď

## Slide 20: Součinitel drsnosti n [-]
vyjadřuje odpory proudění
  originálně vyjadřuje ztráty třením
  často ztráty místní a třením společně
subjektivně stanovovaný, zkušenosti
neměřitelný parametr
Faktory ovlivňující drsnost:
  sedimenty, dnové útvary
  nepravidelnost koryta, překážky
  meandrování
  proměnlivost v čase
  vegetace
  vodní stav
* faktory jsou vzájemně závislé

## Slide 21: Stanovení součinitele drsnosti
Tabulky
  rychlé, snadné, subjektivní
  vhodné pro dlouhé úseky, čisté, plné koryto
  velký rozptyl doporučených hodnot jednoho typu koryta
  nezávislost na vodním stavu
Fotografické katalogy
  vhodné pro začátečníky, doplnění tabulek
  knižní, PDF, webové
  fotografii lze zařadit k více popisům
  ovlivnění pod hladinou

## Slide 23: Stanovení součinitele drsnosti
Empirické rovnice
  velké množství rovnic
  vhodné jen pro určité typy koryt
  omezující podmínky
Cowanova metoda
  n0 - materiál dna
  n1 - nerovnosti povrchu
  n2 - změna příčného profilu
  n3 - překážky
  n4 - vegetace
  m5 - meandrovitost
http://sites.google.com/site/vypocetdrsnosti

## Slide 24: Ztráty třením

## Slide 25
Kyneta
  voda většinu roku pouze v ní
  navrhuje se na průtok 30denní až jednoletý
  v příliš širokém korytě by docházelo k usazování
  potřebná hloubka pro živočichy, min 0,4m
  potřebná rychlost, aby se voda příliš neprohřívala, min 0,4 m/s
Berma
  pro větší průtoky
  vznikne přirozeně, stavbou zdí nebo hrází
  udržovat trávu, keře a stromy snižují kapacitu
zhoršení kvality (sinice, řasy atd.)
K
B
K
B
B
K
B
K
B
B
K
B
B
průměrně 1x za 30dní až 1rok se začne plnit berma
Složené koryto

## Slide 26
Složená koryta

## Slide 27
Průtoky v jednotlivých částech se počítají zvlášť a pak se sečtou !!! ---> rozdílné rychlosti
DOBŘE / ŠPATNĚ…
Výpočet průtoku v bermě a kynetě

## Slide 28
Zjištění průtoku Q ze známé hloubky h
Limnigraf – (automatické) měření průtoku v korytě pomocí čidla měřícího hloubku
Měrná křivka

## Slide 29: Nejistoty
ZAMĚŘENÍ
ROZKOLÍSANOST HLADIN
OBJEKTY
ODHAD DRSNOSTI
NEROVNÉ DNO
PLAVENINY + SEDIMENT

## Slide 30: SPA
Drobné vodní toky
  značky na objektech
  ultrazvukové čidlo - SMS
Významné vodní toky
  hlásná povodňová služba

## Slide 31: Protipovodňová opatření
povodňové zdi
povodňové hráze
mobilní hrazení
povodňová vrata
individiální ochrana
vodní nádrže
Suché nádrže
úpravy v krajině
… omezení výstavby

## Slide 32: Protipovodňová technická opatření

## Slide 33: Protipovodňová technická opatření

## Slide 34: Náhled do legislativy - povodně
lidé jsou zodpovědní sami za sebe
pomoc státu
  integrovaný záchranný sbor, hmotná pomoc, peněžní pomoc, pomoc vojáků a dobrovolníků, …
povodňová paměť
tady povodeň nikdy nebyla - jiné rozložení srážek, jiné využívání krajiny, větší zastavěná plocha, kanalizace
povodňové mapy
území v rozlivech jsou levná – sociálně slabí
pojišťovny
vykoupení – není politický zájem

## Slide 35: Záplavová území - dibavod.cz

## Slide 36: Povodňové ohrožení - cds.chmi.cz

## Slide 37: Budoucnost protipovodňových opatření
prodloužit čas, po který voda zůstane v krajině
vsakování, akumulace, omezení soustředěného odtoku, zpomalení vody v korytě

## Slide 38: Sedimenty v tocích

## Slide 39: Sedimenty v tocích

## Slide 40: Cíle návrhu
omezit vznik nánosů omezujících kapacitu koryta,
zvýšit protipovodňovou ochranu města,
umožnit provádění údržby,
omezit vznik ledových jevů,
zajistit stabilitu opěrných zdí,
zajistit stabilitu dna,
zajistit co nejnižší finanční náročnost,
zvýšit estetickou hodnotu lokality.

## Slide 41: Možné návrhy
Návrh č. 1: proplachování jezem při SPA I a více
Návrh č. 2: vytvoření kynety, sklopení jezu
Návrh č. 3: odstranění klapky, snížení prahu, zvětšení podélného sklonu, návrh jednostranné kynety
Návrh č. 4: odstranění jezu, stavba nových zdí

## Slide 42: Míra zanášení před a po návrhu
Současnost
Návrh č. 3

## Slide 43: Výpočet zanášení
velikost efektivního zrna, rychlost proudění

## Slide 44: Výpočet zanášení
Nezanášecí = zanášecí rychlost

## Slide 45: Výpočet zanášení

## Slide 46: Výpočet zanášení

## Slide 47
Děkuji, že jste mi věnovali Vaši pozornost.