## Slide 1: Proudění podzemní vody
Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

## Slide 2: Podzemní voda
pod zemským povrchem v pórech, v horninách, puklinách - neplést s podpovrchovou
sladká voda
hydrogeologie - výzkum podzemní vody
zásoby pitné vody – zvodnělé pásmo (zvodeň)
minerální látky, plyny, teplota
znečištění - kontaminace, havárie

## Slide 3: Měření hladiny podzemní vody
ČHMÚ – prameny, hluboké vrty, mělké vrty
vodárenské společnosti

## Slide 4: Měření hladiny podzemní vody

## Slide 5: Měření hladiny podzemní vody
hladina podzemní vody, vydatnost, jakost, teplota
manuálně v týdenním intervalu
automaticky – hodina, den
ČHMÚ: 401 pramenů, 1723 vrtů
účely měření:
  HPV - pitná voda, hygienické zabezpečení
  ohrožení staveb - čerpání
  průsaky hrází - bezpečnost

## Slide 6: Mapy hladin a proudění podzemní vody

## Slide 7: Mapy hladin a proudění podzemní vody

## Slide 8: Jímací zařízení
(kopaná) studna, vrtaná studna (vrt), zářez, galerie (štola), břehová infiltrace (studna), (bodová) pramenní jímka
hygienická pásma
postup stavby vrtané studny:
vrt je vystrojen PVC pažnicí s perforovanými úseky, které umožní vrt využívat jako jímací objekt
mezikruží mezi pažnicí a stěnou vrtu je vyplněno tříděným kačírkem
svrchní části mezikruží je utěsněna bentonitem proti průniku povrchové vody
krátkodobá čerpací zkoušky - většinou několik hodin se sledováním rychlosti nástupu HPV - vypovídací schopnost je orientační

## Slide 9: Studna kopaná
vytahování horniny na laně ručně, rumpálem, naviákem
studniční skruže
obložení kamenem
bez odborné firmy
včetně zásobníku vody
jímání pouze dnem
skruže se nevytahují

## Slide 10: Filtrační součinitel
charakterizuje vlastnost porézního prostředí převádět vodu skrz sebe
dle velikosti, tvaru, rozložení zrn zeminy
princip spojitosti
kapalina fiktivně vyplňuje celou oblast proudění (póry i pevné částice)

## Slide 11: Darcyho vztah
průsak vzorkem zeminy ve válci je přímo úměrný průtočnému průřezu válce, rozdílu hladin, filtračním součiniteli a nepřímo úměrný délce vzorku
Darcyho filtrační přístroj
piezometrická výška h = tlaková + polohová energie

## Slide 12: Výpočet jímání studny
vzniká depresní kužel

## Slide 13: Výpočet jímání studny
jímané množství (m3/s)
z …. snížení hladiny ve studni, max Y/3
odčerpává-li se velký průtok, voda přitéká velkou rychlostí, strhuje jemné částice zeminy a ucpává jimi filtr na obvodu studny - vydatnost časem klesá
válcová plocha kolem studny

## Slide 14: Tvary depresních křivek
vsakovací studna
sběrná štola
pro menší výšku zvodnělé vrstvy

## Slide 15: Soustava studní

## Slide 16: Evidence odběrů vody
povolení k odběru podzemních vod ze studny nebo vrtu
poplatek za odebrané množství podzemní vody
neplatí se:
  do 6000 m3 /rok
  do 500 m3/měsíc
  k získání tepelné energie
  snižování HPZ
  hydraulická ochrana před znečištěním

## Slide 17: Proudění hrází
těsnicí jádro
patní drén
!!! vyplavování materiálu

## Slide 18: Děkuji, že jste mi věnovali pozornost