## Slide 1
Václav Paleček
Vendula Svobodová
Jaro 2017
Z8818 Aplikovaná geoinformatika – Cvičení 2

## Slide 2: Geologické mapy
WMS služby:
  Legenda úplná, nečitelná = nevhodné pro kartografické výstupy
Možnost vygenerování pro „vlastní“ zpracovávané území v GIS přímo na stránkách ČGS

## Slide 3: Cvičení č. 1: Mělké sesuvy na Zlínsku
Reálný úkol (Ústav geoniky AV ČR)
Reálná data (ZABAGED, DIBAVOD, měření GPS… )
Cíle:
  Shromáždění, utřídění, úprava a následná analýza dat, ze kterých je možné charakterizovat území a usuzovat možné příčiny sesuvů na Zlínsku.
  I. prostorová statistika (poloha, geolog. podloží, parametry DMR)
  II. prostorová analýza (reliéf, analýza povodí)
  III. 3D vizualizace

## Slide 5
Brňov (okr. Vsetín)
1997
Růžďka (okr. Vsetín)
1997

## Slide 6
Dolní Věstonice
Září 2014

## Slide 7
http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sesuvy-na-zlinsku-nejsou-nicim-neobvyklym-20130219.html
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/exkurze/2006/karpaty_sesuvy.pdf

## Slide 8: D8 u Litochovic na Litoměřicku

## Slide 9: Data
Materiály v IS (Podkladova_data_sesuvy):
  ses-zlinsko_gps-pt.xls (výstup přímého terénního měření)
  ses_zlinsko_total-pt.txt (výstup přímého terénního měření)
  ses-zlinsko_dbform.xls (výstup přímého terénního měření)
  vrstev_25_a.shp (2 listy vrstevnic (linie) podle kladu ZM10)
  vrstev_25_b.shp (2 listy vrstevnic (body) podle kladu ZM10)
  A07_Povodi_IV.shp (A07 - hydrologické členění – povodí IV.řádu)
  A02_Vodni_tok_JU.shp (A02 - vodní toky jemné úseky)
  Ortofoto
Další relevantní informace
  Lokalizace území
  Katastrální území
  Začlenění do geologických a geomorfologických jednotek
  BPEJ
  Land use/Land cover
  Morfometrická analýza (sklon, orientace, křivost…)

## Slide 10: Obsah / Postup
Vytvoření SHP vrstev ze všech vstupních dat
Konverze souřadných systémů
Mapa přehledka
Výběr relevantních map z oblasti geologie, geomorfologie, půd, BPEJ, land use, land cover (min. 3)
Výběr povodí, na kterých leží zájmové území - 20 bodů sesuvů
Vodní toky, které protékají zájmovým územím - ořez podle povodí
Výpočet hustoty říční sítě
+

## Slide 11: Obsah / Postup
+
Digitální model reliéfu (TIN, Topo To Raster, IDW, Spline)
Srovnání, popř. Map Algebra
Sklon
Orientace svahů
Stínovaný reliéf
Zakřivení svahů
Směr odtoku, akumulace odtoku
Terénní profil, spádová křivka, příčný profil, podélný profil
3D model území

## Slide 12: Struktura protokolů
Hlavička
Cíl práce
Úvod
  Nastínění problematiky a možných řešení v rámci protokolu
Metody a pracovní postup
  Přehled funkcí použitých pro zpracování cvičení …
Výsledky cvičení
Diskuse a závěr
Termín odevzdání 9. 4. 2017

## Slide 13: Příprava dat – totální stanice
ses-zlinsko_total-pt.txt
Převod do tabulky .xls
Vytvoření .shp, …
Výběr rel. bodů sesuvů
Propojení na základě sloupce „nazev“

## Slide 14: Příprava dat- GPS
ses-zlinsko_gps-pt.xls
Vytvoření .shp, …
Transformace CRS
Propojení na základě sloupce „Comment“

## Slide 15: Příprava dat - dodatečné atributy
Propojení na základě sloupce „sesuv“
ses-zlinsko_dbform.xls

## Slide 16
Výběr rel. bodů sesuvů
Transformace CRS
ses-zlinsko_dbform.xls
Vrstva bodů sesuvů s atributy

## Slide 17: Načtení XLS nebo TXT
Display XY Data
Na co si dát pozor:
  Pojmenování sloupců
  Desetinná tečka / čárka
  Souřadnicový systém
  Pořadí souřadnic (nepřehodit X a Y)

## Slide 18: Připojení externích tabulek a TXT dat
Join
Keep all x Keep only matching records
Pozor na datové typy sloupců (řetězec vs číslo) !

## Slide 19: Úpravy atributů
Add Field
  Short/Long - krátké/dlouhé číselné pole bez desetinných čísel
  Float/Double - číselné pole s desetinnými čísly
    Precision - počet číslic, které budou v poli uloženy
    Scale - počet desetinných míst (pro typ float a double)
  Text - alfanumerický řetezec
  Date - Datum/čas
Delete Field

## Slide 20: Úpravy atributů
Další práce s atributy:
  Summarize, Statistics
  Field Calculator – VB/Python
  Calculate Geometry – možnosti podle typu geometrie

## Slide 21: Souřadnicové systémy
European Petroleum Survey Group (EPSG):
  Číselník souřadnicových systémů
    S-JTSK_Krovak_East_North: 5514
    WGS_1984_UTM_Zone_33N: 32633
  http://www.epsg-registry.org/
Transformace:
  http://old.arcdata.cz/podpora/tipy-a-triky/Detail/?contentId=110114
  http://geoportal.cuzk.cz/(S(jbpasqazayea2bfzac2u2p55))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=TextMeta&text=wcts&menu=19

## Slide 22: Transformace souřadnicových systémů
Má vrstva definovaný souřadnicový systém? (Properties – Source)
Data management Tools – Projections and transformations - Define Projection
ANO
NE
Data management Tools – Projections and transformations - Project

## Slide 23
Transformační rovnice
Již existuje 5. verze:
S_JTSK_To_WGS_1948_5
(1,3 a 5 využitelné pro ČR
2,3,4 pro SR)

## Slide 24: Transformace „on-the-fly“

## Slide 25: Kde „netransformovat“ souřadnicové systémy
Pokud souřadnicový systém BYL dříve přiřazen

## Slide 26: Databázové dotazy
Vyhledávání hodnot
  Select By Attributes
    Metody: „new – add to – remove – from current selection“
    Výrazy SQL s výhradami: Building a query expression
    Textové řetězce psát v uvozovkách
    Get Unique Values
Vkládání/kopírování/výpočet hodnot
  Nad atributovou tabulkou dat
  Field Calculator
    Závorky, des. tečka, uvozovky

## Slide 27: Prostorové dotazy a operace
Nad vybranými geometriemi
Dotazy
  Select By Location
Operace
  Intersect
  Union
  Identity
  Clip
  Erase
  Update
  Split
  Merge
  Spatial join
  Dissolve

## Slide 28: Výběr povodí a vodních toků
A02_Vodni_tok_JU
Dnešní výstup
Vrstva bodů sesuvů s atributy
A07_Povodi_IV
Prostorové dotazy a operace