## Slide 1
Václav Paleček
Vendula Svobodová
Jaro 2017
Z8818 Aplikovaná geoinformatika – Cvičení 4

## Slide 2: Digitální výškové modely
Souvislé datové modely zachycující nejčastěji nadmořskou výšku
  Speciální případy – modelování jiných proměnných
Různé zdroje výškových dat: DPZ (radar, stereofotogrammetrie, LIDAR…), pozemní měření
Terminologie:
  ČR - DMR, DMT, DMP
  Svět - DEM, DTM, DSM
Různé datové struktury:
  Rastr
  TIN (+lomové linie)
  Vrstevnice
  Body

## Slide 3: TIN vs Rastr
TIN-Triangulated irregular network
  Síť propojených nepravidelně rozmístěných bodů tvořící jednotlivé plošky modelu
  Nejčastěji využívá Delauneyho triangulace – snaha o co nejvíce rovnostranné trojúhelníky
  Základ pro tvorbu Thiessenových polygonů
  Lze zjistit výšku v jakémkoliv bodě povrchu
Rastr
  Nejčastěji využívaná struktura
  Pravidelná matice buněk o zvoleném prostorovém rozlišení
  Mnoho dalších způsobů využití v současných GIS nástrojích
  Webové služby
  Kvalita závislá na způsobu výpočtu (interpolační algoritmy)

## Slide 4: TIN v ArcGIS
3D Analyst Tools
Příklady nástrojů:
  Create TIN – podpora všech 3D geometrií → SF Types
  Edit TIN – přímo modifikuje vstupní TIN = potřeba zálohy (Copy TIN)
  Delineate TIN Area – odstraňuje trojúhelníky s větší než povolenou délkou hrany
  …
TIN „on-the-fly“ = Terrain dataset
  Podpora pyramidování – pro daná měřítka se zobrazuje pouze určitá úroveň podrobnosti dat

## Slide 5: Interpolační algoritmy
Dělení:
  Globální x lokální
  Exaktní x aproximující
  Deterministické x stochastické
  Spojité x zlomové
Podmínky použití interpolačních algoritmů:
  Reprezentativní vzorek
  Rozmístění v prostoru
  Znalost fungování zvolených metod interpolace
  Teoretická znalost „fungování“ studovaného jevu
  …
Různé požadavky na vstupní geometrie – body, linie, plochy
V ArcGIS: 3D Analyst, Statistical Analyst, Geostatistical Analyst Tools

## Slide 6: Interpolace v ArcGIS
IDW (Inverse Distance Weighted)
  Na vstupu bodová vrstva, váha vzdálenosti, tvar okolí
  Aproximující – nevypočítává vyšší a nižší hodnoty než jsou body v okolí buňky
Natural Neighbour
  Vychází z Thiessenových polygonů
  Bod je dán jako vážená vzdálenost plochou
Trend
  Metoda nejmenších čtverců
  Prokládání polynomickou funkcí

## Slide 7: Interpolace v ArcGIS
Spline
  Exaktní (výjimka při hustém bodovém poli!), metoda dvoudimenzionální minimální křivosti
  Vypočítává i vyšší a nižší hodnoty ze svého okolí
Kriging
  Stochastická metoda, lokální interpolátor
  Výpočet na základě vzdálenosti bodů a další studované veličiny
  Strukturní analýza, vyhodnocení semivariogramu, konstrukce teoretického modelu

## Slide 8: Interpolace v ArcGIS
Topo To Raster
  Určeno pro tvorbu hydrologicky korektního DEM (ANUDEM)
  Iterativní proces
  Možnost zapojení i dalších typů objektů a geometrií než bodových jevů
  Široká škála nastavení
Další užitečné nástroje:
  Average Nearest Neighbour – výpočet průměrné vzdálenosti bodů
  Feature Vertices To Points – převod vertexů na bodovou vrstvu
  Extract Values To Points – slouží pro přenesení hodnot interpolovaného povrchu na bodovou vrstvu

## Slide 9: Konverze rastru a TINu
3D Analyst Tools/Conversion
Z rastru na TIN a naopak
Z modelů na geometrie Simple Features (body, linie, plochy)

## Slide 10: Odvozené parametry DMR
V základu společné pro rastr i TIN:
  Aspect – orientace svahů vůči světovým stranám
  Slope – sklon svahu (%, °)
  Contour – vytváří izolinie (vrstevnice) z daných modelů
Dále pro rastr:
  Hillshade – vytváří stínovaný reliéf podle zadané výšky a azimutu slunce
  Curvature – vyhodnocuje typ svahu (konvexní x konkávní)
Dále pro TIN:
  Polygon Volume – vypočítává objem v dané oblasti
  Surface Difference – porovnává dva výškové modely, výstup může být rastr i TIN s hodnotami „pod“, „nad“, „planárně uložený“