## Slide 1
Václav Paleček
Vendula Svobodová
Jaro 2017
Z8818 Aplikovaná geoinformatika – Cvičení 5

## Slide 2: Hodnocení kvality vytvořených DMR
1) Na vektorové úrovni – atributová tabulka = např. rozdíl sloupců; bodová pole:
  Pravidelný grid – např. z buněk rastru (Raster To Points), centroidy polygonů (Create Fishnet)
  Náhodně generovaná – Create Random Points (rozsah, počet, min. vzdálenost)
  Měřené body / vertexy geometrií:
    Všechny – Extract Values To Points
    Podmnožina – Subset Features – rozdělí soubor na zdrojová a testovací data
2) Na rastrové úrovni
  Na úrovni všech buněk
  Mapová algebra – viz dále

## Slide 3: Hydrologické modelování v ArcGIS
Povrchové a podzemní analýzy (Spatial Analyst Tools – Hydrology/Groundwater)
Rozšířená varianta v extenzi ArcHydro
Založeno nejčastěji na vytvořeném výškovém modelu území (DEM) ve formě rastru (Topo To Raster)
Korektnost vychází z kvality výškového modelu
Kombinace s dalšími rastry (geomorfologické, pedologické aj. charakteristiky)

## Slide 4: Hydrologické modelování v ArcGIS
Flow Direction:
  Směr odtoku z buněk
  8 směrů, povolen vždy jen jednosměrný odtok

## Slide 5: Hydrologické modelování v ArcGIS
V případě hydrologicky nekorektního DEM:
  Sink – Watershed – Zonal Statistics – Zonal Fill - Minus
  http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-sink-works.htm
  Přepočet Flow Direction
Flow Accumulation
  Sumace buněk vtékajících do každé buňky
  Vychází z Flow Direction
Con/Set Null
  Jednoduchý způsob prahování rastru do formy bitmapy
  Lze využít pro stanovení vodních toků z rastru akumulace odtoku

## Slide 6: Hydrologické modelování v ArcGIS
Basin
  Tvorba povodí z rastru směru odtoku
Stream To Feature
  Převod rastrových vodních toků na vektorovou reprezentaci
Stream Link
  Identifikace jednotlivých vodních toků a přítoků
Flow Length
  Výpočet délky úseků vodních toků
Stream Order
  Rozdělení vodních toků podle geogr. systémů

## Slide 7: Mapová algebra
Mapová algebra – aritmetické, logické nebo vztahové operace s rastry
  Požadavkem jednotnost prostorového rozlišení buňky
  V ArcGIS nástroj Raster Calculator
  Možnost vkládat různé operace, konstanty a nástroje pro práci s rastry – syntaxe v nápovědě Help
  Např. Vytvoření bitmapy z rastru akumulace odtoku pro určení vodních toků

## Slide 8: Prostorové operace s rastry
Lokální – práce s jednou buňkou
Fokální – práce s okolím buňky
Zonální – práce v zónách buněk
Globální – práce se všemi buňkami

## Slide 9: Nástroje pro práci s rastry
Data Management Tools
  Clip
    Ořez rastru podle vektorové vrstvy
  Mosaic
    Spojení rastrů do mozaiky
Spatial Analyst Tools
  Tabulate Area
    Počítá četnost výskytu prvků v jednotlivých zónách
  Reclassify
    Umožňuje provést reklasifikaci rastu z původních hodnot na definované uživatelem
  Zonal Statistics (as Table)
    Vytváří statistické výstupy pro definované zóny (možno do vrstvy nebo tabulky)

## Slide 10
Cut Fill/Surface Volume
  Podobné jako Surface Difference
  Výpočet a statistika proložení dvou rastrových modelů

## Slide 11: Další analýzy na DEM
Toolbar 3D Analyst - použitelné na rastry i vektorové struktury (TIN, Terrain)
  Create Contour – vytváří uzavřenou izolinii o výšce v místě kliknutí myši = vrstevnice
  Create Steepest Path – vytváří spádnice z místa kliknutí myši
  Create Line of Sight – na zvolené 3D úsečce vymezuje viditelné a neviditelné oblasti / případně nová místa rozhledu
  Interpolate Point/Line/Polygon – umisťuje geometrie na daný DEM
  Profile Graph – vytvoří liniový graf profilu zvolené linie
  Point Profile – vytvoří bodový graf profilu
  Terrain Point Profile – vytvoří bodový graf nad vybraným terénem

## Slide 12: Další analýzy na DEM
3D Analyst Tools
  Stack Profile
    Vytváří profil a dodatečné statistiky
  Interpolate Shape
    Důležitý nástroj pro převod 2D geometrie do 3D
    Vyžaduje DEM a zvolenou vektorovou vrstvu
    Bez převodu do 3D geometrie nejsou možné některé typy analýz a nástroje
  Feature To 3D By Attribute
    Jednoduchý převod do 3D podle atributů
  Add Surface Information
    Převádí 3D informace z podkladového povrchu na vstupní 2D geometrii

## Slide 13: 3D model území
ArcGIS nabízí různé možnosti pro práci ve 3D:
  Implementace náhledu v ArcMap (3D view pro LAS data)
  Prostředí ArcGlobe – pro globální data
  Prostředí ArcScene – lokálněji zaměřená aplikace, větší počet možností zpracování a vizualizace dat
  ArcGIS Pro – snaha o vytvoření jediné aplikace pokrývající funkcionalitu jednotlivých součástí balíku ArcGIS

## Slide 14: 3D model území - ArcScene
Zobrazení a vytvoření 3D reprezentace v ArcScene:
  3D geometrie – bez potřeby dodatečného výpočtu výšek
  2D geometrie – zobrazení v nulové výšce → potřeba výpočtu 3D
    Na základě přenosu základních výšek z podkladového (jiného zvoleného) povrchu
    Možnost přidat Offset
    Možnost přidat převýšení
    Pro vektorové prvky možnost nastavit vytažení z/do určité výšky
  Pozor na on-the-fly transformaci mezi WGS a S-JTSK
  Přizpůsobení prostorového rozlišení rastru

## Slide 15
Volba povrchu DEM
Volba převýšení
Volba výškového posunu modelu

## Slide 16
Nastavení kvality zobrazení
Nastavení převzorkování

## Slide 17
Přizpůsobení histogramu

## Slide 18
Kvality zvýraznění rastru
Nastavení stínování scény

## Slide 20
Způsob extrudování
Stanovení konstanty nebo výrazu výšky extruze

## Slide 22: Cvičení č. 1
Struktura a naplnění jednotlivých cílů viz Cv. 2
V protokolu okomentovat všechny prováděné analýzy, postupy zpracování (např. hustota říční sítě, interpolace, hydrologické výstupy…), použitá data a zkoumané území
Obrazové přílohy (součást protokolu) minimálně:
  Přehledová mapa území
  3x mapa vybraných analytických podkladů (např. geologická, land cover…)
  Mapa DEM a vybraná morfometrické charakteristiky (může být vedle sebe)
  Mapa 3 vybraných sesuvů s grafickými margináliemi ve formě profilů těchto sesuvů (např. 3D+graf)
  2 x náhled na vytvořenou 3D vizualizaci území – ortofoto + vybrané body, jiné vhodné prvky
Mimo tyto přílohy je možné vkládat jakékoliv relevantní obrázky, grafy, mapy, tabulky, videa, animace…;), které napomohou k osvětlení výsledků

## Slide 23: Zdroje
GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí (2007):
  https://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/FTP/GISaDPZvGeol2007.pdf
Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí (2010):
  http://gis.zcu.cz/studium/ZaverecnePrace/2010/Silhavy__Hydrologicke_analyzy_v_distribuovanem_prostredi__DP.pdf
ArcGIS Desktop Help
  http://desktop.arcgis.com/en/documentation/