## Slide 1: C6200-Biochemické metody
08B_Atomová spektroskopie
Petr Zbořil

## Slide 2: Možnosti absorbce
Atomy resp. ionty
  Jednoduché částice, žádné vazebné elektrony
Počet energetických hladin je omezen
  disperze nevýznamná
Dovolené přechody dány
  m = 0, 1, 2 ..., l = 1, ml = 0, 1
  kvantová čísla m hlavní, l orbitalové, ml magnetické
  dle složitosti elektronového obalu

## Slide 3: Energetické hladiny a přechody
Výběrová pravidla omezují
počet hodnot ν, linie jsou ostré
čarové spektrum
ΔE = h ν, ν = R.c(1/n2 – 1/m2)
R = Rydbergova konstanta
(1,097 373 177 107 m-1)
m, n = hl. kvant. čísla
n – konečná  m – výchozí
ΔE  0 – emise

## Slide 4: Způsoby měření
Absorpce x emise (excitace jiným zdrojem – tepelně – plamen, oblouk)
Absorpce stejných ν jako může emitovat (Kirchhoff).
AAS x AES

## Slide 5: Absorbce a emise záření

## Slide 6: Schema AAS

## Slide 7: Zdroje záření
Monochromatické světlo, jednoúčelové
Výbojka s dutou katodou
Laser

## Slide 8: Atomizace plamenem
Palivo | Oxidovadlo | Teplota/(°C)
Propan | Vzduch | 1 900
Acetylen | Vzduch | 2 300
Acetylen | Kyslík | 3 100
Acetylen | Oxid dusný | 3 000
Vodík | Kyslík | 2 600
Roztok rozprášen v plameni
Hořák Acetylen-N2O

## Slide 9: Atomizace – grafitová pícka

## Slide 10: Atomizace – ICP

## Slide 11
Užití V klinické biochemii nejčastěji Na, K, Ca, Mg, dále Cu, Zn, popřípadě Fe (výjimečně další)
Korekce
Eliminace záření
plamene