## Slide 1
Václav Paleček
Jaro 2018
Z8818 Aplikovaná geoinformatika – Cvičení 3

## Slide 2: Geometrická transformace
Převod mezi souřadnými soustavami
Může (často má) za následek úpravu „geometrie“ dat
Využití podkladových referencovaných dat a transformačních rovnic
  Různé stupně přesnosti
U vektorů – transformace dat pomocí transformačních klíčů
U rastrů – georeferencování/rektifikace/ortorektifikace

## Slide 3: Geometrická transformace v ArcGIS
Příprava podkladových dat, příprava rektifikovaných dat
  Přesnost dat, formáty dat
Panel Georeferencing
  Výběr vlícovacích bodů – jednoznačně identifikovatelné dvojice míst v podkladových a referencovaných datech; počet, rozmístění
  Výpočet RMSE – ovlivňuje přesnost transformace
  Výběr způsobu transformace – přímý vliv na přesnost transformace
  Rektifikace
    Volba rozlišení, způsobu převzorkování, formátu, komprese

## Slide 5: Práce s rastry
Vizualizace:
  Jedno- nebo vícepásmový obrázek (RGB)
  Škálování/tvorba intervalů/unikátní hodnoty
Analýzy, mapová algebra – další hodiny
Zpracování rastru – Data Management Tools – Raster, Spatial Analyst Tools
  Tvorba barevných kompozic
  Mozaikování
  Pyramidování
  Reklasifikace
  Tvorba bitmap
  Shlazování/ostření
  Převod na vektorovou grafiku
  …

## Slide 6: Vizualizace
Možnost zvýraznění histogramu
  Properties – Symbology-Strech
Úprava intervalů a popisu spojité škály
  Labelling

## Slide 7: Vizualizace
Properties-Display
  Úprava kvality snímku
  Výběr převzorkování
  Změna průhlednosti, kontrastu, jasu

## Slide 8: Reklasifikace
Přeměna původních hodnot na nové podle zadaného předpisu (schématu)
Vztahuje se na jedno pásmo
Lze využít pro tvorbu bitmap nebo váženého rastru

## Slide 9: Převod rastru na vektorová data
Conversion Tools – From Raster, To…
  Převod na body
  Převod na polylinie
  Převod na polygony
  …
Pozor na zjednodušování polygonů
  Lze obejít následným zjednodušením linie

## Slide 10: Hustota říční sítě v povodí
Definována jako: suma dálek vodních toků/celková plocha povodí
Pro naše zpracovávané území výpočet zahrnuje:
  Ořez (Clip) vrstev povodí a vodních toků
    (pro ořez podle listů SM5 je potřeba odstranit hranice z této vrstvy (Dissolve)), případně vytvořit nejmenší ohraničující pravoúhelník (Minimum Bounding Geometry)
  Výpočet délek úseků vodních toků a částí povodí (nad atributovou tabulkou nástroj Calculate Geometry)
  Přenesení sumy délek vodních toků na jednotky povodí (Join Data-Sum/Spatial Join)
  Výpočet hustoty říční sítě do nového sloupce (Field Calculator)
  Výstupem tabulka hodnot (pozor na správné jednotky)