## Slide 1
Biomateriály a jejich medicínské využití
Jiřina Medalová, Petra Černochová
jipro@sci.muni.cz

## Slide 2: Co všechno lze nahradit??
Organické náhrady
Kůže a kožní deriváty
  Kůže, Vlasy, zuby, boltce, nos
Orgány
  ledviny, srdce, játra, plíce, pankreas, penis
Tkáně
  Rohovka, mozková plena, céva, kost, šlacha, srdeční chlopeň, končetina, prst
Buňky
  Kostní dřeň, naprogramované T buňky, spermie, vajíčka
Neorganické náhrady
  Falešné oko
  Kloub, kost
  Končetina, prst
  Zub
  Cévní stent
  Meziobratlová ploténka
  Srdeční chlopně
Kombinace buněk a neorganických nosičů - biomateriálů
  Kůže
  Cévy
  3D modely tkání osídlené buňkami (srdce, ledviny…)

## Slide 3: Typy transplantací
Autotransplantace – přemístění tkáně v rámci jedné osoby
Alotransplantace – dárce a příjemce jsou stejného druhu
Xenotransplantace – dárce a příjemce jsou různého druhu
Aloplastika – využití cizorodých materiálů

## Slide 4: Historie - Náhrady končetin, zubů
2500 př.n.l. Mexiko
800 př.n.l Egypt
https://epochaplus.cz/egyptske-protezy-palcu-u-nohy-obstoji-i-v-dnesni-konkurenci/
http://www.lpdental.cz/p91/prvni-zubni-nahrady
1500 n.l. Japonsko
300 n.l Italie

## Slide 5: Transplantace tkání
Indie 500 př.n.l - Šušruta – plastika nosu, uší,
- chirurgické nástroje
Čína 200 let př. n.l. - Hua T´o a Pien Ch´iso - narkóza, transplantace srdce
Turecko 300 n.l . - Kosma a Damián – transplantace končetin
DUINOVÁ, Nancy a Jenny SUTCLIFFOVÁ. Historie medicíny: Od pravěku do roku 2020. Praha: Slovart, 1997.
SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny. Praha: Fortuna Print, 1994.

## Slide 6: Úspěšné transplantace
Transplantace kostí – 19. století, xenotransp. (pes)
Transplantace rohovky – 1905 OLOMOUC
Transplantace vnitřních orgánů
  nutnost imunosuprese - Cyklosporin A
1954: První úspěšná transplantace ledviny (USA)
1966: První úspěšná transplantace slinivky břišní (USA)
1967: První úspěšná transplantace jater (USA)
1967: První úspěšná transplantace srdce (Jihoafrická republika)
1981: První úspěšná transplantace srdce a plic zároveň
1983: První úspěšná transplantace plicních laloků
1986: První úspěšná transplantace obou plic
1998: První úspěšná transplantace části slinivky břišní od živého dárce
1998: První úspěšná transplantace ruky (Francie)
2010: První úspěšná transplantace celého obličeje (Španělsko)
2010: První úspěšná transplantace umělého srdce (Itálie)
2015: První úspěšná transplantace penisu (Jihoafrická republika)

## Slide 7: Umělé náhrady
1938 - První totální náhrada kyčelního kloubu
1940 – Zavádění polymerů do medicíny
- PMMA pro nápravu zlomených kostí
- celulóza pro dialýzu
- stehy z nylonu
1952 – první mechanická srdeční chlopeň
1953 – první náhrada cévy z polymerního dacronu
1976 – první arteficiální srdce
1975 - Založení společnosti pro biomateriály
Vývoj materiálů a cíl dané generace materiálů:
generace – od 1950 – inertnost materiálů
generace – od 1980 – bioaktivita materiálů
generace – od 2000 – obnovení funkčních tkání

## Slide 8
http://www.technicalmuseum.cz/akce/az-na-kost/

## Slide 10: Věda o biomateriálech
Multidisciplinární studium – fyzika + chemie + biologie
+ medicína + informatika
Studium fyzikálních a biologických vlastností materiálů a jejich interakce
s jejich prostředím v místě použití a vyhodnocování získaných infos

## Slide 11: Biomateriály
Žádoucí vlastnosti - biokompatibilita:
dobrá smáčivost, volná povrchová energie,
povrchový náboj, konstantní drsnost, neimunogennost
nekarcinogennost, nepyrogennost
někdy je nutná samodegradovatelnost x vysoká stabilita
- musí být sterilizovatelný
- výroba musí být ekonomicky, časově i ekologicky nenáročná
Postup testování - in vitro – cytotoxicita (cytokinetické parametry), mutagenita, imunogenita
- buněčné kultury – analogická tkáň, buněčný model
- in vivo – pyrogenita, systémová a akutní toxicita, imunogenita
karcinogenita, mutagenita
- myši prasátka lidé

## Slide 12: Metody in vitro
Cytokinetické parametry:
Proliferace + viabilita
formazánové soli metabolizované mitochondriemi za vzniku zbarvení
Resazurin – fluorescenční resorufin
Buněčná smrt
apoptóza: DNA žebřík, aktivace kaspáz, annexin V/PI
autofágie: značení autofagosomů CytoID
Diferenciace
Markery diferenciace specifické pro dané buňky (qRT-PCR)
Adheze
- Wash away testy, cell scratching, studium motility
Mutagenita a karcinogenita
Amesův test – prokaryota Salmonella typhimurium
- mutace v histidinu a sleduje se zpětné mutování v selekčním médiu
Test na získané chromozomové aberace - nutné vyšetření karyotypu
nad 5% mutovaných buněk = vysoká mutagenita
Imunogenita –test produkce TNFa a IL6 na myších makrofázích (ELISA)

## Slide 13
Metody in vivo
Vložení materiálu do pokusných modelů a následná měření:
Měření teploty těla (pyrogenita)
Studium imunitního systému (imunogenita)
Celkový zdravotní stav - váha, motilita, aktivita metabolismu - toxicita
Celotělové metody zobrazení – CT, MR, fluorescece, chemiluminiscence –
  studium vzniku nádorů (karcinogenita)
Transkriptom – změny v hlavních signálních drahách

## Slide 15: Nejpoužívanější materiály
https://slideplayer.cz/slide/2315119/

## Slide 16: Nejpoužívanější materiály
https://slideplayer.cz/slide/2315119/

## Slide 17: Nejpoužívanější materiály

## Slide 18: Biomateriály a plazma
Osteoartritida – kostní implantáty pokryté hydroxyapatitem pomocí plazmy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28254288
- CaO-SiO2 plazmou nasprejovaný na keramiku
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18771893
Kardiovaskulární systém - chlopně s nepřilnavými vrstvami
- hydrogely s imobilizovanými kmenovými buňkami
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25778713
Intervertebral disc – plazmou naspreovaný titan nebo titan + fosforečnan vápenatý
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15541680
Arteficiální cévy - nejrůznější polymery funkcionalizované plazmou
https://www.mdpi.com/1996-1944/12/2/240

## Slide 19: Spolupráce
skupina plazmových technologií na CEITEC (Doc. Zajíčková)
Biomateriály a tkáňové inženýrství, (FGÚ AVČR, doc. Bačáková)
http://www.fgu.cas.cz/departments/biomaterialy-a-tkanove-i inzenyrstvi?publicationsCount=20
https://www.ceitec.cz/plazmove-technologie-lenka-zajickova/rg9
GAČR projekt: Plazmové polymery připravené na nanovlákenných membránách pro inženýrství cévní tkáně
Povrchy tvořené polykaprolaktonem spřadeným do nanovláken a funkcionalizované aminy jsou vhodnými nosiči pro náhrady cév
Studium endotelových a kmenových buněk

## Slide 20: Plazmová funkcionalizace povrchů
Cyclopropylamine + Ar
Nerezový reaktor s diagnostickými metodami pro plazmu
Schéma kapacitně vázaného plazmového výboje
13.56 MHz

## Slide 21: Projekt
Plazmatem aktivovaný cyklopropylamin vytváří aktivní aminové (+) funkční skupiny na povrchu polystyrenových misek a nanovlákenných membrán z polykaprolaktonu
Hlavní změna fenotypu buněk - zvýšení odolnosti vůči trypsinu
Studované buněčné linie
Myoblasty kosterní svaloviny (C2C12)
Keratinocyty (HaCaT)
Fibroblasty (LF)
Buňky hladké svaloviny z cévy (VSMC)
Endotelové buňky (HUVEC, HSVEC, CPAE)
3 studované povrchy - 10 W, 30 W a 150 W
- Petriho misky
- nanovlákna z polykaprolaktonu

## Slide 22: Membrány
Cell crowns (Scaffdex) – s membránami v 24 W desce - nejsou průsvitné, nutné fluorescenční barvení
Stanovení cytokinetických parametrů
Kokultivace endotelových buněk a VSMC

## Slide 23: Odolnost buněk vůči trypsinu I
CTR
10W
30W
150W

## Slide 24: Odolnost buněk vůči trypsinu II
Endotelové buňky – HUVEC – umbilical vein (pupečník)
- HSVEC - vena saphena (na noze)
- CPAE – pulmonary artery (plicnice)
Chart: 
| 0 | 10 | 20 | 30
CTR | 220 | 1 | 0 | 0
30 | 303 | 71 | 8 | 0
10 | 320 | 54 | 10 | 0
150 | 268 | 258 | 141 | 131
100 | 319 | 73 | 27 | 0
Chart: 
| 0 | 10 | 20 | 30
CTR | 235 | 1 | 0 | 0
10 | 185 | 3 | 0 | 0
30 | 353 | 60 | 58 | 41
150 | 259 | 13 | 11 | 0

## Slide 25: Proliferace – 2 dny
30W
10W
150W
100W

## Slide 26: Life Imaging
Buňky hned po vysetí - 20 hodin časosběrné video
Rychlost přisedání - zvýšená
Motilita buněk – snížená
Zvýšené adhezní parametry
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
K | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 | 38 | 51 | 53 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64
146/30 | 2 | 11 | 26 | 58 | 83 | 85 | 91 | 92 | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100
148/10 | 14 | 85 | 126 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139
149/150 | 5 | 7 | 19 | 29 | 44 | 46 | 51 | 54 | 59 | 62 | 67 | 73 | 79 | 80 | 80

## Slide 27: Shrnutí
Dlouhá a pestrá historie náhrad tkání a orgánů
Využití plazmy pro modifikace povrchů
CPA aminové vrstvy způsobují
  Zvýšenou odolnost buněk vůči trypsinu
  Rychlejší přisedání
  Nižší motilitu
  Sníženou proliferaci
  Zvýšení adheze, které ovlivňuje i rychlost dělení buněk
  Aktuální problematika, do které se můžete zapojit
  Studium cytokinetiky, life imagingu
  Kokultivace buněk na opačných stranách membrány
  Stanovení imunitní odpovědi (IL6, TNFa)

## Slide 28: Děkuji za pozornost!
jipro@sci.muni.cz

## Slide 29
VuVeL Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D.
prochazkova.j@vri.cz
Toxikologie v praxi
Vliv chemických látek na diferenciaci neuronů