## Slide 1
Regulační diagramy (Control charts,
Shewhart’s diagrams)
diagram spolu s horní nebo/a dolní regulační mezí, do kterého se zakreslují hodnoty nějakého statistického ukazatele pro řadu výběrů nebo podskupin, obvykle v časové posloupnosti nebo v pořadí čísel výběrů
používá se jako grafická pomůcka umožňující oddělit náhodné příčiny variability procesu od systematických příčin

## Slide 2
Představení regulačních diagramů
Když něcoo
produkujete systematickým způsobem - náhodné chyby, které se vyskytnou, vedou k normálnímu (Gaussovskému) rozdělení výsledků
-3s
-2s
-1s
0
1s
2s
3s
Teď body zdroje B
A body zdroje n
Výslednice všech zdrojů má normální rozdělení
A
n
B
Výslednice
Například, předpokládejme, že daný proces je závislý na 3 zdrojích variace (3 různé operace), a každý z nich je náhodného charakteru
průmyslový výrobek nebo analytický výsledek
vycházejíce ze stejného zdroje vlivu nebo variace
Spojme body zdroje A

## Slide 3
O výrobě říkáme, že je pod kontrolou, pokud výrobky (výsledky) splňují charakteristické vlastnosti normálního rozdělení
-3s
-2s
-1s
0
1s
2s
3s
99%
95%
67%
-3s
-2s
-1s
0
1s
2s
3s
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nyní do grafu zakreslit výsledky v chronologickém pořadí, tj. jeden po druhém, v pořadí, ve kterém jsou získávány ...

## Slide 4
Tyto čáry se nazývají akční meze nebo regulační čáry
Jelikož předpokládáme, že více než 99% bodů leží na ploše od -3s do + 3s, každý bod spadající mimo tyto hranice s velmi vysokou pravděpodobností nebude zapříčiněn náhodným rozptylem zdrojů ...
Nyní graf a diagram otočme tak, že body jsou vkládány do diagramu z levé strany na pravou
(x-ová osa znázorňuje čas)
+3s
+2s
+1s
0
-1s
-2s
-3s
+3s
+2s
+1s
0
-1s
-2s
-3s
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(horní) regulační mez
(dolní) regulační mez

## Slide 5
Tyto čáry se běžně nazývají výstražné meze
Je obecně zaužíváno zakreslit čáry podél bodů -2s a +2s
Podobně, pravděpodobnost, že jeden bod padne mimo plochy od -2s do +2s je 5%, ale pravděpodobnost, že 2 po sobě následující body (nebo 2 z 3 po sobě následujících bodů) padnou mimo této plochy je velice malá
+3s
+2s
+1s
0
-1s
-2s
-3s
+3s
+2s
+1s
0
-1s
-2s
-3s
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(horní) regulační mez
(dolní) regulační mez
(horní) výstražná mez
(dolní) výstražná mez

## Slide 6
Typy regulačních diagramů (RD)
Existují dva způsoby hodnocení výsledků kontrolních vzorků pomocí regulačních diagramů v závislosti na použitých metodách:
Rutinní vzorek
Kontrolní vzorek
Kontrola na základě průměru
Individuální kontrola
Jestli je systematicky použitý stejný počet (několik) kontrolních vzorků pro skupinu (nebo za den) analýz, pak je na místě zvažovat průměrný kontrolní vzorek a regulovat tento průměr pomocí regulačního diagramu pro průměr
Jestli je použitý jenom jeden kontrolní vzorek (nebo několik, ale počet se mění od série k sérii, nebo ze dne na den), pak je na místě zvažovat každý kontrolní vzorek samostatně. V tomto případě by měl být použitý regulační diagram individuálních hodnot

## Slide 7
Regulační diagramy individuálních hodnot
Regulačné diagramy individuálních hodnot získáme zakreslením hodnot kontrolních vzorků (QC) v pořadí, v jakém jsou analyzovány
centrální čára
výstražná mez
regulační mez
regulační mez
výstražná mez
1 2 3 4
RD individuálních hodnot
10
13
9
9

## Slide 8
Meze diagramu
Vzhledem k množství shromážděných údajů by měl být pro stanovení mezí aplikován zvláštní přístup
Pokud jsme získali malý počet údajů ( tj méně než 50 bodů ) , pak můžeme říci , že skutečná hodnota parametrů ( průměr , směrodatná odchylka ) je neznámá, a vzhledem k dané situaci by měla být stanovena tolerance ; korekce jsou vytvářeny pomocí normálního rozdělení a meze by měly být převzaty z Tabulky neznámých parametrů
Když máme dostatečné množství údajů , abychom mohli s jistotou říci , že skutečná hodnota parametru je známa ( tj více než 50 bodů ) , pak by měly být meze převzaty z Tabulky známých parametrů založené na normálním rozdělení

## Slide 9
Meze X-R’ diagramů
RD pro klouzavý rozsah
výstražná mez
centrální mez
regulační mez
R’
2.51 R’
3.27 R’
neznámé
parametry
1.13 s
známé
parametry
3.69 s
2.83 s
RD individuálních
hodnot
centrální mez
výstražná mez
regulační mez
regulační mez
výstražná mez
X
X-2.66 R’
X-1.77 R’
X+1.77 R’
X+2.66 R’
neznámé
parametry
m
známé
parametry
m+3s
m+2s
m-3s
m-2s
X = průměr bodů
m = ‘skutečný’ průměr
s = ‘skutečná’ směrodatná odchylka
R’ = průměrná hodnota klouzavého rozsahu bodů
POZNÁMKA: Směrodatná odchylka může být stanovena z rozsahu: s = R / d2

## Slide 10
Pravidla pro hodnocení popsána na nasledujících stránkách jsou založena na normálním rozdělení a byla převzata z literatury
centrální zóna
od -1s do +1s
výstražná zóna od -1s do -2s a od +1s do +2s
regulační zóna od -2s do -3s a od +2s do +3s
Pravidla hodnocení (Xm&X diagramy)
V procesu hodnocení je vhodné rozdělit regulační diagram na 3 zóny:
Regulační diagram
centrální čára
regulační mez
regulační mez
výstražná mez
výstražná mez

## Slide 11
6 po sobě nasledujících bodů stoupá nebo klesá
9 po sobě nasledujících bodů na jedné straně regulační čáry
2 ze 3 po sobě následujících bodů v regulační zóně
Pravidla hodnocení (Xm&X diagramy)
1 bod mimo regulační zónu
=> trend
=> posun v průměrné
nebo střední hodnotě

## Slide 12
15 po sobě následujících bodů v centrální zóně
8 po sobě následujících bodů nad nebo pod centrální zónou
4 z 5 po sobě následujících bodů ve výstražné zóně nebo mimo ní
14 po sobě následujících bodů střídavě stoupá nebo klesá
=> cyklický jev
nebo přechodné série
=> 2 různé
základní soubory
=> zlepšení
přesnosti = menší
směrodatná odchýlka