## Slide 1: 3D modelování a vizualizace v geoinformatice
RNDr. Lukáš HERMAN, Ph.D.
Geografický ústav,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,

## Slide 2: Obsah prezentace
………... : pořizování 3D prostorových dat
………... : prostorové analýzy a simulace
………... : uložení, transformace a zpracování 3D geodat
………... : kartografická 3D vizualizace
Příklady využití & ukázky konkrétních aplikací
SPRÁVA
SBĚR
PREZENTACE
ANALÝZA
Audio 1

## Slide 3: 3D modelování a vizualizace v geoinformatice
Výpočty objemů a povrchů,
Množinové operace,
Analýzy viditelnosti,
…
3D vizualizace
Virtuální realita
Laserové skenování
Stereofotogrametrie (družicová, letecká, UAV, pozemní)
…
Transformace dat z 2D do 3D
Datové formáty a standardy,
Software

## Slide 4: Metody sběru 3D dat
Geodetické metody
Fotogrammetrie – letadla, drony
Laserové skenování
  Letecké
  Pozemní
Sférické snímkování (Street View)
SBĚR
Audio 2

## Slide 5: 3D modelování z fotografií
z UAV (dronů)
z pozemní fotografie / fotogrammetrie
SBĚR
Structure from Motion
3D bodové mračno

## Slide 6: Existující data – ČR
ČÚZK
  DMR 4G, DMR 5G = Digital Terrain Model (DTM)
  DMP 1G = Digital Surface Model (DSM)
    DMR 4G, 5G i DMP 1G jsou vytvořeny z dat leteckého laserového skenování
  ZABAGED – terénní reliéf (vrstevnice, …)
    distribuováno komerčně
    V rámci 3D modelování se předpokládá se zpracování těchto dat (např. interpolace a tvorba spojitých modelů terénu)
  Data200, Data50 – terénní reliéf (vrstevnice, …)
    otevřená (volně dostupná) data
SBĚR
Rozdíl mezi DSM a DTM
Audio 3

## Slide 7: Stávající datové zdroje – ČR
Komerční data
  Nejznámější příklad – Mapy.cz
Otevřená data některých měst
  Praha – vytvořeno pomocí stereofotogrammetrie z leteckých snímků
  Brno – vytvořeno stejnou metodou jak v předchozím případě
3D model Brna https://www.brno.cz/3d-model
3D model Prahy https://app.iprpraha.cz/apl/app/model3d/
Mapy.cz https://mapy.cz/zakladni?x=16.5972994&y=49.2039635&z=19&m3d=1&height=229&yaw=-0&pitch=-30&l=0&base=ophoto
SBĚR

## Slide 8: Stávající datové zdroje – svět
Pro praktické využití je důležité znát rozsah, ale především také přesnost a podrobnosti 3D dat
  Záleží na účelu využití dat
Některé data jsou poskytovány komerčním způsobem (za úplatu), jiné jsou dostupné volně (zdarma)
  Mezi volně dostupné zdroje dat patří např. 3D modely budov lze generovat z dat Open Street Map (OSM)
  Rovněž EU-DEM je dostupný zdarma. Je to digitální model terénu distribuovaný jako rastr s velikostí pixelu 25m
OSM https://wiki.openstreetmap.org/wiki/3D
EU-DEM
https://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1
SBĚR

## Slide 9: Základní analýzy ve 3D
Výpočty objemů, povrchů (na terénu)
Množinové operace (3D Overlay Algebra)
  Union 3D
  Intersect 3D
  Difference 3D
Buffer 3D – 3D obalové zóny
Inside 3D
Near 3D – vzdálenost ve 3D prostoru
ANALÝZA
Buffer 3D - příklady
Množinové operace
Audio 4

## Slide 10: Analýzy viditelnosti
Slouží k …
  určení ploch, které jsou viditelné z pozorovacího místa (např. z rozhledny)
  Určení ploch, odkud je vidět daný objekt (např. větrnou elektrárnu nebo plánovanou výškovou budovu)
  …
Konkrétní analýzy jsou např.:
  Viewshead
  Visibility
ANALÝZA

## Slide 11: Analýza zakrytí obzoru, oslunění a zastínění
Solar Radiation – výpočty solární insolace
Výpočet zakrytí obzoru
  SkyLine
  SkyLine Barrier
  SkyLine Graph
SunShadowVolume
ANALÝZA
Zakrytí obzoru ve městě
Stíny vržené stávajícími a plánovanou budovou
Solární insolace v Pardubicích

## Slide 12: Datové formáty a standardy
Formáty počítačové grafiky
  VRML, X3D, COLLADA, glTF, …
CAD formáty
  DWG, DXF, DGN
Geoinformatika
  Multipatch, KML, CityGML, …
… standardizace datových modelů
SPRÁVA
Audio 5

## Slide 13: Převod dat z 2D do 3D
Vytvoření 3. rozměru z atributu(ů)
  budova má 3 patra, průměrná výška patra je 3 metry – výška budovy = 9 m
Získání 3. souřadnice z jiných vrstev
  umístění na model terénu a „zprohýbání“ 2D vrstev
Data již jsou 3D
  i v tomto mohou být nutné další úpravy …
    Transformace souřadnicových systémů, např.
    Aplikace 3D variant množinových GIS operací (viz slajd „Základní analýzy ve 3D“)
SPRÁVA
kartézské souřadnice (X, Y + Z)
zeměpisná šířka, zem. délka + výška nad referenčním tělesem
Zprohýbání podle modelu terénu

## Slide 14: Software
Komerční i open source
Desktopové programy
  Grafické programy
  CAD programy
  GIS – ArcScene, QGIS 3+, …
Webové technologie
  Cesium, Three.js, …
QGIS 3.0 a vyšší
Cesium
SPRÁVA

## Slide 15: Virtuální realita
Rostoucí výpočetní síla
Hitech systémy
  CAVE systémy
  helmy pro virtuální realitu
„Low end“
  Chytrý telefon
  Klasický počítač (desktop, notebook)
  Google Cardboard
PREZENTACE
Audio 6

## Slide 16: 3D vizualizace & uživatelé
Uživatelé: odborníci, státní správa, široká veřejnost, …
Otázkou je:
  Rozumí lidé 3D vizualizaci?
  Dokáží z ní zjistit hledané informace (rychle a správně)?
  Není lepší „klasická“ 2D mapa, např. na papíře?
  Jak udělat 3D vizualizaci, co nejsrozumitelnější?
Odpovědi poskytuje uživatelské testování
Na MUNI řešeno např. v rámci projektu Carto4edu – http://carto4edu.ped.muni.cz/
PREZENTACE

## Slide 17: Příklady využití & ukázky konkrétních aplikací
3D modely a 3D vizualizace prostorových dat se využívají v řadě oblastí
  Územní plánování (modelování viditelnosti – např. jak plánovaná budova ovlivní panorama města, modelování zastínění – jak plánovaná budova ovlivní distribuci slunečního světla ve svém okolí)
  3D katastr nemovitostí
  Modelování znečištění a hlukové mapování
  Energetické simulace a analýzy (např. určení potenciálu pro umístění solárních elektráren)
  Krizové řízení (celá řada úloh – modelování povodní a eroze, např. sesuvů; simulace výbuchů)
  Popularizace a propagace, turistika či sport, …
Příklady konkrétních aplikací (z tuzemska)
  3D v Mapách.cz
  3D model Prahy (IPR)
  Analýzy výškopisu (ČUZK)
Audio 7

## Slide 18: Možné aplikace – 3D katastr
https://www.spear.land.vic.gov.au/spear/pages/eplan/3d-digital-cadastre/3dprototype/prototype.html
Má smysl pokud se vlastnické poměry liší v různých výškových hladinách – např. netypické budovy, podchody, tunely a jiné podzemní stavby vedení sítí. V rámci 3D katastru lze přesně vymezit také jednotlivé bytové jednotky.
Při realizaci existuje řada problémů (legislativní, sběr dat, …)
V různých zemích jsou 3D katastry v různých fázích – často jen prototypy apod. Nejdál je tato problematika dořešena v Nizozemsku

## Slide 19: Možné aplikace – hlukové mapování ve 3D
Pro modelování hlukové zátěže jsou potřeba data o terénu, budovách, hlukových bariérách ale i intenzitě dopravy apod.

## Slide 20: Možné aplikace – energetické simulace a analýzy
Zahrnuje jak modelování možné výroby energií (zde: potenciál střech pro umístění solárních panelů a jejich možný výkon), tak modelování spotřeby energií (např. tepelné ztráty)

## Slide 21: Možné aplikace – krizové řízení
Šíření škod při výbuchu
Modelování povodní ve 3D
Modelování ohrožení erozí či sesuvy

## Slide 22: Aplikace – 3D vizualizace v Mapách.cz
Jednoduchá funkcionalita. Umožňuje defacto jen prohlížet 3D data.
Na zpracování dat se podíle společnost Melown Technologies (https://www.melowntech.com/).
Ukázky činnosti firmy Melown Technologies jsou zde:
https://www.melown.com/maps/; https://www.melown.com/maps/?x=511946&y=5610765&d=90&rx=309&ry=-40&ho=20&rotate=0#frydstejn
Můžete vyzkoušet zde:
https://mapy.cz/s/lafuforopu
Můžete vyzkoušet zde: https://mapy.cz/s/madafukepa

## Slide 23: Aplikace – 3D model Prahy IPR
Můžete vyzkoušet zde:
https://app.iprpraha.cz/apl/app/model3d/
Umožňuje prohlížet 3D model Prahy. Funkcionalita je jednodušší. Budovy lze „obarvit“ podle různých atributu (veřejné budoby, účel využití, …) Zejména historické centrum je modelováno podrobně.
IPR = Institut plánování a rozvoje hl. města Praha

## Slide 24: Aplikace – Analýzy výškopisu ČUZK
Webová aplikace, která pracuje s daty ČÚZK (DMR 4G, 5G a DMP 1G) a umožňuje analýzy viditelnosti, konstrukci terénních profilů, orientační výpočet objemu apod.
Výsledky analýz lze stáhnou (jako Shapefile) nebo zobrazit ve 3D scéně http://ags.cuzk.cz/dmr_3dscena/
Můžete vyzkoušet zde: https://ags.cuzk.cz/dmr/
Lze využít při plánování staveb či turistice

## Slide 25: Aplikace 3D GIS – shrnutí & některé aktuálně používané související termíny
3D modelování a vizualizace může být nákladné – zejména pořizování nových dat
Záleží přitom na účelu výsledného 3D modelu, vizualizace či 3D GISu
Je proto vhodné uvažovat u využití 3D modelů ve více různých oblastech, mimo již zmíněné to jsou také:
  Územní plánování („geodesign“, participace veřejnosti)
  Evidence a správa budov v různých měřítcích (facility management, Building Information Modeling, památková péče, …)
  „Chytré budovy“ (indoor navigace, …) a chytré města („smart cities“)
  Environmentální problematika (analýzy městského klimatu, …)
  Podpora krizového řízení (evakuace z budov či prostoro jako jsou stanice metra)
  Propagace, popularizace, „virtuální turistika“, „serious games“, …

## Slide 26: „Závěrem …“
Kde se dozvíte víc?
  Z8113 Kartografické modelování
  Z8818 Aplikovaná geoinformatika
  Z8311 3D modelování a vizualizace
  nebo individuálně při zpracování bakalářský či diplomových prací

## Slide 27: Děkuji za pozornost
RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. – herman.lu@mail.muni.cz
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,