## Slide 1: Metody separace buněk
Bi5220c Imunologie - cvičení 2021

## Slide 2: Gradientová separace
Založena na rozdílné hustotě separovaných buněk
  erytrocyty, granulocyty > lymfocyty, monocyty
Spočívá v navrstvení nesrážlivé krve na separační gradient (např. dextran, Ficoll, Histopaque)

## Slide 3: Separace buněk gradientovou centrifugací s využitím Histopaque

## Slide 4: Gradientová separace
1 ml periferní krve → 1–2x 106 agranulocytů
Výhody
  Cena
  Jednoduchost
  Buňky po centrifugaci zůstávají plně funkční
Nevýhody
  Čistota / výtěžek
  V některých případech prekurzory erytrocytů v horní vrstvě s agranulocyty

## Slide 5: Izolace lymfocytů pomocí rozet
Využívá povrchových receptorů lymfocytů
T-lymfocyty
  CD2 reaguje s povrchovými antigeny ovčích erytrocytů za tvorby rozet
B-lymfocyty
  Reaguje s antigeny myších erytrocytů
Hodnocení
  Počítání rozet pomocí světelného mikroskopu

## Slide 6: Izolace lymfocytů pomocí rozet
Před objevem monoklonálních protilátek a průtokové cytometrie
Dnes ve spojení s gradientovou centrifugací
Výhody
  Cena
  Jednoduchost
Nevýhody
  Aktivace buněk

## Slide 7: Imunomagnetická separace
Využívá povrchových markerů buněk
Selekční protilátky navázané na magnetické částice
Suspenze buněk prochází separační kolonou, která je umístěna v magnetickém poli
Magnetické kuličky s navázanými buňkami zůstávají v magnetickém poli, zatímco zbytek buněk projde kolonou

## Slide 8
Imunomagnetická separace
Pozitivní separace
Negativní separace

## Slide 9: Imunomagnetická separace
Výhody
  Jednoduchost
  Rychlost
Nevýhody
  Cena (především negativní separace)
  Aktivace buněk v případě pozitivní separace

## Slide 10: Selekce pomocí průtokové cytometrie
tzv. třídění neboli sortrování buněk
Sledované buňky se označí fluorescenční protilátkou
Při průchodu přístrojem jsou pak tyto buňky detekovány na základě svých optických vlastností
Elektrickým výbojem jsou vychýleny ze své dráhy a nasměrovány do sběrné zkumavky
Ostatní neoznačené buňky cytometrem projdou nevychýleny a jsou zachyceny odděleně od požadované buněčné populace

## Slide 11: Selekce pomocí průtokové cytometrie
Výhody
  Vysoký stupeň čistoty (až 99 %)
Nevýhody
  Cena - vysoká náročnost na přístrojové a materiálové vybavení

## Slide 12: IV. Úloha – Izolace agranulocytů z myší krve

## Slide 13: Izolace agranulocytů
Mezistupeň před následným stanovením imunitních vlastností lymfocytů
  proliferace buněk
  aktivita buněčných enzymů
Zdroj DNA pro genetické analýzy
V nádorové terapii se používá izolovaných lymfocytů k určení proliferační aktivity lymfocytů po vystavení nádorovým buňkám či extraktům a pro stanovení cytotoxické aktivity výkonných buněk proti nádorům

## Slide 14: Princip
Separace buněk gradientovou centrifugací s využitím Histopaque

## Slide 15: Postup
Připravíme si polystyrenovou zkumavku s 300 μl vytemperovaného roztoku Histopaque.
Na Histopaque opatrně pipetou navrstvíme 300 μl heparinizované myší krve.
Centrifugujeme 15 – 30 minut při 500 g.
Během centrifugace si spočítáme pomocí Bürkerovy komůrky počet leukocytů v myší krvi před separací. Pro počítání buněk použijeme směs krve s Türkovým roztokem (ředění 1 : 20; 10 μl krve + 190 μl Türkova roztoku).

## Slide 16: Postup
Po centrifugaci pipetou opatrně sesbíráme světlou střední vrstvu obsahující mononukleární buňky (cca 1 – 2 mm). Můžeme sesbírat i celou vrchní vrstvu (plasma + trombocyty + mononukleární buňky). Pomocí automatických pipet změříme co nejpřesněji objem získané suspenze!
V odebrané suspenzi spočítáme pomocí Bürkerovy komůrky počet buněk – agranulocytů získaných po separaci. Buňky počítáme v 50 velkých čtvercích mřížky.
Ze zjištěného počtu agranulocytů, známého objemu 50 čtverců a celkového objemu odebrané suspenze určíme, kolik buněk jsme při izolaci fakticky získali. Pokud byla suspenze před počítáním ředěna, je nutno při výpočtu počtu získaných buněk toto ředění také zohlednit!

## Slide 17: Hodnocení a výstup
Uveďte počet leukocytů v původní krvi před separací. Z těchto hodnot vypočtěte, kolik agranulocytů vstupovalo do separace v původních 300 μl krve. Vycházejte z koncentrace buněk zjištěné v kroku 4 postupu, objemu krve použité pro separaci a toho, že podle fyziologických hodnot tvoří lymfocyty a monocyty 80 % všech leukocytů myši.
Uveďte počet agranulocytů po separaci v 50 čtvercích a celkový počet získaných buněk. Vycházejte z koncentrace buněk zjištěné v kroku 6 postupu a objemu získané suspenze.
Z vypočítaných hodnot určujících počet agranulocytů před a po separaci, určete výtěžnost vlastní separace v %.