## Slide 1: Metody stanovení antioxidantů
Bi5220c Imunologie - cvičení 2021

## Slide 2: Antioxidanty
Enzymatické:
superoxid dismutáza (SOD)
kataláza (CAT)
glutathion peroxidáza (GPX)
Neenzymatické:
Vitamíny (A, E, C)
kofaktory enzymů (koenzym Q10, ubiquinol)
dusíkaté sloučeniny (kys. močová)
peptidy (GSH, melatonin, flavonoidy, karotenoidy či fenolové sloučeniny rostlin)

## Slide 3: Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC)
Spektrofotometrická metoda
Tmavě modrý oxidant ABTS●-
Naředěn na OD734 = 0,7 a následně je k němu přidán vzorek o různých koncentracích či Trolox jako antioxidační standard
Koncentrace vzorku dávající stejnou procentuální změnu absorbance roztoku jako 1mM Trolox je považována za TAEC.

## Slide 4: Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP)
Spektrofotometrická metoda
Využívá redukčního potenciálu antioxidačních látek v působení na tripyridyltriazin železitý (FeIII-TPTZ), který je za nízkého pH redukován na svou železnatou formu (FeII) spolu s tvorbou intenzivního modrého zbarvení
Změna absorbance po přidání vzorku je měřena při 593 nm a výsledky jsou následně porovnávány proti změně absorbance standardního roztoku železnaté formy TPTZ
Jedna jednotka FRAP je definovaná jako redukce 1 mol FeIII na FeII.

## Slide 5: Total Radical-trapping Antioxidant Parameter (TRAP)
Luminometrická metoda
založena na termální dekompozici látky ABAP, která při 37 °C produkuje stálou hladinu peroxylového radikálu > odstraňování peroxylových radikálů antioxidanty ve vzorku > po vyčerpání antioxidantů oxidace luminolu > skokový nárůst signálu
Pro hodnocení se používají různé koncentrace Troloxu (standard)
Hodnotí se čas potřebný k dosažení nejvyššího bodu křivky (píku)

## Slide 8: VI. Úloha – Stanovení antioxidační kapacity metodou ORAC

## Slide 9: Princip
Fluorescenční metoda
Měření vychytávání peroxylového radikálu antioxidanty obsaženými ve vzorku
ABAP – produkuje peroxylové radikály při 37°C
Fluorescein – peroxylové radikály neodstraněné antioxidanty oxidují fluorescenční próbu > úbytek signálu
Trolox – antioxidant, standard (1 molekula Troloxu vychytává 2 molekuly peroxylového radikálu)

## Slide 10: Chemikálie a roztoky
PBS
Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8,-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid; Mr = 250,29); 400 μM zásobní roztok v PBS
ABAP (2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; Mr ꞊ 271,2); 0,1 M roztok v PBS
Fluorescein (Fluorescein sodium salt; Mr = 376,27); 100 nM v PBS
Měřený vzorek – myší plazma, hemolymfa z bource morušového ♂
Přístroje a pomůcky
Fluorimetr
Černá plastová 96-jamková destička
10 ml zkumavky, …

## Slide 11: Postup
Rozpustíme 27,1 mg ABAP v 1 ml PBS a do použití uchováváme při 4 °C. Do jamek jej pipetujeme až těsně před započetím měření ve fluorimetru.
K 37 mg fluoresceinu napipetujeme 10 ml PBS a rozmícháme na vortexu. Vzniklý 10mM zásobní roztok dále 100x ředíme v Eppendorf zkumavce na 100μM (10 μl zásobního roztoku + 990 μl PBS). Nakonec 100μM roztok zředíme ve třetí zkumavce 1000x na pracovní 100nM fluorescein (10 μl zásobního roztoku + 9990 μl PBS). Do použití uchováváme ve tmě.

## Slide 12: Postup
Podle následujícího schématu si připravíme několik ředění Troloxu pro vytvoření kalibrační křivky: 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25 a 3,125 μM standard.
Připravíme si čtyři testovací ředění měřených vzorků (10x, 100x, 500x a 1000x). Celkem budeme potřebovat 20 μl roztoku od každého ředění.

## Slide 13: Postup
Do jamek na černé destičce napipetujeme po 10 μl standard Trolox v duplikátech, PBS jako blank bez antioxidantů a jednotlivé vzorky. Řídíme se následujícím schématem uspořádání jamek na destičce:

## Slide 14: Postup
Do každé jamky přidáme 170 μl 100nM fluoresceinu. Destičku po přidání fluoresceinu držíme ve tmě, např. přikrytou alobalem!
Zapneme a vytemperujeme fluorimetr na 37 °C (bude připraveno vyučujícím před cvičením). Destičku umístíme do fluorimetru a inkubujeme 10 min při 37 °C.

## Slide 15: Postup
Měření bude probíhat při 37 °C po dobu 2 hodin v pravidelných intervalech cca 30 s. Využijeme nastavení pro ORAC s následujícími parametry:
  Počet měřících cyklů: 240
  Excitační vlnová délka: 460 nm
  Emisní vlnová délka: 535 nm
Do všech jamek napipetujeme 20 μl roztoku ABAP a zapneme měření.

## Slide 16: Hodnocení a výstup
Pro každou jamku známe hodnoty fluorescence měřené v relativních fluorescenčních jednotkách (RLU) v závislosti na čase a integrál, tj. plochu pod křivkou
Zprůměrujte hodnoty duplikátů jednotlivých ředění Troloxu a blanku (+ integrály)
Graf – závislost fluorescence na čase (Trolox + blank)
Graf – závislost fluorescence na čase (měřené vzorky + blank)
Graf – kalibrační křivka Trolox (závislost integrálu fluorescence na koncentraci Troloxu)
Tabulka - dosazením hodnot integrálu fluorescence vzorků do rovnice kalibrační přímky dopočtěte množství antioxidantů v měřených vzorcích (pozor na ředění!)