## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: V. matematické modely ČASOVÝCH ŘAD

## Slide 3: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
harmonická posloupnost je dána vztahem
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0),
kde
A>0 je amplituda harmonické posloupnosti;
Ω >0 je úhlový kmitočet h.p., úhlová rychlost;
φ0 je počáteční fáze, tj. fáze (počáteční úhel, posun) v čase nTvz =0 ;
(ΩnTvz + φ0) je fáze harmonické posloupnosti;
perioda harmonické posloupnosti je dána vztahem
T = 2/Ω  Ω = 2/T  Ω.Tvz = ΩN = 2.Tvz/T
kmitočet harmonické posloupnosti je definován
f = 1/T = Ω/2  fN = Tvz/T = ΩN/2 = f/fvz

## Slide 4: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a Ω pro T=8Tvz
Ts ≡ Tvz
vz … vzorkování
s … sampling
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a ΩN = 2.Tvz/T = /4

## Slide 5: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a Ω pro T=4T’vz

## Slide 6: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
Změna periodicity veličiny po vzorkování se vzorkovací periodou, která neodpovídá bezezbytkovému celočíselnému podílu T/Tvz (desetinná část podílu je rovna 0,5).

## Slide 7: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
Změna periodicity veličiny po vzorkování se vzorkovací periodou, která neodpovídá bezezbytkovému celočíselnému podílu T/Tvz (desetinná část podílu je rovna 0,5).

## Slide 8: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 9: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
tříparametrickou harmonickou posloupnost lze graficky vyjádřit pomocí dvou bodů v rovinách
amplituda x (úhlový) kmitočet a
počáteční fáze x (úhlový) kmitočet:
A = A(ω) a φ0 = φ0(ω);
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4
spektrum amplitud
spektrum počátečních fází

## Slide 10: !!! Frekvenční spektrum !!!
Frekvenční spektrum signálu je vyjádření rozložení amplitud a počátečních fází jednotlivých harmonických složek, ze kterých se signál skládá, v závislosti na frekvenci.
! ZAPAMATOVAT! ! NA VĚKY !

## Slide 11: harmonická posloupnost
další definice
trigonometrický tvar
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz+φ0) =
= A1.cos(ΩnTvz) + A2.sin(ΩnTvz)
Jak to tak?
cos(α + β) = cosα.cosβ - sinα.sinβ
Acos(ΩnTs + φ0) = A.cos(ΩnTs).cosφ0 - A.sin(ΩnTs).sinφ0 =
= A.cosφ0.cos(ΩnTs) - A.sinφ0.sin(ΩnTs)
A1 A2

## Slide 12: harmonická posloupnost
další definice
trigonometrický tvar
A1 = A.cosφ0 a A2 = -A.sinφ0

## Slide 13: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
cos(n) + i.sin(n) = ei(n)
cos(n) - i.sin(n) = e-i(n)

## Slide 14: harmonická posloupnost
když T = NTvz a tedy f = 1/NTvz nebo
Komplexní exponenciála samozřejmě rovněž reprezentuje periodickou veličinu, protože platí
když exp(i2) = cos(2) + i.sin(2) = 1 + i0 = 1

## Slide 15: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
Eulerovy vztahy
x(n) = A.cos((n)) = Re{A.ei(n)}
cos(n) + i.sin(n) = ei(n)
cos(n) - i.sin(n) = e-i(n)

## Slide 16: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
x(n) = Re{ (n)} = Re{A.exp[i(ΩnTvz+φ0)]}
(vyplývá z Eulerových vztahů)

## Slide 17: harmonická posloupnost
kupodivu lze použít i vztah
x(n) = Re{A.exp[i(-ΩnTvz-φ0)]} = Re{ *(n)}
pozor !!! pozor
- záporný kmitočet - ale funguje to

## Slide 18: harmonická posloupnost
Protože platí
x(n) = Re{ (n)} = Re{ *(n)} a Im{ (n)} = -Im{ *(n)}
je i
x(n) = ½.{ (n) + *(n)}
x(t) = ½.{A.exp(iφ0).exp(iΩnTvz)} +
+ ½.{Aexp(-iφ0).exp(-iΩnTvz)}
Označíme-li
Ċ0 = ½.A.exp(iφ0) a Ċ-0 = ½.Aexp(-iφ0)
je
x(n) = Ċ0.exp(iΩnTvz) + Ċ-0.exp[i(-Ω)nTvz]

## Slide 19: harmonická posloupnost

## Slide 20: harmonická posloupnost
tříparametrickou harmonickou posloupnost lze graficky vyjádřit pomocí dvou bodů v rovinách
amplituda x (úhlový) kmitočet a
počáteční fáze x (úhlový) kmitočet:
A = A(ω) a φ0 = φ0(ω);
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4
spektrum amplitud
spektrum počátečních fází

## Slide 21: harmonická posloupnost
spektrum amplitud spektrum počátečních fází
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 22: HARMONICKá posloupnost
spektrum amplitud spektrum počátečních fází
x(nTvz) = 1 + cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 23
http://www.mysearch.org.uk/website1/html/222.Function.html
http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/complex/complex.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic
http://www.khanacademy.org/science/physics/oscillatory-motion/harmonic-motion/v/introduction-to-harmonic-motion
http://www.youtube.com/watch?v=eeYRkW8V7Vg

## Slide 24: NEPERIODICKÉ posloupnosti
jednorázová deterministická veličina
- „začíná a končí“
s(t) = 10.10-6 V pro t-0,5 s; 0,5 s
s(t) = 0 V pro t(0,5 s; 
s(t) = 0 V pro t-; -0,5 s )

## Slide 25: Jednorázové posloupnosti
diskrétní jednotkový impulz;
diskrétní jednotkový skok;
diskrétní jednotkový obdélníkový impulz;

## Slide 26: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah
zjednodušeně:
jednotkový impuls δ(t) je velice úzký (limitně s nulovou šířkou) a velice vysoký (limitně nekonečně) obdélníkový impulz, jehož výška je rovna převrácené hodnotě šířky  mohutnost je jednotková

## Slide 27: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah
zjednodušeně:
jednotkový impuls δ(t) je velice úzký (limitně s nulovou šířkou) a velice (limitně nekonečně) vysoký obdélníkový impulz, jehož výška je rovna převrácené hodnotě šířky  mohutnost je jednotková

## Slide 28: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah

## Slide 29: DISKRÉTNÍ JEDNOTKOVÝ IMPULZ
definice:

## Slide 30: JEDNOTKOVÝ SKOK
jednotkový skok (Heavisidova funkce)

## Slide 31: Diskrétní JEDNOTKOVÝ SKOK
definice:

## Slide 32: VZÁJEMNÉ VZTAHY
pro obě uvedené jednorázové „funkce“ platí:
pro obě uvedené jednorázové posloupnosti platí:

## Slide 33: Diskrétní jednotkový obdélníkový impulz
definice:

## Slide 34: VI. ZÁKLADNÍ OPERACE S matematickými modely časových řad

## Slide 35
OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)

## Slide 36: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
násobení konstantou
x(n) ~ A·x(n),
A=2

## Slide 37: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
změna časového měřítka
x(n) ~ x(m·n),
kde m je kladné reálné číslo
m > 1 – časová komprese;
m < 1 – časová expanze
m = 1 – nic se neděje

## Slide 38: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
změna časového měřítka
x(n) ~ x(m·n),
kde m je kladné reálné číslo
m > 1 – časová komprese;
m < 1 – časová expanze
m = 1 – nic se neděje

## Slide 39: OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)
posunutí v čase
x(t) ~ x(t+),
 je reálné, od nuly různé číslo;
 > 0 – ?

## Slide 40: OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)
posunutí v čase
x(t) ~ x(t+),
 je reálné, od nuly různé číslo;
 > 0 – zpoždění
a) originál x(n); b) funkce x(n-1); c) funkce x(n+1);

## Slide 41: OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)
obrácení (inverze) časové osy
x(n) ~ x(-n) ,
a) originál x(n); b) funkce x(-n); c) funkce x(-n+1)

## Slide 42: shrnutí
definice základních modelů veličin (jednotkový skok, impulz, periodická posloupnost);
různé formy vyjádření harmonické posloupnosti;
co je frekvenční spektrum?
základní unární operace s posloupnostmi.

## Slide 43
OPERACE SE DVĚMA posloupnostMI (BINÁRNÍ operace)

## Slide 44: KONVOLUCE

## Slide 45: definice
Konvoluce je matematická operace mezi dvěma funkcemi x1(t) a x2(t) téhož argumentu definovaný (v případě spojitých funkcí) integrálem
kde funkce x2(t) se často nazývá konvoluční jádro.

## Slide 46: definice
Konvoluce je matematická operace mezi dvěma posloupnostmi x1(n) a x2(n) téhož argumentu definovaná součtovým vztahem
kde posloupnost x2(n) se často nazývá konvoluční jádro.

## Slide 47: Konvoluční zákonitosti
komutativní zákon
distributivní zákon
asociativní zákon

## Slide 48: Konvoluční zákonitosti
zákon o posunu v čase
Je-li ,
pak
a

## Slide 49: Konvoluční zákonitosti KAUZALITA
Kauzální je takový systém, jehož výstup v každém časovém okamžiku t0 závisí pouze na průběhu vstupní veličiny x(t) pro t  t0. Jinými slovy, hodnota výstupu systému v každém okamžiku závisí pouze na vstupu v daném okamžiku a jeho průběhu v minulosti, nikoliv na budoucích hodnotách vstupní veličiny. Systém, který tento požadavek nesplňuje, nazýváme nekauzální, příp. anticipativní.
Zprostředkovaně:
jako kauzální označujeme takové posloupnosti, pro které platí
x(n) = 0 pro n < 0.

## Slide 50: Konvoluční zákonitosti KAUZALITA
Konvoluce kauzálních funkcí:
Pro kauzální funkce platí s(t) = 0 pro t < 0

## Slide 51: Konvoluční zákonitosti
pro kauzální posloupnosti, tj. takové pro které platí x(n) = 0 pro n < 0 se konvoluční vztah mění na
V reálných podmínkách při zpracování reálných dat samozřejmě nejsou posloupnosti x1(n) a x2(n) nekonečné, nýbrž mají konečnou délku. Předpokládejme obecně N1 vzorků v případě posloupnosti x1(n) a N2 vzorků v případě posloupnosti x2(n). Dále položme x1(n) = 0 pro n  0, N1-1 a analogicky x2(n) = 0 pro n  0, N2-1.

## Slide 52: Konvoluční zákonitosti
šířková vlastnost konvoluce
Pokud jsou doby trvání (šířky, tj. počty vzorků posloupností, jejichž hodnoty jsou různé od nuly) posloupností x1(n) a x2(n) konečné, např. N1 v případě posloupnosti x1(n) a N2 pro x2(n) je počet vzorků výsledné konvoluční posloupnosti obou funkcí rovna N1+N2-1.

## Slide 53: Konvoluční zákonitosti
konvoluce posloupnosti s jednotkovým impulzem
Výsledkem konvoluce posloupnosti x(n) s jednotkovým impulzem je posloupnost x(n).
Z definice konvoluce vyplývá, že
Protože δ(n-m) reprezentuje jednotkový impulz posunutý oproti počátku o n vzorků, je suma ve výše uvedeném vztahu průběžně rovna hodnotě x(n). Proto

## Slide 54: diskrétní konvoluce schéma výpočetního algoritmu

## Slide 55: diskrétní kruhová konvoluce schéma výpočetního algoritmu

## Slide 56: diskrétní konvoluce příklad 1
Vypočtěte konvoluci posloupností x1(n) = {1, 2, -2, -1} a x2(n) = {1, -1, 1} ..
Řešení:
1 2 -2 -1
1 -1 1
1 2 -2 -1 1
1 -1 1
1 2 -2 -1 1
1 -1 1
1 2 -2 -1 -3
1 -1 1
1 2 -2 -1 3
1 -1 1
1 2 -2 -1 -1
1 -1 1
1 2 -2 -1 -1
1 -1 1

## Slide 57: diskrétní konvoluce příklad 2
Vypočtěte konvoluci posloupností x1(n) = {1, 2, -2, -1} a x2(n) = {1, -1, 1} ..
Řešení:
Pro výpočet se také občas uvádí následující výpočetní schéma:
{x10, x11, … x13} * {x20, x21, x22} =
= (x10. x20)(x10. x21)(x10. x22)
(x11. x20)(x11. x21)(x11. x22)
(x12. x20)(x12. x21)(x12. x22)
(x13. x20)(x13. x21)(x13. x22)
součet dílčích součinů v jednotlivých sloupcích

## Slide 58: diskrétní konvoluce příklad 2
Vypočtěte konvoluci posloupností x1(n) = {1, 2, -2, -1} a x2(n) = {1, -1, 1} .
Řešení:
Pro výpočet se také občas uvádí následující výpočetní schéma:
{1, 2, -2, -1} * {1, -1, 1} =
= 1 -1 1
2 -2 2
-2 2 -2
-1 1 -1
1 1 -3 3 -1 -1

## Slide 59: diskrétní konvoluce příklad 3
Vypočtěte konvoluci posloupností x1 = {1, 2, -2, -1} a x2(n) = {1, -1, 1}
Řešení:
Pro výpočet se také občas uvádí i následující maticové schéma:

## Slide 60: diskrétní konvoluce příklad 3

## Slide 61
ZA TÝDEN NASHLEDANOU