## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: VIII. VZORKOVÁNÍ

## Slide 3: DEFINICE
Vzorkování je postup výběru jednotlivých pozorování, na jehož základě získáváme informaci o vlastnostech sledované skutečnosti či jevu. Každé pozorování může obecně zahrnovat více vlastností (věk, diagnóza onemocnění, velikost napětí, …), které mohou být použity k identifikaci daného jevu či jeho části.
Vzorkováním rozumíme postup výběru určité podmnožiny (vzorku) dané množiny (veličiny, populace, dat, materiálu) tak, aby vlastnosti vybraného vzorku (dostatečně) přesně reprezentovaly vlastnosti celé množiny (signálu, populace, dat, materiálu).
Vzorkování je postup selekce jednotlivých pozorování s cílem získat určitou znalost o dané populaci, zejména pro účely statistické inference.

## Slide 4: příklady
volba frekvence a místa odběru pro hodnocení úrovně znečištění vodních toků;
volba parametrů digitalizace obrazu pro jeho přenos či archivaci;
volba tématu a množiny respondentů při průzkumu veřejného mínění;
výběr výrobků při výstupní kontrole kvality výroby;
výběr pacientů pro odhad vývoje daného onemocnění.

## Slide 5: DEFINICE
Vzorkováním dané časově proměnné veličiny rozumíme činnost, při které z průběhu určité veličiny, která je definovaná na spojitém definičním oboru, vybíráme hodnoty pouze v určitých časových okamžicích.
Hodnoty časových či prostorových souřadnic mohou být rozmístěny v definičním prostoru obecně nerovnoměrně, z hlediska práce s daty je ale výhodnější, pokud jsou souřadnice vzorků rozmístěny rovnoměrně (a v tom případě lze i teoreticky dovodit pravidlo pro maximální vzdálenost mezi každými dvěma vzorky).

## Slide 6: Vzorkování spojité veličiny
s(nTvz)

## Slide 7: ideální vzorkování
Aby bylo možné zjednodušit analýzu vlivu vzorkování na vlastnosti vzorkované veličiny, je navzorkovaná verze původní spojité veličiny s(t) vyjadřována ve tvaru s(t).sδ(t), kde sδ(t) je periodický sled jednotkových impulsů definovaný jako
Z toho pro navzorkovanou veličinu platí

## Slide 8: VZORKOVACÍ TEORÉM
s(t) → s(T1), s(T2), s(T3), …, s(Tn), …
s(t) → s(Tvz), s(2Tvz), s(3Tvz), …, s(nTvz), …

## Slide 9: VZORKOVACÍ TEORÉM
Reálné vzorkování
intuitivní (?) zdůvodnění minimální vzorkovací frekvence

## Slide 10: VZORKOVACÍ TEORÉM
Vzorkovací frekvence:
fvz > 2B = fN,
kde B je maximální kmitočet ve vzorkované veličině
fN –
Nyquistův, (Shannonův, Kotelnikovův) kmitočet
TN = 1/fN = 1/2B
Nyquistův interval (perioda), vzorkovací interval (perioda)

## Slide 11: VZORKOVACÍ TEORÉM
Reálné vzorkování
fvzr = (4÷5).fN

## Slide 12: VZORKOVACÍ TEORÉM
Aliasing – překrývání spekter
překrývání spekter - aliasing

## Slide 13: harmonická posloupnost
když T = NTvz a tedy f = 1/NTvz nebo
Komplexní exponenciála samozřejmě rovněž reprezentuje periodickou veličinu, protože platí
kdy exp(2i) = cos(2) + i.sin(2) = 1 + i.0 = 1

## Slide 14: HARMONICKÁ FUNKCE A VZORKOVÁNÍ

## Slide 15: Rekonstrukce spojité funkce z navzorkované posloupnosti
Předpokládejme, že původní spojitá funkce xa(t) měla frekvenč-ně omezené spektrum Xa(f), tj. platí pro ni
kde je X(f) frekvenční spektrum dané posloupnosti. Protože víme, že spektrum navzorkované posloupnosti je periodické s periodou danou vzorkovací frekvencí, zajímá nás pouze její jedna (první) perioda, pro kterou v rozsahu frekvencí |f| fvz/2 platí

## Slide 16: Rekonstrukce spojité funkce z navzorkované posloupnosti
Potom pro původní funkci xa(t) je
tj. původní funkce je dána nekonečným součtem vzorkovacích funkcí, které procházejí každou hodnotou xa(t) z nekonečného počtu vzorků navzorkované posloupnosti.

## Slide 17: Rekonstrukce spojité funkce z navzorkované posloupnosti

## Slide 18: IX. FREKVENČNÍ TRANSFORMACE  ČASOVÉ ŘADY 

## Slide 19: harmonická analýza diskrétních posloupností
diskrétní Fourierova řada
Fourierova transformace s diskrétním časem - DTFT
diskrétní Fourierova transformace - DFT
rychlá Fourierova transformace - FFT

## Slide 20: Rozklad periodické časové řady
spojitá veličina – opakování
Fourierova řada (v komplexním tvaru)
kde cn jsou komplexní Fourierovy koeficienty
Ω – úhlový kmitočet základní harmonické složky (základní harmonická);
.
.
.

## Slide 21: FOURIEROVA ŘADA PRO DISKRÉTNÍ posloupnosti
nechť x(kTvz) je periodická posloupnost s periodou NTvz; pak x(kTvz) lze rozložit pomocí komplexní exponenciální Fourierovy řady
kde
.
.

## Slide 22: FOURIEROVA ŘADA PRO DISKRÉTNÍ posloupnosti
nechť x(kTvz) je periodická posloupnost s periodou NTvz; pak x(kTvz) lze rozložit pomocí komplexní exponenciální Fourierovy řady
kde
ZÁVĚR
je-li časová řada periodická, je frekvenční spektrum diskrétní; tj. nezáleží na spojitosti či diskrétnosti časových dat, důležitá je jejich periodičnost.
.
.

## Slide 23: FOURIEROVA ŘADA DŮKAZ
změňme index sumace ve vztahu pro výpočet koeficientu cn
.
.
.

## Slide 24: FOURIEROVA ŘADA DŮKAZ
(součet N členů geometrické posloupnosti )

## Slide 25: FOURIEROVA ŘADA PŘÍKLAD
x(kTvz) = A.cos(2k/N) je periodická posloupnost s periodou N

## Slide 26: FOURIEROVA ŘADA PŘÍKLAD

## Slide 27: FOURIEROVA TRANSFORMACE S DISKRÉTNÍM ČASEM - DTFT
nechť x(kTvz) je časově omezená posloupnost s diskrétním časem s x(kTvz)=0 pro všechna celá k>N1 a k<-N1, kde N1 je celočíselná konstanta
vz
vz

## Slide 28: FOURIEROVA TRANSFORMACE S DISKRÉTNÍM ČASEM - DTFT
dále, nechť pro kladné sudé celé číslo N>2N1 označíme periodický signál s periodou NT, který je x(kTvz) pro k = -N/2, -(N/2)+1, …, -1, 0, 1, …, (N/2)-1.
z definice máme

## Slide 29: FOURIEROVA TRANSFORMACE S DISKRÉTNÍM ČASEM - DTFT
protože je periodická posloupnost s periodou NTvz, má Fourierovu řadu
.
.

## Slide 30: FOURIEROVA TRANSFORMACE S DISKRÉTNÍM ČASEM - DTFT
Z definice vyplývá, že poslední uvedený vztah lze přepsat do tvaru
kde ω je pro N→ spojitá (nediskrétní) veličina.
.

## Slide 31: FOURIEROVA TRANSFORMACE S DISKRÉTNÍM ČASEM - DTFT
ZÁVĚR
je-li časová řada neperiodická a nekonečná, je frekvenční spektrum spojité; tj. nezáleží na spojitosti či diskrétnosti časových dat, důležitá je jejich neperiodičnost a nekonečná doba trvání.
.

## Slide 32: DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE - DFT
aby bylo možné počítat s frekvenčním spektrem na počítači, je třeba spektrální funkci diskretizovat;
předpokládejme, že diskrétní veličina x(nTvz)=0 pro n < 0 a n ≥ N-1, pak DFT je definována vztahem

## Slide 33: ZPĚTNÁ DISKRÉTNÍ FT – DFT-1

## Slide 34: INVERZIBILITA DFT

## Slide 35: DFT ω1 = 2Ω = 4/NTvz

## Slide 36: DFT ω1 = 2,5Ω = 5/NTvz

## Slide 37: DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE - DFT
ZÁVĚR
je-li časová řada konečná a frekvenční spektrum diskrétní, pak její frekvenční spektrum je rovno spektru diskrétní Fourierovy řady s periodou rovnou době trvání časové řady