## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: VNĚJŠÍ POPIS LINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ

## Slide 3: Model dravec/kořist
x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.x(k).y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.x(k).y(k) - k4.y(k)

## Slide 4: Model dravec/kořist
x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.x(k).y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.x(k).y(k) - k4.y(k)
lineární ? nelineární

## Slide 5: Model dravec/kořist
x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.x(k).y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.x(k).y(k) - k4.y(k)
a) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.y(k) - k4.y(k) = (k2.k3 - k4).y(k)
b) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.x(k) = (k1 - k2).x(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.x(k) - k4.y(k)

## Slide 6: vnitřní stavový popis
Dynamika je vyjádřena jejich hodnotami stavových proměnných v následujícím časovém kroku.
kde s(k+1) = (s1(k+1), s2(k+1), …, sn(k+1))T je vektor hodnot stavových veličin v čase k+1, s(k) je vektor hodnot stavových veličin v čase k a vektor x(k) představuje hodnoty vstupních posloupností v čase k. Matice A(n,n) je matice dynamiky systému a její (v případě lineárních, časově invariantních systémů konstantní) prvky vyjadřují vztah mezi hodnotami stavových veličin v čase k+1 a k. Matice B(n,m) je tzv. vstupní matice systému a popisuje vzájemný vztah mezi hodnotami stavových veličin v čase k+1 a hodnotami vstupních veličin v čase k.

## Slide 7: vnitřní stavový popis
a) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.y(k) - k4.y(k) = (k2.k3 - k4).y(k)

## Slide 8: vnitřní stavový popis
a) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.y(k) - k4.y(k) = (k2.k3 - k4).y(k)

## Slide 9: vnitřní stavový popis
Informaci o ději uvnitř systému získáváme prostřednictvím hodnot výstupních veličin, které určujeme pomocí druhé stavové rovnice, kterou píšeme ve tvaru
kde kromě již výše použitých symbolů je y(k) = (y1(k), y2(k), …, yr(k))T vektor hodnot výstupních posloupností v čase k, matice C(r,n) matice popisující vliv stavu systému na výstup a matice D(r,m) je matice přímých vstupně-výstupních vazeb.

## Slide 10: vnitřní stavový popis
a) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.y(k) - k4.y(k) = (k2.k3 - k4).y(k)

## Slide 11: vnitřní stavový popis
a) x(k+1) = xb - xd = k1.x(k) - k2.y(k)
y(k+1) = yb - yd = k2.k3.y(k) - k4.y(k) = (k2.k3 - k4).y(k)

## Slide 12: XII. STABILITA

## Slide 13: KDY JE A KDY NENÍ SYSTÉM STABILNÍ
Stabilita - vlastnost systému, kterou můžeme charakterizovat jeho schopností udržet své chování či rysy (parametry) v předepsaných mezích i za případného vnějšího rušivého působení.
Rovnováha - relativně stálý stav systému, vzniklý vyrovnáním vlivů na systém působících.

## Slide 14: KDY JE A KDY NENÍ SYSTÉM STABILNÍ

## Slide 15: Stabilita nelineárních systémů
Ljapunovská stabilita: Rovnovážný stav xe je ljapunovsky stabilní právě tehdy, když ke každému  > 0 existuje δ > 0 takové, že pro libovolný počáteční stav x0, který leží v okolí δ rovnovážného stavu, tj.
platí, že všechny stavy x(t), které jsou řešením systému, leží v blízkosti rovnovážného stavu, tj.
  Nevyžadujeme, aby řešení konvergovalo do rovnovážného stavu, ale pouze vyžadujeme, aby se mu příliš nevzdalovalo.

## Slide 16: Stabilita nelineárních systémů
Ljapunovská stabilita

## Slide 17: Stabilita lineárních systémů
asymptotická stabilita:
asymptoticky stabilní systém je systém, jehož přirozená odezva časem zaniká

## Slide 18: Stabilita lineárních systémů
dva základní přístupy k určení stability:
stabilita vynuceného pohybu/externí stabilita;
stabilita vůči počátečnímu stavu/interní (daná konvergencí přirozené odezvy);

## Slide 19: STABILITA VYNUCENÉHO POHYBU
tendence systému reagovat přiměřeně na konečný podnět (co do hodnot i trvání) a po jeho zániku se vrátit do výchozího stavu (není nezbytnou podmínkou);
stabilita BIBO (Bounded Input Bouded Output)
DEFINICE:
Systém je stabilní, pokud na každý ohraničený vstup x(t) [x(nTvz)] reaguje rovněž ohraničeným výstupem y(t) [y(nTvz)].
Dle této definice lze ověřit pouze nestabilitu – jakmile je nalezen takový vstup, pro který se systém chová nestabilně, je systém nestabilní. Pokud na všechny vyzkoušené ohraničené vstupní posloupnosti reaguje systém stabilně, neznamená to ještě, že neexistuje žádný vstup, na který by reagoval nestabilně.

## Slide 20: STABILITA VYNUCENÉHO POHYBU
Nutnou a postačující podmínkou pro tuto formu stability je tzv. Hurwitzovo kritérium, které je v diskrétním tvaru
kde h(k) je impulzní charakteristika systému.

## Slide 21: STABILITA VYNUCENÉHO POHYBU
Pokud platí výše uvedená podmínka a současně je vstupní posloupnost ohraničená, tj.
pak z konvoluční sumy
je
W,V < 
výstupní posloupnost je ohraničená a Hurwitzova podmínka je postačující. Že je to i podmínka nutná, dokažme sporem.

## Slide 22: STABILITA VYNUCENÉHO POHYBU
Předpokládejme, že Hurwitzova podmínka neplatí, tj.
a přesto je systém stabilní. Pokusme se nyní najít takovou posloupnost, která by nesplňovala základní, výše uvedenou podmínku BIBO stability, tj. že by na ohraničený vstup systém reagoval neomezeným výstupem.
Pro vstupní posloupnost použijme
x(i) = sign[h(k-i)], tj. x(k-i) = sign[h(i)].
, tj.
,

## Slide 23: STABILITA VYNUCENÉHO POHYBU
Potom
Není-li Hurwitzova podmínka splněna, je systém nestabilní. Je tedy současně i podmínkou nutnou.
, tj.
,

## Slide 24: Stabilita vůči počátečnímu stavu
je dána jen a jen vlastnostmi systému samotného – interní stabilita;
lze ji rozpoznat z vlastností některého (libovolného) popisu jeho vlastností. Jak existuje několik způsobů popisu lineárního systému, tak existuje i více kritérií (metod), jak interní stabilitu vůči počátečnímu stavu odhalit.
zabývejme se tím nejběžnějším způsobem podle polohy pólů obrazové přenosové funkce (resp.vlastních čísel matice systému) a ukažme na základě dílčích případů, jaká je oblast, ve které se musí nacházet póly stabilního v čase diskrétního systému.

## Slide 25: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Lineární stacionární systém je asymptoticky stabilní právě tehdy, jsou-li póly systému v absolutní hodnotě (resp. vlastní čísla matice systému) menší než 1.

## Slide 26: Vnější popis lineárního systému nulové body a póly
A – zesílení; zni … nulové body; zpi … póly

## Slide 27: Stabilita vůči počátečnímu stavu

## Slide 28: VLASTNOSTI Z TRANSFORMACE
x(k) | X(z)
(k) | 1
(k–i) | z-i
(k), resp. –(–k–1) | 
ak(k), resp. –ak (–k–1) | 
kak(k), resp. –kak (–k–1) | 
(k+1)ak(k) | 
cos(k0) (k) | 
sin(k0) (k) | 
[ak·cos(k0)] (k) | 
[ak·sin(k0)] (k) | 

## Slide 29: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Příklad: Mějme diskrétní systém s přenosovou funkcí
Tento systém je nestabilní.
Póly přenosové funkce jsou:
z1,2 = -0,4; z3 = -0,667; z4 = 0,1; z5 = -1-i; z6 = -1+i;

## Slide 30: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = -1; z2 = 0,5; z3 = -0,5-0,2i; z4 = -0,5+0,2i;

## Slide 31: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = -1; z2 = 0,5; z3 = -0,5-0,2i; z4 = -0,5+0,2i;
Systém je na mezi stability.

## Slide 32: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = -1; z2 = 0,5; z3 = -0,5-0,2i; z4 = -0,5+0,2i;
Systém je na mezi stability.
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = 0,1; z2 = -0,5-0,2i; z3 = -0,5+0,5i;

## Slide 33: Stabilita vůči počátečnímu stavu
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = -1; z2 = 0,5; z3 = -0,5-0,2i; z4 = -0,5+0,2i;
Systém je na mezi stability.
Příklad: Nechť jsou póly diskrétního systému
z1 = 0,1; z2 = -0,5-0,2i; z3 = -0,5+0,5i;
Systém je stabilní, nicméně koeficienty jmenovatele jeho přenosové funkce nejsou reálné a tedy odezva na reálný vstup je komplexní.

## Slide 34: XIII. SPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ ZPĚTNÁ VAZBA

## Slide 35: SÉRIOVÉ (KASKÁDNÍ) ZAPOJENÍ

## Slide 36: SÉRIOVÉ (KASKÁDNÍ) ZAPOJENÍ

## Slide 37: PARALELNÍ ZAPOJENÍ

## Slide 38: PARALELNÍ ZAPOJENÍ

## Slide 39: ZPĚTNOVAZEBNÍ ZAPOJENÍ
E(z) = X(z) - V(z) X(z) = E(z) + V(z)

## Slide 40: ZPĚTNOVAZEBNÍ ZAPOJENÍ
kladná ZV

## Slide 41: ZPĚTNÁ VAZBA VLASTNOSTI
zvýšená přesnost – např. schopnost věrně reprodukovat vstup;
snížená citlivost poměru výstup/vstup na změny parametrů systému;
snížený vliv nelinearit;
snížený vliv vnějších poruch a šumu;
širší rozsah frekvenčního pásma;
tendence k oscilacím a nestabilitě;

## Slide 42: ZPĚTNÁ VAZBA PRINCIP REGULACE

## Slide 43: BIOLOGICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA
Biologická zpětná vazba je mechanismus, který prostřednictvím měření a smyslově vnímatelného znázornění stavu určitého subsystému lidského organismu umožňuje tento stav změnit volní činnosti vyšetřované osoby.
Může-li si člověk prostřednictvím určitého přístroje uvědomit stav či změnu stavu svého organismu (které by si normálně nevšimnul), např. generování EEG signálu s převažujícím výskytem složek o frekvencích z intervalu 8 – 12 Hz – rytmus alfa, pak se může naučit tento stav do určité míry ovlivňovat.

## Slide 44: BIOLOGICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA
Veličiny, které mohou být biologickou zpětnou vazbou vědomě modifikovány, jsou např. klidové svalové napětí, srdeční rytmus, tlak krve, periferní tok krve (vasokonstrikce, resp. vasodilatace), kožní odpor či EEG signál.
Znázornění hodnoty sledované veličiny je především vizuální (poloha ukazatele, umístění bodu na ploše obrazovky) nebo akustické (výška či hlasitost tónu). V poslední době se prosazuje forma jednoduchých počítačových her.
Možnost (schopnost) ovlivňovat stav vlastního organismu umožňuje využít tohoto principu v terapii psychických poruch různého typu.