## Slide 1: Sledování parametrů imunitní odpovědi
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

## Slide 2: Které parametry imunitního systému měříme
Počty a typy krevních buněk
Fagocytóza
Aktivita komplementového systému
Aktivita lysozymu
Hladiny sérových bílkovin
Hladiny celkových a specifických protilátek
Produkci kyslíkových radikálů
Antioxidační mechanismy

## Slide 3: S jakým materiálem pracujeme
Buňky ex vivo: plná krev kapilární, žilní
Tělní tekutiny: plasma, sérum, hemolymfa
Vzorky lidské: odběry u sportovců, studentů
Vzorky zvířecí: zamražená plasma, sérum, spolupráce s VFU

## Slide 4
Odběr kapilární krve z prstu a separace plasmy

## Slide 5: Počty a typy krevních buněk
počítání krevních elementů v Bürkerově komůrce
krevní diferenciál

## Slide 6: Zjednodušené schéma imunitní reakce

## Slide 7: Důležité pojmy v IS: antigen a protilátka
Antigen – cizorodá látka, na kterou imunitní systém reaguje tvorbou protilátek. Antigeny jsou části patogenních mikroorganismů -bakterie, viry, houby, plísně, paraziti
Protilátka – bílkovina tvořená B lymfocyty, která specificky váže antigen a zneškodní ho.
Třídy protilátek (imunoglobulinů):
IgM, IgG, IgA IgD, IgE
Koncentrace IgG v plasmě: 8 -18 g/l

## Slide 8: Stanovování množství protilátek
Základní princip: reakce antigenu a protilátky
Různé způsoby uspořádání, možnost navázat jednu ze složek na nosiče.
Stanovení:
kvalitativní (izotyp, specifita) x kvantitativní (množství, koncentrace)
Precipitace: vznik zákalu po reakci Ag – Ab v tekutém prostředí
Popsána v r. 1929 Heidelberg a Kendall

## Slide 9: Stanovení protilátek: nefelometrie, turbidimetrie
Při reakci Ag a Ab vzniká zákal-precipitát, jehož intenzita je při konstantním množství Ab úměrná koncentraci vyšetřovaného Ag
Vhodná pro: kvantitativní stanovaní protilátek ale i jiných sérových proteinů
Podmínkou je, aby byla komerčně dostupná protilátka proti stanovované složce.
Detekční limity: nefelometrie nad 10 mg/l, turbidimetrie 20 – 30 mg/l.

## Slide 10
Stanovení protilátek: ELISA metoda
Imobilizace jedné ze složek reakce (Ag – Ab) navázáním na pevný povrch (jamka destičky). Druhý reaktant se přidává v roztoku a vytvořené komplexy se detekují pomocí enzymatického systému.
Příklad využití metody ELISA pro detekci specifických protilátek v plasmě:
Na vnitřní povrch jamek se naváže jeden reaktant (Ab)
Přidá se vyšetřovaný vzorek (plasma) s obsahem druhého reaktantu (Ag)
Přidá se tzv. konjugát (protilátka proti vyšetřovanému reaktantu – sekundární protilátka - značená enzymaticky)
Přidá se substrát pro enzym a detekční systém (sloučenina, která při enzymatické reakci mění barvu) a detekuje se spektrofotometricky
ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY = ELISA

## Slide 11
Na tuhou fázi se naváže Ab.
Na ni se potom navazuje známé nebo neznámé množství antigenu.
Přidá se volná enzymem značená Ab, která reaguje s volnými hapteny antigenu imobilizovaného vazbou do komplexu s Ab.
Přidá se substrát na detekci enzymové aktivity.
Konkrétní schéma použití ELISA metody pro detekci antigenu ve vzorku

## Slide 12
Konjugát: protilátka s navázaným enzymem – peroxidázou
Substrát: peroxidu vodíku
Chromogen: ortofenylén- diamin hydrochlorid = OPD. V přítomnosti peroxidu vodíku dochází ke změně barvy, která je detekovatelné na spektrofotometru
Přístroje: ELISA – reader je spektrofotometr upravený na odečítání absorbance v reakčních jamkách. Filtry jsou nastavené s volitelnou vlnovou délkou optimální pro určitý ELISA systém (obvykle mezi 405 až 570 nm) v závislosti na typu použitého konjugátu a substrátovo - chromogenním roztoku.
ELISA: pojmy, detekce, výsledek

## Slide 13
Rozetování erytrocytů způsobené Borrelia burgdorferi sensu lato
Rozetování červených krvinek je známý jev, kdy se erytrocyty formují do shluků, které jsou pozorovatelné pomocí mikroskopu. V sedmdesátých letech 20. století byly rozetové metody velmi významné pro rozlišení, případně separaci základních subpopulací lymfocytů a pro diagnostiku leukémií.
Dále je fenomén rozetování erytrocytů popsaný při malárii, jejímž původcem je prvok Plasmodium falciparum. Zde se erytrocyty napadené původcem obalují zdravými erytrocyty a vzniklé rozety ucpávají kapiláry a způsobují mikroembolizace.
Na konci 90. let minulého století bylo zjištěno, že rozety s erytrocyty tvoří i některé druhy borelií vyvolávajících návratnou horečku, např. B. crociduraeu B. hispanica, B. duttonii a B.coriaceae

## Slide 14
Příklad rozety z erytrocytů nahloučených kolem centrální buňky
Kultury Borrelia burgdorferi s. l.
Rozety vzniklé při smíchání kultury borrelií s lidskými erytrocyty.
?? Fenomén rozetování může být spojen se závažnějším průběhem onemocnění ??
Foto: T. Lefnerová

## Slide 15
Otázka závislosti tvorby roset (borrelie plus erytrocyty) na krevní skupině ABO systému
Počet rozet v objemu 0,1 μl reakční směsi u jednotlivých vzorků podle krevních skupin

## Slide 16
V prezentaci byly použity obrázky převzaté z:
Bartůňková, Paulík a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada Publishing, 2005
Hořejší, Bartůňková: Základy imunologie, Triton, 2002
https://is.muni.cz/auth/osoba/35892#skolitel
Realizované závěrečné práce: