## Slide 1: C9500 Užitá chemie 7. lekce Polymerní materiály
Mgr. Ing. Radka Kopecká, Ph.D.
175344@mail.muni.cz

## Slide 2
Polymery jsou především organické látky, přírodního (např. kaučuk) nebo syntetického původu (mohou být i anorganického charakteru – např. silikony).
Polymerní látky
Polymer-látka tvořená makromolekulami, ve kterých se opakují atomy nebo skupiny atomů (konstituční jednotky) navzájem spojených v tak velkém počtu, že existuje řada vlastností, které se znatelně nezmění přidáním nebo odstraněním jedné nebo několika konstitučních jednotek.
Monomer-sloučenina tvořená molekulami, obsahujícími nejméně jednu dvojnou vazbu nebo dvě funkční skupiny, které vzájemnou reakcí vytvoří polymer, tj. molekula monomeru se přemění na konstituční jednotku polymeru. Monomerní jednotka (mer) – největší konstituční jednotka vznikající v průběhu polymerizace z jediné molekuly monomeru.
Polymerizace (polymerace) – proces, ve kterém se monomer nebo směs monomerů přeměňuje na polymer
Názvosloví polymerů:
Názvosloví založené na názvu suroviny (zdroje, monomeru), př. polyethylen, polystyren, polyvinylchlorid
Názvosloví založené na struktuře polymeru (IUPAC), př. poly(methylen), poly(1-fenylethylen), poly(1-chlor-ethylene)

## Slide 3
Historické mezníky vývoje plastických hmot

## Slide 5: Stavba polymerů
Vnitřní stavba polymerního řetězce
  Mezi atomy v řetězci – kovalentní vazba
  Mezi různými řetězci – van der Waalsovy vazby
Možnost pohybu - rotace
Kovalentní vazba
Zesítění struktury – kovalentní vazby i mezi řetězci.

## Slide 7
Polymerizace:
  Aditivní polymerizace – nevzniká meziprodukt
  Kondenzační polymerizace – vzniká (odštěpuje se) meziprodukt, např. voda
Aditivní polymerace
Kondenzační polymerace

## Slide 15: Dělení plastů
Podle původu
    přírodní
    syntetické
Podle složení a teplot.chování
    termoplasty
    reaktoplasty
    elastomery
Podle výroby
    polymeráty
    polykondenzáty
    polyadukty
Podle molekulární struktury
    lineární
    větvené
    síťované
Podle aplikací
    standardní
    hi-tech,…
Podle chemického složení

## Slide 35
Z kaučukovníku brazilského – bílá šťáva – latex
90% se vyrábí synteticky
Poly -1,3 – butadien, polyizopren
Butadien – styrenový kaučuk, nejběžnější, podrážky bot, pneumatiky
Vulkanizace – S můstky mezi vlákny, tvrdost
Měkká pryž – guma na gumování, prezervativy, chirurgické rukavice
Kaučuky
Anorganické polymery – polysiloxany (silikony)
Si-O – pevná a pružná vazba
Silikonové kaučuky a oleje – tepelně odolné
Vlasové kondicionery
Separátory (oddělení od formy – např. v gumárnách)