## Slide 1: GI231 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Jakub Výravský
Vojtěch Wertich
Přemysl Pořádek
Lekce: 2
Vkládání vrtné dokumentace

## Slide 2
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Formát dat
Do leapfrogu je možné importovat data ve formátu CSV (dá se s ním pracovat v MS-Excel), ASCII, nebo text, případně využít např. firemní databáze
Data musí být v několika souborech
  Collar, který obsahuje základní informace o vrtu (název,x,y,z souřadnice začátku,max.hloubka)
  Survey, který obsahuje průběh vrtu (název vrtu,hloubka,azimut,sklon v dané hloubce)
  Interval tables, zde může být několik souborů obsahujících důležité informace (litologie, koncentrace zájmových prvků, charakter alterace atd.), formátování interval tables je: název vrtu,začátek intervalu,konec intervalu,měřená veličina
Aby mohl program data načíst, jsou jednotlivé sloupce odděleny speciálním znakem (lze definovat při načítání souboru / . , ; atd.). Na „západě“, kde mají desetinné tečky, používají jako oddělovací znak čárku
Podívejte se na formátování souborů v rámci cvičných dat.

## Slide 3
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Proces vkládání
Klikneme pravým tlačítkem na „Drillhole data
Pro import dat ve formátu csv klikneme levým tlačítkem
Možnosti vkládání dat z různých databází

## Slide 4
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Pro větší přehlednost a snadnější manipulaci je dobré mít všechny soubory v jedné složce a vhodně pojmenované (collar jako collar atd.)
Pokud to tak je, stačí zadat pouze cestu k souboru collar a program sám doplní zbývající soubory
Klikneme levým tlačítkem a zadáme cestu k souboru collar
Program doplní ostatní soubory, pokud ne, je potřeba jejich umístění zadat ručně
Nakonec klikneme na import

## Slide 5
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Vkládání souboru Collar
Zde můžeme nastavit, které znaky ve vkládaném CSV souboru mají sloužit jako oddělovače sloupců, desetinných čísel atd.
Rozkliknutím zde si vybíráme, které sloupce chceme importovat a co jednotlivé sloupce představují. Program data přiřazuje sám, ale ne vždy správně, je potřeba zkontrolovat.
V programu může být naimportován zároveň jen jeden souřadnicový systém, výběrem jednoho se automaticky odznačí případné ostatní
Klikneme na next a provedeme obdobně pro ostatní soubory

## Slide 6
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Import interval tables
Sloupec s názvy hornin importujeme jako „Lithology“ a ostatní případné další charakteristiky (zvětrávání, alterace) jako „Category“.
Zbývá už jen finish 

## Slide 7
Lekce: 2 vkládání vrtné dokumentace GI231 - 3D modelování v programu Leapfrog Geo
Zobrazení importovaných dat
Kliknutím, podržením levého tlačítka a přetažením přeneseme importované soubory do scény