## Slide 1: Měření radiační bilance a rychlosti větru
Michael matějka, matejkamichael@mail.muni.cz

## Slide 2: Zadání cvičení – radiační bilance
Dostanete naměřená napětí a kalibrační konstanty
Vypočítejte toky záření ve W/m2
  SW = V/C
  u dlouhovlnného záření provést korekci na teplotu přístroje Tr:
    LW = V/C + 5,67 * 10-8 * Tr4,
Vypočítejte celkovou energetickou bilanci povrchu
Vykreslete graf, kde budou zobrazeny jednotlivé složky radiační bilance a celková bilance
Zamyslete se nad možnými příčinami pozorovaných změn (denní chod, oblačnost, terénní překážky)
Vykreslete průběh teploty vzduchu a zhodnoťte, jaký vliv měly změny radiační bilance na změny teploty
LWout
LWin
Rnet
SWin
SWout

## Slide 3: Zadání cvičení – anemometr
Vypočítejte průměrnou rychlost větru a její směrodatnou odchylku v 2-hodinovém kroku
Vykreslete tyto 2-hodinové průměry a směrodatné odchylky do grafu
Mají tyto proměnné nějaký denní chod?
Zobrazte si pomocí bodového grafu naměřené směry větru
Jaký směr větru ve studovaném období převažoval?
Odevzdání: (doplnit)