## Slide 1: Fragmentační analýza a profil DNA

## Slide 2: Elektroforéza
Separační metody založené na pohybu nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli, přičemž různé částice mají různou elektroforetickou mobilitu (tj. pohybují se v poli rozdílnou rychlostí).
Na základě této rozdílné pohyblivosti tak doje k separaci jednotlivých typů částic.

## Slide 3: Princip ELFO
+
_
+
_
Vzorek obsahuje směs DNA fragmentů různé délky
Po vložení napětí se fragmenty začnou gelem pohybovat k anodě
Fragmenty se v gelu rozdělí podle své délky

## Slide 4
Vzorek DNA nanesen do malé jamky v gelovém plátu (vodorovný nebo svislý) ponořeném v pufru mezi elektrodami.
Agarózový gel (AGE)
Polyakrylamidový gel (PAGE)
Výsledek: proužky (bandy)
Velikostní standard (žebříček) – uměle připravená směs fragmentů několika známých délek

## Slide 6: Kapilární elektroforéza
vzorek elektrickým pulzem nabrán na začátek tenké skleněné kapiláry naplněné polymerem lineárního akrylamidu nebo polydimethylamidu
detekce fragmentů prováděna v průběhu času: každý fragment je již před analýzou označen fluorescenční barvou (zpravidla začleněním označeného primeru v průběhu PCR)
při průchodu fluorescenčně značených fragmentů spec. okénkem laserový paprsek vybudí silnou fluorescenci, která je zaznamenána CCD detektorem
vnitřní standard (žebříček) – přidáván přímo do analyzovaného vzorku
čím kratší fragment je, tím dříve doputuje k okénku v kapiláře
délka fragmentu určena podle relativní doby, kterou fragment potřebuje k dosažení okénka kapiláry (na základě porovnání s velikostním standardem).

## Slide 7: Genetický analyzátor 3130

## Slide 9: Genetický analyzátor 3500

## Slide 11
+
_
+
_
Vzorek s fluorescenčně značenými DNA fragmenty různé délky putuje skleněnou kapilárou naplněnou polymerem
Při průchodu fragmentu detekčním okénkem vyvolá laser silnou fluorescenci, která je zaznamenána CCD detektorem
čas T1
čas T2
čas T3
T1
T2
T3
V časovém záznamu elektroforézy – elektroforetogramu – se zvýšení fluorescence projeví jako tzv. pík
+
_

## Slide 12: Postup přípravy vzorků
PCR amplifikace – multilokusová; několik párů primerů (jeden primer z každého páru označen fluorescenční barvičkou) + pár primerů pro PCR specifického úseku v genu pro amelogenin (určení pohlaví)
Kapilární elektroforéza – PCR produkt spolu s vnitřním standardem napipetujeme do zkumavky s formamidem (silně denaturující účinek), resp. HiDi formamid+vnitřní standard a pak přidám vzorek

## Slide 13
100 bp
120 bp
200 bp
180 bp
140 bp
225 bp
80 bp
60 bp
158 bp
194 bp
Monoplex – analýza jediného STR lokusu
Multiplex – analýza několika STR lokusů
lokus 1
lokus 2
lokus 3
lokus 4
lokus 5
lokus 6

## Slide 14: Délka fragmentu x struktura
délkový polymorfismus – nerozpoznám bodové mutace
- příklad: AAGT AAGT AAGT AAGT AAGT AAGT AAGT AATT AAGT AAGT AAGT AAGT AAGT
Delece
příklad: TH01 9.3 – TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCA
TCAT TCAT TCAT TCA TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT
důležitý je počet písmenek dělitelný 4-mi

## Slide 15: Stutter
malý peak před „reálnou“ alelou
o právě jedno opakování kratší (min. výška u Pent D a E – výhoda u směsí
dobře hodnotitelný u jednoduchých profilů DNA
u směsného profilu se nutně nemusí jednat o stutter, ale o alelu minoritního zůstavitele

## Slide 16: Non-templátova adice
Adenylace - ‘+A’ forma amplikonu
Taq polymerase, používaná na PCR, přidává na 3´konec produkt kopírující templátové vlákno
většinou právě adenosin
výsledkem je vlákno o jeden nukleotid delší
řešením je přidat další krok o teplotě 60°C nebo 72°C po ukončení cyklů

## Slide 17: Mikrovarianty a off-ladder alely
jedna alela je v daném binu a druhá se vymyká
pokud již byla pozorována, výrobce kitu jí zařadí do „ladderu“ a systém ji označí velikostí (číslem)
úplná novinka je mimo biny a systém ji označí jako off-ladder a je potřeba dopočítat velikost a v každém případě pro jistotu zopakovat od kroku amplifikace

## Slide 18: Alelický drop out a nulové alely
Alela se nezobrazí, protože:
zájmová oblast je poškozená (není zde repetice)
poškození v prostoru před zájmovou oblastí
místo nasedání primeru je poškozené (mutované, degradace)

## Slide 19: Směs více vzorků
v lokusu se objevuje více jak dva píky
v lokusu jsou píky různé výšky se zjevnou imbalancí mezi jednotlivými píky
jedná se o stutter více jak 15% (až 25 %) výšky vedlejšího píku

## Slide 20: Degradovaná DNA

## Slide 21
lokus 1
lokus 2
lokus 3
lokus 4
lokus 5
lokus 6
nerovnováha píků u heterozygota
alelický drop-out
lokusový drop-out
zvýšení stutteringu
alelický drop-in
STANDARDNÍ PROFIL
LT-DNA PROFIL

## Slide 22: Raw data

## Slide 24: K hodnocení:
velikostní standard (Sice standard)
žebříček (Ladder)
pozitivní kontrolu

## Slide 25: Bukální stěr

## Slide 26: Stopa 1 osoba

## Slide 27: Směs 2 osob