## Slide 1: Bi6120 Rostlinné explantáty 2.
Základní podmínky
kultivace in vitro
Požadavky na vybavení laboratoře

## Slide 2: Základní podmínky kultivace in vitro
aseptická kultura nutnost sterilizace a desinfekce
vhodná výživa explantátu živná média
vhodné fyzikální podmínky
– osvětlení (intenzita, fotoperioda…)
– teplota
– koncentrace plynů
– vlhkost vzduchu

## Slide 3: Sterilizace a desinfekce
A. Fyzikální
• mechanická a elektrostatická
vzduch očkovacích boxů (laminární, 2. třída)
filtrace termolabilních látek - filtry:
skleněné (frity G5, S4)
membránové (Seitz, Millipore, Sartorius) 0,22mm
• UV záření (kultivační místnosti, boxy)
• teplota
suché nebo vlhké teplo
Notes: Mercury UV bulbs primarily emit light at 254 nanomers, while pulsed xenon UV bulbs emit UV light at several different germicidal wavelengths.

## Slide 4: Laminární box, flowbox, očkovací box
Pro zajištění sterility prostředí
Vzduch je veden přes HEPA filtr a plynulým laminárním prouděním směrem k uživateli
Obvykle z nerezavějící oceli bez mezer nebo spojů, kde by se mohly usazovat spory
Horizontální a vertikální
Katalog firmy Gelaire

## Slide 5
horizontální:
FATRAN (JZD Pokrok Žilina)
GELAIRE (AV ČR Poříčí)
• vertikální:
UNIFLOW (z Kolína/n. R.)
GELAIRE, AURA (v A2)
http://www.labo-ms.cz/pouzite-laboratorni-vybaveni/laminarni-boxy/337

## Slide 6: HEPA - filtr
https://en.wikipedia.org/wiki/HEPA
„High Efficiency Particulate Air“
Mechanismy zadržení částic
1. efekt síta = velké částice
2. menší částice = inertní k proudění
3. nejmenší částice = Brownův pohyb

## Slide 7
bakterie a kvasinky na lidském jazyku

## Slide 8
Očkovací box 1. bezpečnostní třída
(digestoř)
box nezajišťuje podmínky pro sterilní práci

## Slide 9: Očkovací box 2. bezpečnostní třída
GELAIRE, AURA – je možné pracovat i s GMO

## Slide 10: Očkovací box 3. bezpečnostní třída
užití pro práci s vysoce infekčními, toxickými nebo
radioaktivními materiály apod.

## Slide 11: Sterilizace teplem
suché teplo
120 - 170°C
horkovzdušné sušárny
kahan
sterilizační přístroj
sklo,nástroje
vlhké teplo
voda, živná média, roztoky, filtrační papír
normální tlak
- zavařovací hrnec
- Kochův sterilační přístroj
vodou chlazený plášť
zvýšený tlak
- tlakový hrnec
- autokláv
100kPa, 121°C

## Slide 15
Notes: Persteril – kyselina peroctová jako aktivní složka, od r. 2019 nelze volně prodávat, tj. pouze přes IČO, jako prekurzor výbušnin
H202 – používá se 3% (pokud ve vyšší koncentraci, tak je třeba naředit)
SAVO – chlornan sodný v méně než 5% obsahu je v originálním a pak se ještě ředí, 10 – 20 min
HgCl2 – 0.1-0.2%, 3 min, Famosept - Phenylmercury Borate (obsahuje rtuť)
Ag se používá třeba tam, kde se nedají použít halogeny (kvůli nežádoucím meziproduktům nebo korozi materiálu…)
Triton-X100 – častý, molekula složená z hydrofobní a hydrofilní části, snadno proniká membránou

## Slide 19
Papírový můstek

## Slide 22: Složení živných médií

## Slide 23
Notes: Aminokyseliny- jako zdroj N lépe využitelný pro růst rostlin, využívány pro podporu růstu
Myo-inositol is important for phosphate storage, cell wall biosynthesis, the production of stress related molecules, cell-to-cell communication, storage and transport of plant hormones.
Polyaminy – obecně stimulují růst (vyskytují se ve všech organizmech – zvýšením jeho množství (externím dodáním) dojde ke stimulaci
Kokosové mléko – článek Coconut water, rozdíl mezi kokosovou vodou a mlékem…

## Slide 25
Notes: cukry mají funkci zdroje uhlíku, ale i osmotickou

## Slide 42
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/molecular-biology/plant-biotechnology/tissue-culture-protocols.html