## Slide 1
Fotosyntéza

## Slide 2: Co je fotosyntéza?
Notes: Zde lze vidět tok látek důležitých v rámci fotosyntetické asimilace
Důležité jsou i minerály i když se přímo reakce neúčastní (strukturní hledisko)

## Slide 3: Význam fotosyntézy
Rostlina
  Fixace energie a CO2, zásobní látky, meziprodukty
  Růst, tvorba biomasy
  Zelené části rostlin přes den – hlavní zdroj energie pro metabolismus
Prostředí
  Základní zdroj C-látek
  Primární produkce (rostlin, porostů, ekosystémů, biosféry)
  Změny c CO2/O2 v atmosféře (global. klima – historie/současn.)
Notes: Má zásadní vlin na tok látek (hlavně uhlíku) a koncentrace CO2 a O2
Na úrovni rostliny:
Fixace energie a CO2, zásobní látky, meziprodukty
Růst, tvorba biomasy
Zelené části rostlin přes den – hlavní zdroj energie pro metabolismus (respirace za tmy)
Na úrovni prostředí:
Zásadní vliv na globální cykly uhlíku (zdroj C sloučenin)
Historické a současné změny CO2/O2 v atmosféře – global clima change

## Slide 4: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (UAV/satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity a základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])

## Slide 5: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (letecké či satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity na základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])
Notes: Voluntometrie - Warburgova přístroje (respirometru) - princip je založen na změnách tlaku za konstantního objemu (uzavřená nádoba) v důsledku změn koncentrace CO2/O2.

## Slide 6: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (letecké či satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity na základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])

## Slide 7: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (letecké či satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity na základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])

## Slide 8: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (letecké či satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity na základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])

## Slide 9: Měření rychlosti fotosyntézy
Gravimetrické metody (přírůstek hmotnosti fotosynt. objektu, hromadění asimilátů)
Voluntometrické metody (změny tlaku a objemu – kapilára napojená na komoru s objektem)
Gazometrické metody (IRGA [CO2, H2O] napojen na komoru s objektem)
Oxymetrické metody (O2 Clarkova elektroda, popř. optoda, koncentrace O2 v kapalném vzorku)
Fluorometrické metody – primární procesy f. (fluorometr, měření indukované fluorescence chlorofylu)
Metody dálkového průzkumu – nepřímé metody (letecké či satelitní snímkování - odhad aktuální aktivity na základě vegetačních indexů [obsah Chl, vlhkost,..])
Notes: Dálkový průzkum - nepřímé metody, které se musí validovat přímými...

## Slide 10: Měření rychlosti fotosyntézy gazometricky
Měříme pokles koncentrace CO2 v okolí rostliny vyvolaný fotosyntetickou fixací molekul CO2.
Hlavním analytickým přístrojem je IRGA
Měření celkové fotosyntetické bilance (orgán, rostlina porost)
Čistá fotosyntéza
PN = PG – R [mmol CO2 m-2 s-1] – CO2 vždy uvádíme
R - respirace
PG - hrubá fotosyntéza
PN - čistá fotosyntéza

## Slide 11: Měření rychlosti fotosyntézy gazometricky
Faktory ovlivňující rychlost fotosyntézy:
Teplota
Záření – intenzita, spektrální složení
Koncentrace CO2, O2
Dostupnost vody
Dostupnost minerálních živin – N, P, …
Stupeň ontogeneze (počet a velikost asimilačních orgánů)
Fyziologický stav rostlin (např. působení stresu)
  Adaptace (obsah chl vs. záření, fotoprotektivní mechanismy)

## Slide 12: Světelná křivka fotosyntézy měřena gazometricky
Měření PN za různých intenzit ozářenosti (0 – 2 000 mmol m-2 s-1)
Princip: Zjištění aktuálního stavu fotosyntetického aparátu rostlin na základě stanovení závislosti mezi rychlostí čisté fotosyntézy a množstvím dostupného záření >> světelná křivka fotosyntézy
Light response curve (LRC, LC), PI curve
Parametry (Rd, Ic, Is, PN max)
Ozářenost – světelné záření dopadající na fotosynteticky aktivní části rostlin (PAR, E, I, PPFD,..)
  W m-2
  mmol (photons) m-2 s-1 = mE (photons) m-2 s-1

## Slide 13: Světelná křivka fotosyntézy
Rd - temnotní respirace
Ic - kompenzační ozářenost
Is - saturační ozářenost
Pnmax maximální rychlost čisté fotosyntézy
Skripta: Prof. Gloser
Rd
fotoinhibice
Notes: V průběhu postupného zvyšování ozářenosti listu můžeme popsat jednotlivé významné body křivky:
V tomto pořadí:
Rd
Ic
Is a Pn max
Při dalším zvyšování ozářenosti často dochází k fotoinhibici

## Slide 14
Notes: Zde na popsat příklad změny parametrů LC

## Slide 15: Praktické návody

## Slide 16: Úloha: Reakce fotosyntézy rostlin na světlo: Měření světelné křivky fotosyntézy C3 a C4 rostlin
Rostlinný materiál:
C3: slunečnice roční (Helianthus annuus)
C4: kukuřice setá (Zea mays)

## Slide 17: Úloha: Reakce fotosyntézy rostlin na světlo: Měření světelné křivky fotosyntézy
Měřící aparatura:
Stavebnicový systém na měření výměny plynů mezi rostlinami a prostředím (Qubit Systems, Kanada). Systém zahrnuje:
• IRGA analyzátor
• trubicový průtokoměr (rotametr)
• membránové čerpadlo
• kolona s vysoušedlem pro absorbci vodní páry
• plastový vak naplněný vzduchem (zdroj CO2 o konstantní koncentraci)
• zdroj záření s plynulou regulací (světlo emitující diody - LED)
• uzavíratelná měřící komora
• (mřížka pro stanovení velikosti listové plochy)

## Slide 18: Měřící gazometrická aparatura

## Slide 19: Měřící gazometrická aparatura

## Slide 20: Měření světelné křivky fotosyntézy
Propojte součásti systému podle schématu a zapněte IRGA
Změřte referenční koncentraci CO2 - propojte výstup z průtokoměru přímo k vysoušecí koloně - seřiďte průtokoměr na tok 0.3 l/min - počkejte na ustálení signálu z IRGA, odečtěte hodnotu koncentrace CO2 (ppm)
Připojte listovou komoru do systému, umístěte do ní list a těsně uzavřete
Na listovou komoru připojte světelný zdroj
Zapněte světelný zdroj na maximální hodnotu (PAR = 1250 (µmol m-2 s-1) a pozorujte změny koncentrace CO2
Počkejte na ustálení signálu z IRGA, odečtěte hodnotu koncentrace CO2 a zapište do tabulky
Upravte intenzitu ozářenosti na nižší hodnoty dle záznamové tabulky a měření dle bodu 6 opakujte.
Nakonec zdroj vypněte a listovou komoru zastiňte pro měření (dle budu 6) za tmy.
Změřte plochu listu v komoře.

## Slide 21: Úloha: Reakce fotosyntézy rostlin na světlo: Měření světelné křivky fotosyntézy