## Slide 1
Z8100 GLOBÁLNÍ MAPOVÁNÍ
Reakce na CV02 a CV03 | Globální terénní data | INSPIRE | Zadání Cvičení č. 4
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
1
jaro 2022
Ondřej Kvarda
04

## Slide 2
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
2
CV02
Error: „'deform' is an invalid keyword argument for from_object()“
–> zkusit starší verze Blenderu
Georeferencování dat z blend-osm
–> Yep, it sucks…
3D Terén (data ze SRTM)

## Slide 3
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
3
CV03
Víceméně super
V některých případech možná použít více generalizovaná podkladová data (vzhledem k měřítku)
Volba kartografického zobrazení
Kombinace dat pro bivarientní škálu dávaly smysl

## Slide 4
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
4
CV03 – „Nejlepší“ mapy (IMHO)

## Slide 5
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
5
CV03

## Slide 6
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
6
Globální terénní data
EuroDEM (EEA, Copernicus)
SRTM (USGS –⁠ EarthExplorer ; NASA – EarthData)⁠
Aster GDEM (NASA – EarthData)
EarthData/EarthExplorer/EEA –> ArcGIS Pro –> Blender

## Slide 7
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
7
3D model terénu
1) Stažení daného DEMu (EartData, EartExplorer, Copernicus atd.).
2) Import do ArcGIS Pro a ořezání na požadované území.
3) Export do rastrového formátu .tiff (16-bit).

## Slide 8
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
8
3D model terénu
4) Vytvoření objektu grid v Blenderu (a zadání počtu subdivizí gridu).
5) Zvětšení rozměru gridu na zlomek finálního rozměru území (např. na 300 x 300 m v případě území, které měří 30 000 x 30 000 m)
6) Aplikace modifieru „Displace“ s texturou exportovaného DEMu (ve formátu .tiff)

## Slide 9
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
9
3D model terénu
7) Potvrdit nastavení modifieru.
8) Zvětšit území (grid) na reálný rozměr v osách X/Y. Do osy Z zadat relativní převýšení na daném území.
9) Resetovat měřítko modelu na 1 ve všech osách (Ctrl+A).

## Slide 10
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
10
3D model terénu
10) Vložit do Blenderu základní mapu přes BlenderGIS a zaměřit požadované území.
11) Nahrát SHP vymezení zvoleného území (použito při ořezávání v GIS).
12) Aktivovat snapování a nalícovat terén na nahraný objekt daného území.

## Slide 11
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
11
3D model terénu
13) Ve výsledku máme 3D model terénu, na který můžeme v jeho korektních souřadnicích nechat vynášet data z OSM. Při zvolení možnosti „Elevation from object“ (a zvolení daného objektu terénu) se nám OSM objekty vynesou na terén ve správných nadmořských výškách.

## Slide 12
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
12
INSPIRE
Direktiva zaměřená na vytvoření evropské databáze prostorových dat.
3 „Annexy“
34 tematických oblastí (pro aplikaci v rámci environmentální problematiky)
Data jsou poskytována členskými státy a danými orgány těchto států.
Formáty dat: .xml, .shp, .gml… (případně jako WMS/WFS)
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

## Slide 13
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
13
Zadání cvičení č. 4
Práce s geoportálem a daty INSPIRE.
2 možnosti:
  1) Na geoportálu si vyberte jedno ze 34 témat a jeden konkrétní stát. Vypracujte tematickou mapu z minimálně tří datových sad dostupných pro dané téma a stát.
  2) Na geoportálu si vyberte tři libovolná témata (ze 34) a jeden konkrétní stát. Vypracujte tematickou mapu z minimálně jedné datové sady z každého vybraného tématu pro daný stát.
Kombinace dat u obou možností by měla alespoň trochu dávat smysl. Zároveň by se mělo nejlépe jednat o data pokrývající celý stát, nejen jeho část.
Pro mapy obecně zvolte vhodný topografický podklad (rastr/vektor) (pokud nebude jako topografický podklad již částečně sloužit nějaká ze tří vybraných datových sad – ponechám na vlastním uvážení).

## Slide 14
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
14
Zadání cvičení č. 4
Mapu (ve formátu .png/.pdf) společně s krátkým protokolem (.docx/.pdf) popisujícím postup návrhu a tvorby mapy vložte v archivu (.zip/.rar) do odevzdávárny.
Deadline – 23. 3. 2022
Odezvdávárna

## Slide 15
DOTAZY?
Interaktivní osnova

## Slide 16
Děkuji za pozornost